ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо»

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОРМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Том 2

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

№ С-252-08 -49/08 - ПЗ

Исполнительный директор ООО «ГрафИнфо» Л.В. Морякова Руководитель проекта Т.В. Лисова Великий Новгород, 2011г

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | руководитель проекта – главный специалист градостроительного отдела сектор территориального планирования ведущий специалист ведущий специалист | Лисова Т.В. Маркова С.Н. Холкина Е.А. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Природные условия и оценка состояния окружающей среды | начальник сектора территориального планирования | Шлёнская Т.А. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Телекоммуникации, связь | главный инженер ведущий инженер ВК ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по электроснабжению начальник сектора территориального планирования | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Ведясова Л.В. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. Шлёнская Т.А. |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

Перечень текстовых и графических материалов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1. | Положения о территориальном планировании Том 1 |
| 2. | Обоснование проекта генерального плана Том 2 |
| 3. | План реализации генерального плана |
| 2. Графические материалы |
|  | Генеральный план План современного использования территории. Опорный план |
|  | Муниципальное образование «Кормовское сельское поселение» |
| 1. | План современного использования территории муниципального образования «Кормовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 2. | Схема ограничений использования территорий муниципального образования «Кормовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 3. | Схема результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения муниципального образования «Кормовское сельское поселение». М 1:25000 |
|  | Населённый пункт с. Кормовое |
| 4. | План современного использования территории населённого пункта с. Кормовое. Опорный план. М 1:5000 |
|  | Населённый пункт п.Тихий Лиман |
| 5. | План современного использования территории населённого пункта п. Тихий Лиман. Опорный план. М 1:5000 |
|  | Населённый пункт с. Садовое |
| 6. | План современного использования территории населённого пункта с. Садовое. М 1:5000 |
|  | Генеральный план План развития территории. Основной чертёж |
|  | Муниципальное образование «Кормовское сельское поселение». |
| 7. | Генеральный план развития муниципального образования «Кормовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 8. | Ситуационный план расположения Кормовского сельского поселения на территории Ремонтненского района. М 1:100000 |
| 9. | Схема объектов и сетей водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Кормовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 10. | Схема газоснабжения муниципального образования «Кормовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 11. | Схема энергоснабжения и размещение линий слаботочной канализации муниципального образования «Кормовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 12. | Схема административных границ и земель различных категорий муниципального образования «Кормовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 13. | Схема границ территорий муниципального образования «Кормовское сельское поселение», подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:25000 |
| 14. | Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания, градостроительной реорганизации производственных территорий. М 1:25000 |
| 15. | Схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма муниципального образования «Кормовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 16. | Схема планируемых границ функциональных зон муниципального образования «Кормовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 17. | Схема транспортной инфраструктуры муниципального образования «Кормовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 18. | Схема размещения объектов и сетей водоснабжения и водоотведения Ремонтненского района. М 1:150000 |
|  | Населённый пункт с. Кормовое |
| 19. | План развития территории населённого пункта с.Кормовое. Основной чертёж. М 1:5000 |
| 20. | Схема водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, энергоснабжения и слаботочной канализации населённого пункта с. Кормовое. М 1:5000 |
| 21. | Схема инженерной подготовки и благоустройства планируемых территорий населённого пункта с. Кормовое. М 1:5000 |
| 22. | Схема размещения объектов транспортной инфраструктуры населённого пункта с.Кормовое. М 1:5000 |
| 23. | Схема планируемых границ территорий с. Кормовое, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещение комплексного жилищного строительства с выделением I очереди строительства. М 1:5000 |
|  | Населённый пункт п.Тихий Лиман |
| 24. | План развития территории населённого пункта п. Тихий Лиман. Основной чертёж. М 1:5000 |
| 25. | Схема водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, энергоснабжения и слаботочной канализации населённого пункта п. Тихий Лиман. М 1:5000 |
| 26. | Схема инженерной подготовки и благоустройства планируемых территорий населенного пункта п.Тихий Лиман. М 1:5000 |
| 27. | Схема размещения объектов транспортной инфраструктуры населённого пункта п. Тихий Лиман. М 1:5000 |
| 28. | Схема планируемых границ территорий п. Тихий Лиман, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещение комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. М 1:5000 |
|  | Населённый пункт с. Садовое |
| 29. | План развития территории населённого пункта с. Садовое. Основной чертёж. |
| 30. | Схема водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, энергоснабжения и слаботочной канализации населённого пункта с. Садовое. М 1:5000 |
| 31. | Схема инженерной подготовки и благоустройства планируемых территорий населенного пункта с. Садовое. М 1:5000 |
| 32. | Схема размещения объектов транспортной инфраструктуры населённого пункта с. Садовое. М 1:5000 |
| 33. | Схема границ территорий объектов культурного наследия муниципального образования «Кормовское сельское поселение». М 1:5000 |
| 1. | Электронная версия проекта на CD |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                     Т.В. Лисова

Содержание.

Введение.	12

I. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.	14

1. Анализ норм современного законодательства, регламентирующих цели и задачи территориального планирования.	14

2. Географическое положение.	18

3. Краткая историческая справка села Кормовое.	18

4. Природные условия.	20

4.1. Климат.	20

4.2. Почвы.	20

4.3.Грунты.	21

4.4.Гидрография.	22

4.5. Инженерно-геологические условия.	22

4.7. Растительный и животный мир.	23

4.8. Полезные ископаемые.	24

5. Анализ проектно-градостроительной документации.	25

5.1. Село Кормовое.	25

5.2. Село Садовое	26

5.3. Поселок  Тихий Лиман	26

6. Зоны с особыми условиями использования территории.	27

6.1. Планировочные ограничения природного характера.	27

6.1.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.	27

6.1.2. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.	29

6.1.3. Инженерно-строительные ограничения.	30

6.2. Планировочные ограничения техногенного характера.	30

6.3. Зоны объектов культурного наследия.	31

6.4. Особо охраняемые природные территории.	38

6.4.1. Государственный заповедник Ростовской области.	38

II. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.	40

1. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития	40

1.1. Экономическая база	40

1.1.2. Прогнозируемые направления развития экономической базы Кормовского сельского поселения.	42

1.2. Население.	45

1.2.1. Базовый прогноз численности населения.	47

2. Стратегические направления градостроительного развития Кормовского сельского поселения	52

2.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	52

2.2. Земельные ресурсы.	53

2.2.1. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.	53

2.2.2. Земли сельскохозяйственного назначения.	54

2.2.3. Земли населенных пунктов.	57

2.2.4. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	58

2.2.5. Земли особо охраняемых территорий.	61

2.2.6. Земли лесного фонда.	62

2.2.7. Земли водного фонда.	62

2.2.8. Земли запаса.	63

3. Современное использование территории населенных пунктов	63

3.1. Село Кормовое.	63

3.2. Поселок  Тихий Лиман	64

3.3. Село Садовое	66

4. Развитие планировочной структуры населенных пунктов поселения. Функциональное зонирование территории.	68

5. Мероприятия по развитию функциональных зон	73

5.1. Жилой фонд	73

5.1.1. Существующий жилой фонд.	73

5.1.2. Жилой фонд и развитие жилых зон.	74

5.2. Культурно-бытовое обслуживание.	78

5.2.1. Система здравоохранения.	78

5.2.2 Система образования.	79

5.2.3. Социальное обеспечение населения.	81

5.2.4. Культура.	82

5.2.5. Физическая культура и спорт.	83

5.2.6. Потребительский рынок.	84

5.2.7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.	85

5.3. Производственные зоны.	97

5.4. Зона рекреационного назначения.	97

5.5. Зоны особо охраняемых территорий.	99

5.6. Зоны и  объекты специального использования.	99

5.6.1. Зона кладбища.	100

5.6.2. Территория полигона ТБО. Санитарная очистка территории.	100

5.7. Зоны сельскохозяйственного использования	100

6. Баланс территории муниципального образования «Кормовское сельское поселение» Ремонтненского района Ростовской области.	100

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.	102

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.	102

1. Транспортная инфраструктура.	102

1.1. Состояние транспортной инфраструктуры.	102

1.1.2. Перспективы развития внешнего транспорта.	103

1.1.3. Поселковый транспорт.	103

1.2. Улично-дорожная сеть	104

2. Инженерное обеспечение и благоустройство территории	105

2.1. Водоснабжение и водоотведение	105

2.2. Теплоснабжение.	116

2.3. Газоснабжение.	121

2.4. Электроснабжение.	128

2.5. Сети связи.	131

2.6. Инженерная подготовка территории.	133

3. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия	134

4. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	134

IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ)	135

1. Состояние окружающей среды.	135

1.1. Состояние атмосферного воздуха	135

1.2. Охрана и восстановление водных объектов.	137

1.3. Состояние почв.	139

1.4. Санитарная очистка территории.	140

1.5. Радиационная обстановка.	140

1.6. Мероприятия по охране окружающей среды.	141

2. Эколого-градостроительные мероприятия	141

2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	141

2.2. Мероприятия по охране водных ресурсов	142

2.3. Мероприятия по охране почвенного покрова:	142

2.4. Мероприятия по санитарной очистке территории:	142

2.5 .Мероприятия по защите населения от физических факторов:	143

V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	144

1. Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, влияния на них факторов риска ЧС.	144

2. Выводы из оценки факторов риска ЧС природного и техногенного характера и воздействия их последствий на территорию Кормовского сельского поселения, проектные обоснования минимизации их последствий с учётом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.	149

2.1. Чрезвычайные ситуации при авариях на объектах, расположенных на территории поселения.	149

2.1.1.Чрезвычайные ситуации в результате аварий гидротехнических сооружений.	149

2.1. Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах.	151

2.1.3. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах	152

2.1.4. Чрезвычайные ситуации на электро - энергетических системах и системах связи	152

2.1.5. Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения	152

3.  Чрезвычайные ситуации на транспортных коммуникациях.	152

4. Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях, нефтебазах и АЗС.	154

5. Аварии на магистральных газопроводах	156

6. При воздействии поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций (опасные геологические процессы, опасные гидрологические явления и процессы, опасные метеорологические явления и процессы, природные пожары).	157

7.  При развитии застройки территории и размещения объектов капитального строительства.	160

8. При обеспечении мероприятий пожарной безопасности.	161

9. При развитии транспортной и инженерной инфраструктур	163

10. При развитии сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и организации мероприятий первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.	165

11. Профилактические мероприятия по снижению риска чрезвычайных ситуаций.	165

11.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.	165

11.2. Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей.	167

11.3. Предупреждение эпизоотии, эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.	167

11.4. Меры противодействия терроризму	168

11.5. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий.	168

11.6. Состояние страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	169

VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	169

Заключение	174

Приложение 1	175

Приложение 2	181

Приложение 3	188

# Введение.

Генеральный план муниципального образования «Кормовское сельское поселение» разработан в 2009-2011 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо»  (Великий Новгород) в соответствии с Договором субподряда № С-252-08/49 от 01.10.2008 г., заключенном между Заказчиком, Учреждением Российской Академии наук «Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова» г. Москва и Исполнителем, ООО «ГрафИнфо» г. Великий Новгород и техническим заданием на выполнение работ по подготовке генеральных планов сельских поселений Ремонтненского района Ростовской области. (Приложение 2).

В соответствии с областным законом Ростовской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Ремонтненский район» и муниципальных образований в его составе» № 196-ЗС от 19 ноября 2004 года Кормовское сельское поселение является муниципальным образованием  наделенным статусом сельского поселения с административным центром в селе Кормовое. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Кормовское сельское поселение», входящего в состав муниципального образования "Ремонтненский район", в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 11 и 12 к вышеуказанному областному закону.

В соответствии с п. 32 приложения «Реестр административно-территориальных образований, административно-территориальных единиц и населенных пунктов Ростовской области» к Областному закону «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области» № 340-ЗС от 25 июля 2005 года в состав муниципального образования «Кормовское сельское поселение» входит три населенных пункта -  села Кормовое и Садовое и поселок Тихий Лиман.

Современная градостроительная ситуация в Кормовском сельском  поселении сложилась в результате реализации ранее разработанных генеральных планов и проектов планировки и застройки.

Застройка объектов Кормовского сельского поселения осуществлялась в соответствии со следующими официально утвержденными документами:

- Проект планировки и застройки «Центральной усадьбы овцесовхоза «Овцевод» Ремонтненского района Ростовской области»,  выполненным  проектным институтом «Севкавгипросельхозстрой» в 1975 году;

- Генеральный план совмещенный с ПДП центральной усадьбы  поселка Тихий Лиман совхоза «Овцевод» Ремонтненского района Ростовской области», разработанный ПК «Обновление», г. Ростов-на-Дону в 1992 году.

- Проект планировки усадьбы села Кормовое  колхоза им. Калинина Ремонтненского района Ростовской области», разработанным проектным институтом «Севкавгипросельхозстрой» в 1971 году.

Выше указанной проектной документацией предусматривалось развитие   двух населенных пунктов поселения -  села Кормовое и поселка Тихолиманского (Тихий Лиман), которые являлись центральными усадьбами колхоза им. Калинина и совхоза «Овцевод». Проектная  документация не разрабатывалась для села Садовое, который рассматривался неперспективным населенным пунктом и предусматривалось переселение его жителей в село Кормовое.

По выше указанному  проекту в основном велась застройка села Кормовое и поселка Тихий Лиман, но в связи с изменившейся политической обстановкой в РСФСР и последовавшим распадом СССР, проект был реализован лишь частично.

В соответствии со ст. 18 Градостроительного Кодекса РФ генеральный план поселения является документом территориального планирования муниципального уровня. Состав и порядок подготовки генерального плана устанавливается, наряду с Градостроительным Кодексом РФ, нормативными правовыми актами Ростовской области в частности:

- «Методические рекомендации о составе, порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения территориально - планировочной документации муниципальных образований в Ростовской области» утверждены приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 02.10.2009 № 36,

- «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» утверждены  приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 29.03.2010 № 26.

Необходимость подготовки генерального плана поселения вызвано тем, что на данную территорию в таком объеме и отвечающие требованиям современного законодательства документы территориального планирования не готовились.

Данный раздел генерального плана посвящен обоснованию мероприятий по территориальному планированию.

Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу, а также основой для разработки правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания отдельных территорий поселения, транспортных и инженерных схем.

Одной из основных задач генерального плана является обеспечение устойчивого развития территории поселения, включая обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2015 г.

II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2029 г.

III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

III этап графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

В качестве картографической основы для подготовки генерального плана Кормовское сельского поселения Ремонтненского района использованы планово-картографические материалы 2008 года масштаба:

- на территорию поселения 1:25 000

- на территорию населенных пунктов 1:5 000

Проект выполнен при организационном и творческом участии отдела архитектуры Ремонтненского района.

# I. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.

# 1. Анализ норм современного законодательства, регламентирующих цели и задачи территориального планирования.

Градостроительный кодекс Российской Федерации, за исключением отдельных положении, вступил в действие 30 декабря 2004 г. Это комплексный законодательный акт, регулирующий отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства и их реконструкции.

В новом Кодексе установлен исчерпывающий перечень полномочий в области градостроительной деятельности для различных уровней власти - от органов государственной власти РФ до различных видов органов местного самоуправления.

В связи с изменением принципов и подходов, положенных в основу определения градостроительной деятельности, изложенных в новом Градостроительном кодексе Российской Федерации, изменяются и привычные представления о механизмах реализации ее различных видов. Если ранее все процедуры по подготовке оснований для планирования развития территорий сводились, в основном, к разработке, согласованию и утверждению определенных видов градостроительной документации о развитии, то в соответствии с положениями нового Градостроительного кодекса полномочия по реализации этих положений включают в себя целый комплекс организационно-технических мероприятий.

Как следует из содержания ст.9 Градостроительного кодекса, основополагающим направлением градостроительной деятельности является деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования. В частности, в соответствии с ч.1 ст.9  Градостроительного кодекса РФ, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

В развитие положений федерального законодательства о документах территориального планирования на уровне субъектов РФ, органов местного самоуправления принимаются собственные нормативные правовые акты. Так, на территории Ростовской области принят областной закон ««О градостроительной деятельности в Ростовской области» № 853-ЗС от 14 января 2008 года. Указанный закон регулирует правоотношения в сфере градостроительной деятельности, отнесенные к полномочиям государственной власти Ростовской области. В числе прочего положениями закона устанавливаются требования составу и порядку подготовки документов территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Ростовской области.

Важное обстоятельство следует учитывать при подготовке Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования (генерального плана) Кормовского сельского поселения. Невозможно однозначно установить цели и задачи территориального планирования без проведения предварительных работ по исследованию состояния материалов, составляющих основу документов территориального планирования как регионального уровня власти и управления, так и органов местного самоуправления, и оценке степени достоверности, содержащихся в них сведений. Решающее значение, как при подготовке документов, так и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства. Исходя из опыта практического применения таких материалов, следует учитывать, что полученные в результате проведения вышеуказанных работ материалы, содержащие сведения, необходимые для использования при подготовке документов территориального планирования, могут быть оформлены ненадлежащим образом, не отвечать требованиям технических регламентов, не иметь необходимых согласований, и соответственно, до настоящего времени могут быть еще не утверждены.

Включение в состав документов территориального планирования, а, соответственно, и в текст соответствующего нормативного правового акта, положений, основанных на применении таких материалов, может не только дискредитировать законотворческую деятельность местных органов власти и управления, но и привести к тупиковой ситуации при согласовании документов территориального планирования, а впоследствии увеличить степень вероятности принятия ошибочных управленческих решений.

Следует обратить внимание, что в составе подготавливаемых схем территориального планирования, указанном в Градостроительном кодексе дается указание на обязательное отображение в этих схемах границ земель различных категорий, границ земельных участков под размещенными на них или планируемыми для размещения объектами капитального строительства, границ зон с особыми условиями использования и других границ. От правильного и полного отображения вышеперечисленных достоверных границ напрямую зависят результаты всей работы по подготовке документов территориального планирования, как субъекта РФ, так и находящихся на его территории муниципальных образований. Ведь в пределах этих границ в соответствии с нормами действующего законодательства устанавливается особый правовой режим в зависимости от характера сложившегося землепользования и степени действий ограничений на ведение хозяйственной деятельности. И если в ходе подготовки документов территориального планирования возникает необходимость в использовании дополнительных территорий для размещения новых объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры или перераспределении функциональных зон в связи с планируемыми изменениями направлений социально-экономического развития, то следует очень тщательно проанализировать и оценить варианты подобного рода решений, если такими решениями предусматривается изменение границ территорий с установленным на них определенным правовым режимом. Вполне возможно, что связанные с жесткостью ограничений ведения различных видов хозяйственной деятельности в границах зон с особыми условиями использования территории особенности установленного правового режима, существенно затруднят или даже сделают невозможной реализацию проектных решений, содержащихся в составе утвержденных документов территориального планирования.

Принимая во внимание вышеизложенное, особое внимание следует уделить нормативным правовым актам, регулирующим отношения в сфере установления границ зон с особыми условиями использования территорий и порядком осуществления градостроительной деятельности в этих зонах. Указанные положения содержаться в нормах земельного, лесного, водного законодательства, законодательства регулирующего отношения в области охраны памятников истории и культуры и пр.

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 года № 315, утверждено «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», которым устанавливается порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Областным законом Ростовской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» № 178-ЗС от 22 октября 2004 года установлены полномочия органов государственной власти Ростовской области в отношении.

Так, к полномочиям Законодательного Собрания Ростовской области отнесено установление порядка утверждения границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; к полномочиям Администрации Ростовской области - утверждение границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, утверждение границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

До настоящего времени действует областной закон «Об автомобильных дорогах Ростовской области» № 34-ЗС от 4 июня 1999 года, которым устанавливается режим использования придорожных полос и земель автомобильных дорог.

Одной из основных целей работ по нормативно-правовому обеспечению градостроительной деятельности является установление правомерности использования различного рода документированных сведений, содержащихся в разработанных и утвержденных материалах и документах, имеющих разную юридическую силу. Кроме этого, желательно было бы и однозначно установить виды документов, которые могли бы служить чуть ли не единственным источником достоверных и полноценных сведений, в обязательном порядке используемых при подготовке документов территориального планирования. В этом случае будут созданы предпосылки для последующего оперативного и бесспорного согласования документов территориального планирования всеми заинтересованными органами.

Что касается источника достоверных и полноценных сведений о границах земель различных категорий и границах земельных участков под размещенными на них объектами капитального строительства различного значения, то в качестве такого источника могли бы использоваться данные государственного земельного кадастра. На основании опыта проведения аналогичных работ в других регионах, можно предварительно предположить, что такого рода данные имеются лишь на незначительную часть земельных участков, в основном, на землях сельских поселений, предоставленных под муниципальные объекты и по заявлениям юридических и физических лиц.

В настоящее время в связи с отменой федерального закона «О разграничении государственной собственности на землю» с 1 июля 2006 года упразднена и всякая координация действий по разграничению государственной собственности на землю. Все субъекты земельно-имущественных отношений поставлены в одинаковые условия, и всем предоставлено право самостоятельно, установить и зарегистрировать границы земельных участков под своим имуществом. Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что процедуры государственной регистрации права собственности на земельные участки растянутся на долгие годы.

Такая ситуация может негативно отразиться на результатах подготовки документов территориального планирования всех административно-территориальных образований.

Одновременно с этим, при подготовке документов территориального планирования, особенно при разработке вариантов планировочных решений по размещению новых объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры, нельзя не учитывать наличие различного рода ограничений на земельных участках, используемых в соответствии с фактически установленным целевым назначением.

В этом случае органы местного самоуправления вынуждены будут не только определить ориентировочные или условные границы таких земельных участков, но и установить категорию земель, к которой должны быть отнесены эти земельные участки. Для органов местного самоуправления сельских поселений правовые основания для этого установлены положениями части 3 статьи 15 закона 172-ФЗ от 21.12.2004г. «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», в соответствии с которыми: «… до разграничения государственной собственности на землю отнесение находящихся в государственной собственности земель или земельных участков в составе таких земель к землям населенных пунктов, границы которых установлены до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, осуществляется органами местного самоуправления без согласования с правообладателями земельных участков».

На уровне Ростовской области принят областной закон «О градостроительной деятельности в Ростовской области» № 853-ЗС 14 января 2008 года, которым определено, что комплексное развитие территории это устанавливаемая документами территориального планирования совокупность взаимосвязанных мероприятий по планированию развития территории, направленных на устойчивое развитие территории, определение градостроительной ценности территории в целях осуществления градостроительной деятельности. Откуда следует, что документы территориального планирования являются основополагающими документами для упорядочивания и планирования градостроительной деятельности.

Целью документов территориального планирования в таком разрезе, помимо закрепления прав землепользователей и прочих правообладателей недвижимости, можно считать закрепление основ правомерного градостроительства в будущем, создание равных условий для всех участников рынка недвижимости и строительства. Такие факторы не могут не иметь положительного влияния на экономику муниципального образования в целом и каждого населенного пункта в отдельности.

Принятые на территории Ростовской области программы и стратегии развития, такие как Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденная Постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067, Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы, утвержденная областным законом Ростовской области от 14.01.2008 № 852-ЗС, Целевая программа переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в Ростовской области на 2004-2011 годы и иные подобные нормативные правовые акты во многом увязаны на пространственном развитии территорий и для реализации таких актов необходимо принятие документов территориального планирования. Таким образом, наличие тех или иных программ формирует само собой задачу документов территориального планирования стать базой для реализации приоритетных направлений развития муниципальных образований.

Согласно п.1 статьи 11 областного закона Ростовской области «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» № 19-ЗС от 22 июля 2003 года:

«Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности Ростовской области или муниципальной собственности, осуществляется в исключительных случаях, связанных с: …размещением объектов, строительство которых предусматривается целевыми программами Ростовской области или программами муниципальных образований в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории (градостроительной документацией), в том числе в связи с реконструкцией территорий городских и сельских поселений, созданием градоформирующих комплексов, строительством объектов государственного или муниципального заказа, объектов социального и общественного назначения в пределах установленных нормативов, инженерных коммуникаций и сооружений, а также отнесением земельных участков к землям общего пользования».

В связи с изменившимся федеральным законодательством, наряду с документацией по планировке территории необходимо учитывать и документы территориального планирования. Так, частью 3 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ установлено, что генеральные планы включают в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, а также частью 6 той же статьи установлено, что на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. Следовательно, указанные в п.1 статьи 11 областного закона Ростовской области «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» № 19-ЗС от 22 июля 2003 года реконструкция территорий городских и сельских поселений, создание градоформирующих комплексов, строительство объектов государственного или муниципального заказа, объектов социального и общественного назначения в пределах установленных нормативов, инженерных коммуникаций и сооружений должно предусматриваться, в первую очередь, в документах территориального планирования, а, следовательно, именно такие документы являются основанием для изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд.

Таким образом, документы территориального планирования решают задачу долгосрочного прогнозирования потребностей населения в объектах социальных, культурных, бытовых и других подобных сферах, которые должны быть удовлетворены органами местного самоуправления в рамках своих полномочий.

Перечень норм законодательства, используемых при разработке Генерального плана Кормовского сельского поселения в Приложении 1.

# 2. Географическое положение.

Муниципальное образование «Кормовское сельское поселение» расположено в юго-восточной  части  Ростовской области в зоне полупустынь.

Кормовское сельское  поселение (число жителей 1629) граничит: на севере – с Первомайским сельским поселением, с востока  и юга – с Республикой Калмыкия и на западе – с Краснопартизанским сельским поселением.

Территория сельского поселения составляет 642,53 кв. км (64253 га).  Расстояние до районного центра - 40 км,  до областного центра Ростова-на-Дону – 450 км,  до ближайшей железнодорожной станции (Зимовники) – 160 км.

В состав сельского  поселения входит 3 населенных пункта – село Кормовое, село Садовое и поселок Тихий Лиман.

Село Кормовое расположено на расстоянии 40 км к юго-западу  от районного центра с. Ремонтное.

Село Садовое находится в 3 км к северу от села Кормовое.

Поселок Тихий Лиман расположен в 10 км к северо-западу от центра сельского поселения с. Кормовое.

# 3. Краткая историческая справка села Кормовое.

Заселение территорий на месте современного расположения села Кормовое относится согласно археологических данных относится еще к V тысячелетию до н.э., о чем свидетельствуют раскопки, проведенные на территории поселения в последние годы.

Многие населенные пункты современного Ремонтненского района были созданы в  середине XIX  века (начиная с 1847 года) в рамках проводимой Российским государством политики по освоению южных территорий с учетом императорского указа от 30 декабря 1846 года «О заселении дорог на калмыцких землях в астраханской губернии. Мероприятия в рамках выше упомянутого  Указа были направлены на решения нескольких задач:

- экономическое развитие края;

- заселение важнейших сухопутных коммуникаций общероссийского значения;

- обеспечение прочной оседлости в калмыцком народе.

Указом предусматривалось создать вдоль Царицынско-Ставропольского (Томского) тракта целого ряда поселений (44 станицы в 6 направлениях). На первом этапе освоения этих территорий были образованы станицы Тундутова, Садовая, Киселева, Заветная, Кормовая, Крестовая (Первомайское), Ремонтная, Садовая и др. Чуть позже возникли Валуевка, Шандаста (Богородская).

Вместе с тем имеются данные, что на территории современного села Кормовое поселение существовало раньше 1848 года: здесь размещались калмыцкие кибитки  и военный гарнизон, состоящий из конного и верблюжьего казачьих отрядов.

Интенсивное развитие село Кормовое получило в 70-80 годы XIX века, причем развивалось не только село, но и в его окружении возникло несколько новых хуторов. Интенсивное развития села привело к тому, что до начала 30-х годов XX века в селе насчитывалось около 1000 дворов и еще 400 дворов было по близлежащим хуторам. В начале прошлого столетия в селе Кормовое был церковный приход, сельское 3-х классное училище и регулярно проводились ярмарки популярные (известные) далеко за пределами региона. Исторически сложилось так, что в 20-тые годы XX века произошло массовое переселение населения села на Кубань, что привело к заметному сокращению населенного пункта.  Негативное влияние на развитие села имела и фашистская оккупация.

Кормовский сельский совет был создан в 1975 году. Именно,  в 70-80-тые годы было  отмечено быстрое развитие села и поселения в целом. В селе активизировалось жилищное строительство, построены многие объекты социально-бытового назначения, в том числе новый ДОС культуры, десятилетняя школа, детский сад-ясли, торговые объекты. Село благоустроилось – подвели водопровод, асфальтировали дороги и построили тротуары, озеленили и обустроили населенный пункт. При выполнении этих мероприятий использовали рекомендации разработанного генплана. В этот период  отмечен резкий рост экономики колхоза: численность овец  достигала 37-40 тысяч голов, поголовье КРС достигло – 1000 голов, в том числе имелось 4 дойных гурта, в хозяйстве было 200 лошадей и более 500 свиней.  Колхоз располагал большой механической базой – 76 тракторов, 28 зерноуборочных комбайна, более 100 автомашин.

В 90-тые годы отмечен спад в развитии, что привело к свертыванию социальных программ и как следствие не выполнение ряда мероприятий, предусмотренных генпланом.

Село Садовое (ранее хутор Садовый) располагалось в непосредственной близости от села  Кормовое и в настоящее время практически слился с ним. История хутора неразрывно связана с историей села Кормовое.

Поселок Тихий Лиман (ранее Тихолиманский) до 1975 года был 4-ой фермой овцесовхоза «Ремонтненский» и представлял из себя необустроенный населенный пункт (20 землянок, начальная школа на 3 класса), в котором проживали работники бригады. В 1975 году на базе бригады был создан совхоз «Овцевод», что и послужило резким толчком в развитии поселка: начался приток работников в совхоз, что определило массовое жилищное строительство и строительство объектов общественно-бытового назначения: торгового центра, восьмилетней, а затем и десятилетней школы с пришкольным интернатом на 120 мест, детского клуба, библиотеки, почты.  Поселок получил свое нынешнее название только в 1991 году, когда центральную усадьбу совхоза «Овцевод» переименовали в поселок Тихий Лиман.

Кормовское  сельское  поселение Ремонтненского района Ростовской области в современном статусе и составе существует с 01.01.2006 года.

# 4. Природные условия.

# 4.1. Климат.

По агроэкономическому районированию Ростовской области, территория Муниципального образования «Кормовское сельское  поселение» относится к  континентальному климатическому району, характеризующемуся недостаточным увлажнением. Среднегодовая температура воздуха – + 8-9оС. Среднемесячная температура самого холодного месяца в году (января) равна –   минус 5-7°С, абсолютный минимум достигает – минус 37°С. Продолжительность периода с устойчивыми морозами составляет около 3-х месяцев, причем зима неустойчивая с периодическими оттепелями. Безморозный период начинается со второй декады апреля и продолжается 185-190 дней. Глубина промерзания грунтов – 57 см. Высота снежного покрова – 15-20 см. Лето умеренно жаркое, средняя месячная температура июля +24°С, максимальная температура воздуха достигает +42°С.  За год выпадает в среднем 350-450 мм осадков. Наибольшее количество осадков – до  40 %, выпадает летом, часто в виде ливней.  Преобладающими ветрами являются ветры восточного (северо-восточного) направления, отмечаются  суховеи и пыльные бури. В июле, августе в течение 6-14 дней дуют суховеи, которые часто переходят в земляные бури. Суховеи увеличивают дефицит влажности и иссушают почву. Количество ветреных дней в году составляет 305-314, т.е. около 86%.  Недостаток влаги испытывается уже с апреля месяца. Относительная влажность воздуха в период вегетации растений невысока и составляет – 39-48%.    Глубина залегания грунтовых вод резко изменяется по территории поселения.

Одной из характеристик климатических условий Кормовского сельского поселения являются показатели агроклиматических ресурсов, то есть количественная оценка тепло- и влагообеспеченности растений и сельхозкультур, климатические условия, учитываемые в хозяйстве: количество осадков в вегетационный период, годовая сумма осадков, сумма температур за вегетационный период, продолжительность безморозного периода,  и т.д. Теплообеспеченность характеризуется суммой активных температур (среднесуточные температуры >10°С), а влагообеспеченность характеризуется коэффициентом увлажнения, который определяется отношением суммы атмосферных осадков к величине испаряемости.

Теплообеспеченность территории Кормовского сельского поселения составляет 3 300°С.

Годовой коэффициент увлажнения (цветовой фон) территории Кормовского сельского поселения составляет менее 0,33.

Эти данные свидетельствуют о весьма неблагоприятных условиях для  развития  земледелия из-за недостатка влаги для развития сельскохозяйственных культур.

# 4.2. Почвы.

Большая часть территории Муниципального образования «Кормовское сельское  поселение» занята каштановыми почвами. На широких водоразделах имеются южные черноземы и темнокаштановые  не солонцевататые почвы тяжело-суглинистого и среднесуглинистого механического состава. На покатых и крутых склонах балок залегают смытые почвы, а по днищам балок и потяжинам – лугово-каштановые почвы. На участках с ярко выраженным микрорельефом распространены комплексы почв с преобладающими  маломощными черноземами. Растительном покрове преобладанием солонцов или солонцы в сплошном залегании.

Почвенный покров образуют каштановые и темно-каштановые почвы с полынно-типчаково-ковыльной и типчаково-ковыльно-полынной пустынной степью вместе с солонцами, занимающими там от 10 до 50 % почвенного комплекса. В отдельных местах этих участков часты лугово-каштановые почвы и солончаки. Почвенный покров островов пересыхающего соленого озера в урочище Цаган-Хак отличается преобладанием в комплексах сильно засоленных разностей почв. Каштановые почвы являются преобладающими и входят в состав почвенных комплексов как их зональный компонент. Каштановые почвы характеризуются небольшой мощностью гумусового горизонта (35 - 45 см). Все каштановые почвы в регионе  солонцеваты. Темно-каштановые почвы распространены значительно меньше, чем каштановые. По сравнению с каштановыми почвами они отличаются лучшими физическими свойствами для произрастания растений.
              Солонцы - постоянный компонент почвенных комплексов заповедника. Они распространены среди зональных почв в виде узких цепочек или округлых пятен по слабо уловимым понижениям. 
В большинстве лугово-каштановых почв заповедника проявляются признаки как солонцеватости, так и засоленности. Характерными чертами таких почв являются четкая дифф-ренциация на горизонты. Сравнительно высокое залегание легкорастворимых солей является отрицательным для растительности свойством лугово-каштановых почв.

Растительном покрове преобладают ковыль и типчак. По балкам имеются заросли кустарника – шиповник и терн.

Весьма важной экологической, экономической и социальной проблемой Юга России является опустынивание. Наиболее актуальна эта проблема для аридных территорий юго-восточных районов Ростовской области, в том числе и  для территории Ремонтненского муниципального района, представленных сухими степями и полупустынями на темно- и светлокаштановых почвах в различной степени засоленных. Опустынивание развивается здесь в результате деградации растительного покрова (пастбищная дигрессия), ветровой и водной эрозии, засоления и заболачивания почв, дегумификации, техногенной деградации (в отдельных местах). Все это привело к сокращению биологической продуктивности экосистем, что в свою очередь вызвало уменьшение кормозапаса пастбищ и их почвозащитной роли, стабильное снижение урожайности сельхозкультур, ухудшение условий жизни людей, повышение рискованности сельскохозяйственного производства.

Важнейшими причинами развития опустынивания, связанными с хозяйственной деятельностью, послужили чрезмерная распашка земель, перевыпас скота, нарушение исторически сложившихся пастбищеоборотов и сезонности использования кормовых угодий.

Сочетание изначально неблагоприятных природных условий и неадаптированной (главным образом, сельскохозяйственной) деятельности привело к усилению процессов деградации почв и растительного покрова. К числу наиболее значительных из этих процессов (по масштабам и интенсивности проявления) относятся ветровая эрозия (дефляция) и засоление почв.

В соответствии с почвенно-эрозионным районированием Ростовской области Ремонтнеский район попадает в зону слабой водной и очень сильной ветровой эрозии. Дефляционно опасные земли составляют здесь большую часть территории (72 %), преобладают земли средней степени опасности.

Немаловажным деградационным процессом является засоление почв. По существующей классификации почвы всех юго-восточных районов Ростовской области считаются среднезасоленными, так как засоленнные угодья составляют 5-10 % общей площади, причем часть из них расположена и в Кормовском  сельском поселении.

# 4.3.Грунты.

Рельеф территории поселения представляет равнину, изрезанную  на востоке балкой Гашун-Дивста,  на западе балкой Тауш и балкой Кереста в районе поселка Тихий Лиман, на юго-западе – балкой Крутенькая. Территория характеризуется общим уклоном на юг.

В геологическом строении района на интересующую нас глубину  принимают участие четвертичные отложения. На территории поселения обнаружены незначительные запасы ряда полезных ископаемых, промышленная добыча которых признана нецелесообразной.

Преобладающими типами грунтов являются суглинистые и супесчаные грунты мощностью до нескольких десятков метров. В увлажненном состоянии грунты сильно размокают, становятся липкими и вязкими, труднопроходимыми для колесных машин. Передвижение вне дорог возможно по целине на возвышенных участках местности. Грунтовые воды залегают на глубине до 50 м (в поймах рек 2-5 м).

# 4.4.Гидрография.

В гидрологическом отношении территория поселения представлена в основном балками не имеющими, в основном, постоянных водостоков. На западе поселения имеется озеро Цаган-Хаг. Название калмыкское и в переводе означает «белый ил»: озеро, расположенное на солончаковом участке, периодически пересыхает, тогда  на поверхности выступает белая соль, давшая название заповедному озеру. Цыган-Хак не что иное, как заливаемый по весне солончак. В его составе лишь незначительная часть береговых мысов, покрытых степной растительностью

На территории поселения имеется несколько искусственных водоемов (прудов и водохранилищ), расположенных в основном по балкам. Ледостав на водоемах начинается со второй декады декабря и длится до третьей декады февраля. Средняя толщина льда - 0,5 м. Питание водоемов происходит за счет атмосферных осадков и подземных вод. Воды ряда источников  сильно  минерализованы. Половодье начинается с третьей декады февраля и заканчивается первыми числами апреля. Питание прудов происходит за счет атмосферных осадков и подземных вод верхнечетвертичных и палеогеновых отложений. Территория поселения не подвержена подтоплению.

# 4.5. Инженерно-геологические условия.

В тектоническом отношении территория Кормовского сельского поселения находится на стыке двух крупных структур. К северу поселения развита ергенинская возвышенность, южная граница которой проходит вблизи северной границы села Кормовое, примерно по горизонтали + 110 м. В южном направлении начинается Манычский прогиб. В соответствии с наличием этих  структурных форм геологическое строение территории поселения резко отличается по регионам. На площади ергенинской возвышенности  под четвертичными лессовидными суглинками залегают ергенинские пески, мощность которых увеличивается в северном направлении.  В основании ергенинских песков залегают майкопские глины  (палеоген), кровля которых понижается в северном направлении, чем и определяется увеличение мощности ергенинских песков в этом направлении в сторону мульды центральных ергеней. Площадь Манычского прогиба характеризуется крутым понижением кровли майкопских глин в южном направлении и развитием выше них сарматского и понтического ярусов.

С поверхности отложения неогена покрыты четвертичными накоплениями различного генезиса: по склону долины Маныча развиты деливиальные суглинки, в донной части аллювиальные осадки, литологически представленные иловыми глинами, супесями и песками. Непосредственно на территории села Кормовое неоген представлен песками и глинами сарматского яруса, песками с пропластками известняка и глинами понтического яруса и песками ергенинского горизонта, имеющими здесь ограниченное развитие.

В пределах ергенинских песков водоносный горизонт обладает хорошими водами с незначительной минерализацией (до 250 мг на литр), пригодными для всех видов водоснабжения. Глубина залегания вод вблизи с. Кормовое колеблется в пределах 2,5-5,2 м, например в балке Донцова, но дебит таких колодцев не превышает 10 м3/сутки. С удаление на юг от села Кормовое минерализация воды растет. Водоносные горизонты, приуроченные к неогеновым отложениям м(понтический и сарматский ярусы) в Манычском прогибе представлены высокоминерализованными водами (солесодержание до 21800 мг/л). Грунтовые воды в районе поселка Тихий Лиман высокоминерализованные  и не пригодны для применения.

# 4.7. Растительный и животный мир.

Данные Департамента охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области (Депохотрыбхоз РО), предоставленным в письме № 1.2/1244 от 19.11.2008 г., характеризуют животный мир Ремонтненского района в целом (данные за  2008 г.). Данные по сельским поселениям, в том числе, по Кормовскому сельскому поселению представлены не были. Данные большинства  источников информации свидетельствуют, что  животный и растительный мир на территории Первомайского  сельского поселения – типичная степная фауна.

Интенсивная хозяйственная деятельность на территории поселения обусловила широкое распространение растительности антропогенно-трансформированных экотопов (техногенной, селитебной, рудеральной и др.). Наиболее характерными чертами естественной растительности являются ксерофитность, видовое богатство.

В результате длительного отбора в засушливых условиях широкое развитие получили узколистные дерновинные злаки (ковыли, овсяницы, мятлики, типчак). Развиты и корневищные ксерофиты (волоснецы, пырей). Встречаются эфемероидные злаки (мятлик луковичный) и эфемеры.

В восточных районах области доминирует типчаково-ковыльная степь на каштановых почвах, а в юго-восточных (бассейны Сала и Маныча) — типчаковая полупустыня (солонцы с полынями, кермеком, ксерофитными злаками).

В степях района встречается порядка 400 видов высших сосудистых растений. Ведущими семействами являются сложноцветные, злаковые, бобовые, крестоцветные, маревые, губоцветные и гвоздичные.

Из животных в данном районе обитают 3 вида земноводных, 8 видов пресмыкающихся, более 50 видов млекопитающих, в том числе волки, лисицы, енотовидные собаки, сайгаки, зайцы – русаки и многие другие.   Особенно богато население птиц, многие из которых относятся к редким и исчезающим, занесены в Красные книги РФ И РО.

Наиболее типичны животные степей: светлый хорёк, малый суслик, большой тушканчик; из птиц — перепел, дрофа, стрепет, серая куропатка (Сборник «Природа, хозяйство и экология Ростовской области». Ю.П.Хрусталев, Т.А.Смагина, Ю.Н.Меринов, М.И.Кизицкий, В.С.Кутилин, В.Г.Житников. Ростов-на-Дону. 2002 г.).

Особое значение для животного и растительного мира рассматриваемых территорий представляет  Государственный природный биосферный заповедник  «Ростовский», часть из которого находится на территории Кормовского сельского поселения.

Заповедник расположен в юго-восточной части Ростовской области и состоит из 4 обособленных участков, находящихся в Орловском и Ремонтненском районах: Островной, Стариковский,  Краснопартизанский и Цаган-Хаг.

На территории заповедника  зарегистрировано 410 видов растений. В том числе 6 редких видов, являющихся охраняемыми в России: тюльпан Шренка, беллевалия сарматская,  ковыль красивейший, ковыль украинский, касатик карликовый, майкараган волжский. Сохранились на этой территории редкие и исчезающие виды, занесенные в Красную книгу  Ростовской области: тюльпан Биберштейна, двуцветковый тюльпан, ковыль Лессинга, ковыль сарептский, астрагал чашечковый, астрагал пузырчатый, астрагал пушистоцветковый, альтения нителистная, катран шершавый, хвойник двухколосковый, касатик низкий, тамарикс изящный, тамарикс Мейера и т.д.. ничем не уступают растениям в количественном отношении и животные. На территории заповедника проживают 3 вида земноводных, 8 видов пресмыкающихся, более 50 видов представителей класса млекопитающих, 217 видов птиц. В Красную книгу Ростовской области занесено около 80 видов представителей животного мира.

Ухудшающаяся экологическая ситуация в регионе привела к появлению большого числа вредителей сельского хозяйства и патогенных для людей организмов. Все это негативно влияет на уровень жизни населения, его благополучие, состояние здоровья.

# 4.8. Полезные ископаемые.

На территории Кормовского сельского поселения находится Горько-Лиманское месторождение глино-гипса и  Белоглинское месторождение мергелей (письмо Департамента по недропользованию по Южному Федеральному округу  (ЮГНЕДРА) Федерального агентства по Недропользованию (РОСНЕДРА) от 30.11.2009 года № ЮР-05-40/1268).

Данные о территориях на которых находятся разведанные запасы полезных ископаемых в поселении представлены на рис. 4.8.1.

Обозначения:

5 – Горько-Лимановские (глиногипс) нераспределенный фонд

Рис. 4.8.1.   Схема размещения полезных ископаемых и гидротехнических сооружений на территории Кормовского сельского поселения Ремонтненского района

На территории района имеются, к сожалению, практически неизученные запасы высокоминерализованных  вод,  которые  имеют хлоридно-натриевый состав и  минерализацию — от 38 до 10 г/дм3. Часть запасов таких вод относится к категории  термальных подземных вод и может быть  комплексным минеральным полезным ископаемым, и использовать их можно в бальнеологических целях, а также в качестве сырья для получения ценных химических элементов (брома, йода, бора, фтора, лития).

# 5. Анализ проектно-градостроительной документации.

# 5.1. Село Кормовое.

Проект планировки села Кормовое был выполнен в рамках: «Проекта планировки усадьбы села Кормовое  колхоза им. Калинина Ремонтненского района Ростовской области». Проект был разработан проектным институтом «Севкавгипросельхозстрой» в 1971 году (заказ № 2787). В основу проекта были заложены следующие принципы:

- создание комплексно-застроенного благоустроенного населенного пункта, с обеспечением наиболее экономически обоснованными решениями по инженерным коммуникациям, мощению улиц и благоустройству;

- четкое разделение жилых и производственных территорий с созданием требуемых санитарно-защитных зон;

- соблюдение  всех нормативных требований по вопросам градостроительства.

Задача проектировщиков усложнялась тем, что существовавший на момент проектирования представлял из себя сильно разбросанный населенный пункт  с большим количеством пустырей и плохо упорядоченной и сильно протяженной уличной системой. Село практически не имело зеленых насаждений, только в районе новой школы и клуба посажен молодой парк. Застройка села – одноэтажная. Лишь часть домов, построенных в последнее десятилетие,   были из кирпича. Имелись дома деревянные и турлучные. Уличные дороги частично профилированы, но без мощения и тротуаров. Кварталы жилых домов – квадратные, однако, плохо упорядоченные по территории села. На территории села имеется пруд с дамбой, связывающей западную и восточную часть.

Такая структура села во главу угла выдвигала два основных требования:

  - Четкое разделение  жилой и производственной зон;

  - Повышение плотности застройки за счет увеличения этажности, уменьшения больших приусадебных участков и застройки пустующих территорий.

Планировалось, что производственная зона будет развиваться к юго-западу от жилой застройки за пределами санитарно-защитной зоны.

Решение остальных  задач планировалось осуществить строительством 2-х-этажных 16 и 8 квартирных домов, новых одно- и двух- квартирных домов на свободных  и уплотненных территориях, упорядочением центральной части села с размещением школы, дома культуры и  других объектов. Предусматривалось сохранение уличной сети села при одновременном расширении и благоустройстве улиц (мощение, асфальтирование центральных улиц и площадей, создание тротуаров). Непригодные для застройки земли  (балки, заливные места) предусматривалось озеленить и благоустроить.

Инженерные сети села проектировались с учетом предлагаемой модернизации, что позволяло заметно уменьшить затраты на создание инженерных коммуникаций, предусматривалась:

- модернизация сетей водоснабжения (строительство резервуаров воды на 150 м3  в северной части села);

- создание системы канализации, охватывающей 2-х-этажные здания, общественно-бытовую застройку и частично жилой и производственный фонд (производительность системы 236 м3/сутки, включающая насосную станцию, 2-х-ярусные отстойники и поля фильтрации на 2,5 га);

- обеспечением выше перечисленных объектов централизованным теплоснабжением (котельная с 4-мя котлами типа «Универсал-6»);

-  радиофикацию села от собственного радиотрансляционного пункта;

- телефонизацию от новой АТС;

- решение вопросов пожаротушения (гидранты через 150 м);

- модернизацию систем электроснабжения.

При полной реализации генплана село Кормовое должно было приобрести облик современного благоустроенного населенного пункта, позволяющая населению удовлетворять все свои основные потребности.

# 5.2. Село Садовое

Вопросы генплана села Садовое не рассматривались так как населенный пункт был признан неперспективным и его жители должны были постепенно переместиться в расположенное недалеко село Кормовое.

# 5.3. Поселок  Тихий Лиман

Поселок Тихий Лиман, как центральная усадьба овцесовхоза «Овцевод» практически изначально создавался по разработанному генеральному плану, выполненному проектным институтом «Севкавгипросельхозстрой» в 1975 году: «Проект планировки и застройки Центральной усадьбы овцесовхоза «Овцевод» Ремонтненского района Ростовской области».

Повторно генплан поселка «Генеральный план совмещенный с ПДП центральной усадьбы  поселка Тихий Лиман совхоза «Овцевод» Ремонтненского района Ростовской области», разрабатывался фирмой  ПК «Обновление»

(г. Ростов-на-Дону) в 1992 году (заказ IIП-91).

На момент разработки генплана в 1992 году в поселке проживало 712 человек. Общий жилой фонд поселка составлял 9042 м2, что определяло среднюю обеспеченность жильем – 12,7 м2 на человека. Жилой фонд представлял, в основном,  кирпичные одноэтажные одно и двухквартирные дома со следующими показателями амортизации:

- до  30%   -  33,1%;

- до 60%    - 59,1%;

- до 80%    - 6,8%;

- свыше 80% - 1%.

В поселке были дом культуры, школа, детский сад-ясли, магазин, столовая, гостиница и контора совхоза. Улицы поселка частично имели твердое покрытие. Поселок был электрифицирован и имел телефонную связь с районным центром.

Генпланом 1992 года предусматривалось дальнейшее развитие поселка. Прогнозировался рост численности жителей до 850 человек, что должно было сопровождаться интенсивным жилищным строительством. Застройка планировалась, в основном, одноэтажная с одно (85%) и двухквартирными домами (15%). Часть домов проектировалась мансардного типа. Всего по генплану предусматривалось строительство 72 домов. Жилая застройка – квартальная.

Одновременно большое развитие получала и структура поселка. Планировалось строительство: пристройки на 9 классов к школе, ФАП с аптекой, административного здания и сельсовета, клуба на 300 мест, отделения связи с АТС на 400 номеров и сберкассой, комбината бытового обслуживания с 5 рабочих мест и гостиницы на 10 мест, бани на 10 человек,  магазинов продовольственных и непродовольственных товаров общей площадью  310 м2, спортивного центра (30х18 м) с бассейном (25х11 м) и спортядра,  кафе на 50 мест, дома ветеранов на 50 мест.  В качестве основного строительного материала предусматривалось применять кирпич.

Генпланом предусматривался большой объем работ по благоустройству и озеленению поселка – создание бульварной улицы от въезда в поселок до его центра, компактное размещение основных общественно значимых сооружений в  центре поселка, разбивку сквера с площадками для игр детей и отдыха взрослых, здесь же планировалось кафе, дом ветеранов. В районе пруда планировалось создать зону отдыха.

Для улучшения условий жизни населения предусматривалось создание объездной автодороги с западной стороны поселка. Существующее в поселке кладбище планировалось закрыть, территорию озеленить  и открыть новое.

Промзона должна была развиваться на южной, а складская зона на западной части поселка с соблюдением требований по санитарно-защитным зонам.

Большое внимание по генплану уделялось развитию инженерной инфраструктуры:

- реконструкция водоснабжения с подключением к Верхнее-Сальской обводнительно-оросительной системы  (по проекту «Южгипроводхоза») и строительством резервуаров  (2 штуки) для воды по 200 м3, двух водонапорных башен;

-  создание канализации с биологической очисткой стоков производительностью 400 м3/сутки   и прудами накопителями;

-  создание централизованной системы отопления на базе 2-х котельных мощностью 4,5 и 3,6 Гкал/час (10 и 8 котлов) для общественно-бытовых зданий и на базе поквартирных котлов КЧМ и АГВ для жилых домов;

- полная телефонизация с созданием АТС на 400 номеров и выходом на районный центр Ремонтное;

- реконструкция сетей электроснабжения со строительством линий на 10 и 0,4 кВ;

- полная радиофикация поселка от собственного узла связи.

Реализация генплана должна была привести к созданию современного благоустроенного поселка.

К сожалению, в силу изменившихся экономических условий многие из запланированных генпланом мероприятия не были реализованы.

# 6. Зоны с особыми условиями использования территории.

В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории и природных ресурсов (водных, минеральных, лесных) устанавливается целый ряд ограничений.

# 6.1. Планировочные ограничения природного характера.

# 6.1.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

В соответствии со ст.65 Водного Кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос также запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Размеры прибрежных защитных и водоохранных зон, установленных на территории муниципального образования Кормовского  сельского поселения представлены в таблице 6.1.1.1

Таблица 6.1.1.1

| Название водного объекта | Длина водного объекта (км) | Размер прибрежной защитной зоны, м | Размер водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Река (балка) «Крутенькая» | н/д | - | 100 |
| Балка Кереста | н/д | - | 100 |
| Балка Гашун Дивста | н/д | - | 100 |

# 6.1.2. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения в Кормовском сельском  поселении являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Зоны санитарной охраны 2 пояса подземных источников водоснабжения составляют 150 м.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

4. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

# 6.1.3. Инженерно-строительные ограничения.

Инженерно-строительные ограничения обусловлены инженерно-геологическими, гидрологическими особенностями, которые подробно рассмотрены в главе «Природные условия». Приоритетным фактором, ограничивающим градостроительное освоение территории является затопление паводковыми водами.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории.

# 6.2. Планировочные ограничения техногенного характера.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Приняты следующие планировочные ограничения техногенного характера:

- Санитарно-защитная зона кладбища.

- Охранные зоны ВЛ 35, 110кВ, 220кВ, 330кВ.

- Санитарно-защитные зоны производственных предприятий.

- Санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных предприятий.

- Санитарно-защитные зоны коммунально-складской застройки.

- Санитарно-защитная зона полигона твердых бытовых отходов (ТБО).

- Санитарно-защитная зона скотомогильника.

- Санитарно-защитная зона канализационно-очистных сооружений (КОС) и КНС.

- Санитарно-защитная зона СТО, АЗС, АГЗС

- Санитарно-защитная зона пожарного депо

- Санитарно-защитная зона открытого стадиона

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы.

# 6.3. Зоны объектов культурного наследия.

Согласно Постановления Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 г. № 51 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры области» приведен список памятников археологии, принятых на государственную охрану. На территории поселения зафиксировано 100 таких объектов, в состав которых включено от 1 до нескольких десятков курганов.

Перечень объектов археологического наследия, расположенных на территории Кормовского сельского поселения  Ремонтненского района представлен ниже.

Перечень объектов археологического наследия Кормовского  сельского поселения,

принятых на государственную охрану.

| Перечень объектов археологического наследия, расположенных на территории Кормовское сельского поселения Ремонтненского района |
| --- |
| №№ | Нумерация по постановлению | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождения объекта археологического наследия | Номер и дата документа принятия на охрану |
| 1 | 1 | Курганная группа "Кереста I" (12 курганов) | 1,1 км к Ю от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 2 | 2 | Курганная группа "Донцов VII" (20 курганов) | 5,0 км к ССВ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 3 | 3 | Курганная группа "Кереста II" (4 кургана) | 2,0 км к ЮЮЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 4 | 4 | Курганная группа "Кереста III" (12 курганов) | 2,7 км к ЮЮЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 5 | 5 | Курганная группа "Кереста IV" (10 курганов) | 3,3 км к Ю от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 6 | 6 | Курганная группа "Кереста V" (2 кургана) | 4,35 км к ЮВ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 7 | 7 | Курганная группа "Кереста VI" (5 курганов) | 4,4 км к ЮВ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 8 | 8 | Курганная группа "Кереста VII" (3 кургана) | 4,25 км к ЮВ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 9 | 9 | Курган "Кереста VIII" | 1,75 км к ЮВ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 10 | 10 | Курганная группа "Кереста IX" (4 кургана) | 3,6 км к ЮЮЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 11 | 11 | Курганная группа "Кереста Х" (7 курганов) | 4,2 км к ЮЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 12 | 12 | Курганная группа "Кереста XI" (5 курганов) | 4,3 км к ЮЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 13 | 13 | Курганная группа "Кереста XII" (4 кургана) | 5,75 км к ЮЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 14 | 14 | Курганная группа "Кереста XIII" (3 кургана) | 5,9 км к ЮЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 15 | 15 | Курганная группа "Кереста XIV" (34 кургана) | 8,5 км к ЮЮЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 16 | 16 | Курганная группа "Кереста XV" (2 кургана) | 8,8 км к ЮЮЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 17 | 17 | Курганная группа "Кереста XVI" (34 кургана) | 9,9 км к ЮЮЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 18 | 18 | Курганная группа "Кереста XVII" (4 кургана) | 10,5 км к Ю от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 19 | 19 | Курганная группа "Кереста XIX" (7 курганов) | 10,7 км к ЮЮВ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 20 | 20 | Курганная группа "Иншура I" (2 кургана) | 14,75 км к ЮЮВ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 21 | 21 | Курганная группа "Иншура II" (12 кургана) | 14,8 км к Ю от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 22 | 22 | Курганная группа "Иншура III" (5 курганов) | 14,0 км к Ю от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 23 | 23 | Курганная группа "Голый IV" (4 кургана) | 9,0 км к ЮЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 24 | 24 | Курганная группа "Голый V" (4 кургана) | 9,5 км к ЮЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 25 | 25 | Курганная группа "Голый VI" (4 кургана) | 9,9 км к ЮЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 26 | 26 | Курганная группа "Голый VII" (13 курганов) | 10,3 км к ЮЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 27 | 27 | Курганная группа "Голый VIII" (5 курганов) | 12,0 км к ЮЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 28 | 28 | Курганная группа "Голый IX" (2 кургана) | 12,7 км к ЮЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 29 | 29 | Курганная группа "Кереста ХХ" (2 кургана) | 11,5 км к ЮЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 30 | 30 | Курганная группа "Иншура IV" (4 кургана) | 13,5 км к Ю от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 31 | 31 | Курганная группа "Иншура V" (7 курганов) | 12,75 км к Ю от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 32 | 32 | Курганная группа "Кереста XXI" (3 кургана) | 10,0 км к ЮЮЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 33 | 33 | Курганная группа "Кереста XXV" (49 кургана) | 5,3 км к С от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 34 | 34 | Курган "Цаган-Хаг I" | 3,25 км к ЮЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 35 | 35 | Курган «Цаган-Хаг II" | 3,5 км к ЮЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 36 | 36 | Курганная группа "Цаган-Хаг III" (15 курганов) | 6,2 км к ЮЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 37 | 37 | Курганная группа "Цаган-Хаг IV" (15 курганов) | 6,7 км к ЮЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 38 | 38 | Курганная группа "Цаган-Хаг V" (30 курганов) | 7,7 км к ЮЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 39 | 39 | Курган "Цаган-Хаг VI" | 9,5 км к ЗЮЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 40 | 40 | Курган "Цаган-Хаг VII" | 10,3 км к З от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 41 | 41 | Курганная группа "Цаган-Хаг VIII" (9 курганов) | 12,1 км к ЗСЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 42 | 42 | Курганная группа "Цаган-Хаг IX" (7 курганов) | 10,9 км к ЗСЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 43 | 44 | Курганная группа "Казанков II" (16 курганов) | 11,6 км к СЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 44 | 46 | Курган "Кереста XXII" | На окраине п.ТихогоЛимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 45 | 47 | Курган "Кереста XXIII" | На территории п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 46 | 48 | Курган "Кереста XXIV" | 0,9 км к СЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 47 | 49 | Курганная группа "Цаган-Хаг Х" (11 курганов) | 3,3 км к З от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 48 | 50 | Курганная группа "Цаган-Хаг XI" (6 курганов) | 7,0 км к ЗСЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 49 | 51 | Курган "Цаган-Хаг XII" | 3,5 км к ЗСЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 50 | 52 | Курганная группа "Кереста XXVI" (15 курганов) | 6,25 км к С от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 51 | 53 | Курганная группа "Кереста XXVII" (19 курганов) | 6,75 км к ССЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 52 | 54 | Курган "Кереста XXVIII" | 7,0 км к ССВ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 53 | 55 | Курганная группа "Кереста XXIX" (16 курганов) | 6,25 км к ССВ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 54 | 57 | Курган "Кереста XVIII" | 10,3 км к С от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 55 | 58 | Курганная группа "Кереста XXXI" (2 кургана) | 4,0 км к С от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 56 | 59 | Курганная группа "Донцовский II" (15 курганов) | 1,5 км к В от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 57 | 60 | Курган "Овцевод" | 10,0 км к ЗСЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 58 | 61 | Курганная группа "Ленькин I" (7 курганов) | 9,1 км к ЮВ от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 59 | 62 | Курганная группа "Кужуртинский I" (5 курганов) | 10,5 км к ЮВ от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 60 | 63 | Курганная группа "Кужуртинский II" (10 курганов) | 11,9 км к ЮВ от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 61 | 64 | Курганная группа "Кужуртинский III" (3 кургана) | 11,5 км к ЮВ от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 62 | 65 | Курганная группа "Гашун-Давста I" (6 курганов) | 11,25 км к Ю от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 63 | 66 | Курган "Гашун-Давста II" | 10,6 км к Ю от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 64 | 67 | Курганная группа "Гашун-Давста III" (6 курганов) | 10,9 км к Ю от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 65 | 68 | Курганная группа "Гашун-Давста IV" (8 курганов) | 10,6 км к ЮЮЗ от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 66 | 69 | Курганная группа "Тауш I" (4 кургана) | 6,5 км к ЮЮЗ от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 67 | 70 | Курганная группа "Тауш II" (8 курганов) | 2,6 км к ЮЮЗ от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 68 | 71 | Курганная группа "Горький I" (8 курганов) | 4,3 км к Ю от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 69 | 72 | Курган "Горький II" | 4,4 км к Ю от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 70 | 73 | Курган "Гашун-Давста V" | 5,25 км к ЮВ от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 71 | 74 | Курганная группа "Гашун-Давста VI" (3 кургана) | 6,0 км к ЮВ от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 72 | 75 | Курган "Тауш III" | 4,1 км к ЮЮВ от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 73 | 76 | Курганная группа "Тауш IV" (3 кургана) | 3,6 км к ЮВ от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 74 | 77 | Курганная группа "Шадрин I" (8 курганов) | 6,7 км к В от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 75 | 78 | Курган "Шадрин II" | 7,0 км к СВ от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 76 | 79 | Курганная группа "Кормовой I" (4 кургана) | 2,7 км к ССВ от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 77 | 80 | Курганная группа "Гашун-Давста VII" (2 кургана) | 2,2 км к ЮВ от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 78 | 81 | Курганная группа "Гашун-Давста VIII" (11 курганов) | 1,75 км к В от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 79 | 82 | Курганная группа "Кормовой II" (41 курган) | Восточная окраина с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 80 | 83 | Курганная группа "Кормовой III" (13 курганов) | СВ окраина с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 81 | 84 | Курганная группа "Кормовой IV" (2 кургана) | 0,1 км к С от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 82 | 85 | Курганная группа "Кормовой V" (2 кургана) | Северная окраина с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 83 | 86 | Курганная группа "Кормовой VI" (19 курганов) | Северная окраинас.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 84 | 87 | Курганная группа "Кормовой VII" (7 курганов) | Северная окраина с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 85 | 88 | Курган "Кормовой VIII" | СЗ окраина с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 86 | 89 | Курган "Кормовой IX" | 1,3 км к ЗСЗ от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 87 | 90 | Курганная группа "Донцов I" (5 курганов) | 3,0 км к СЗ от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 88 | 91 | Курганная группа "Донцов II" (7 курганов) | 5,25 км к ССЗ от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 89 | 92 | Курган "Донцов III" | 3,0 км к ЗСЗ от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 90 | 93 | Курганная группа "Донцов IV" (10 курганов) | 3,1 км к С от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 91 | 94 | Курган "Донцов V" | 3,6 км к С от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 92 | 95 | Курганная группа "Донцов VI" (2 кургана) | 5,0 км к С от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 93 | 96 | Курганная группа "Кормовой Х" (3 кургана) | 1,1 км к ССВ от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 94 | 97 | Курганная группа "Кормовой XI" (4 кургана) | СЗ окраина с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 95 | 98 | Курган "Шадрин III" | 7,5 км к В от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 96 | 99 | Курган "Шадрин IV" | 7,5 км к СВ от с.Кормового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 97 | 127 | Курганная группа "Гашун-Сала I" (6 курганов) | 13,6 км к ЮЮВ от с.Первомайского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 98 | 128 | Курган "Гашун-Сала II" | 14,3 км к ЮЮВ от с,Первомайского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 99 | 479 | Местонахождение«Кормовое» | 8,2 км к юго-юго-западу от с.Кормовое | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 100 | 45 | Курганная группа "Казанков III" (5 курганов) | 12,0 км к ССЗ от п.Тихого Лимана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |

- В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия; охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

- Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

- В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объекта культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

- Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

- В настоящие время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Кормовского сельского поселения не установлены.

- До разработки проекта правил землепользования и застройки территории Кормовского сельского поселения, необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории данного поселения.

- После разработки и утверждения границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия внести изменения в генеральный план Кормовского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

- «Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории городского округа объектами культурного наследия».

В соответствии со ст. ст. 35,36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст.16 Областного закона от 22.10.2004 № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Ростовской области » проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

# 6.4. Особо охраняемые природные территории.

# 6.4.1. Государственный заповедник Ростовской области.

По данным предоставленным Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов (Ростоблкомприрода) земли особо охраняемых природных территорий в МО «Кормовское  сельское поселение» существуют. К ним относятся:

Земли ФГУ «Государственный  природный биосферный заповедник «Ростовский» (Постановление Правительства Российской Федерации  №1292 от 27.12.1995 года «Об учреждении в Ростовской области  государственного природного заповедника «Ростовский» министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации».

Общая площадь заповедника составляет 9464,8 га, из которых на территории Кормовского сельского поселения находится чуть более 10% (10,6%) или 1006 га.

Заповедник расположен в юго-восточной части Ростовской области и состоит из 4 обособленных участков, находящихся в Орловском и Ремонтненском районах: Островной, Стариковский,  Краснопартизанский и Цаган-Хаг. На территории Кормовского сельского поселения частично располагается  участка заповедника: Цаган-Хаг, данные о расположении которых представлены ниже:

Участок Цаган-Хаг расположен на юге Ремонтненского района. Он представляет собой солончак, весной залитый водой.

Границы участка в основном проходят на небольшом удалении от края солончака, которым является береговая линия соленого озера. Урочище Цаган-Хаг граничит только с землями овцесовхоза «Овцевод».

В Кормовском сельском поселении к территории заповедника относятся земли расположенные к юго-западу от поселка Тихий Лиман.

Как для охраны, так и для научных исследований большое значение имеет создание вокруг заповедника охранной зоны. Созданная Постановлением Главы Администрации Ростовской области  от 04.11.2000 года № 417 охранная зона вокруг заповедника  заметно превышает территорию самого заповедника «Ростовский» и составляет 74 350 га.

На территории заповедника  зарегистрировано 410 видов растений. В том числе 6 редких видов, являющихся охраняемыми в России: тюльпан Шренка, беллевалия сарматская,  ковыль красивейший, ковыль украинский, касатик карликовый, майкараган волжский. Сохранились на этой территории редкие и исчезающие виды, занесенные в Красную книгу  Ростовской области: тюльпан Биберштейна, двуцветковый тюльпан, ковыль Лессинга, ковыль сарептский, астрагал чашечковый, астрагал пузырчатый, астрагал пушистоцветковый, альтения нителистная, катран шершавый, хвойник двухколосковый, касатик низкий, тамарикс изящный, тамарикс Мейера и т.д.. ничем не уступают растениям в количественном отношении и животные. На территории заповедника проживают 3 вида земноводных, 8 видов пресмыкающихся, более 50 видов представителей класса млекопитающих, 217 видов птиц. В Красную книгу Ростовской области занесено около 80 видов представителей животного мира.

В поселении имеется 1006 га земель отнесенных к категории особо охраняемых и они не изменятся на расчетный срок.

На территориях расположения памятников природы Ростовской области и их охранных зон постановлением Администрации Ростовской области № 418 от 19.10.2006 г. запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, влекущая нарушение сохранности памятников природы, в том числе:

1. Распашка земель.

2. Рубки лесных насаждений, за исключением выборочных рубок в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.

3. Заготовка живицы.

4. Заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и иных растений (за исключением заготовки и сбора указанных растительных ресурсов гражданами Ростовской области для личного потребления), другие виды пользования растительным миром.

5. Пастьба скота и сенокошение, за исключением режима использования сенокосов, при котором сенокошение проводится один раз в два года.

6. Промысловая, спортивная и любительская охота методом загона, устройство кормовых полей, промышленное и прибрежное рыболовство, рыбоводство и промышленное рыбоводство, добыча объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства.

7. Сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов (за исключением работ, связанных с изучением памятника природы, проводящихся по согласованию с комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области) (далее - Комитет).

8. Предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества.

9. Проведение гидромелиоративных и ирригационных работ (за исключением работ, направленных на улучшение гидрологического режима и экологического состояния водных объектов, проводящихся по согласованию с Комитетом).

10. Проведение геолого-разведочных изысканий и разработки полезных ископаемых.

11. Строительство зданий и сооружений, в том числе временных, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций.

12. Применение пестицидов и агрохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста (за исключением мероприятий по защите лесных насаждений и предупреждению чрезвычайных ситуаций), а также их хранение.

13. Размещение любых производственных объектов, в том числе складов (объектов или мест хранения) горюче-смазочных и других материалов, сырья и отходов производства и потребления.

14. Взрывные работы.

15. Проезд, стоянка, техническое обслуживание, заправка и ремонт транспортных средств (за исключением проезда по существующим дорогам общего пользования), движение и стоянка судов и иных плавучих транспортных средств (за исключением маломерных судов).

16. Устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы рекреационной деятельности и отдыха населения (за исключением проведения организованных просветительских, научных и ознакомительных экскурсий).

17. Любые другие виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.

Все памятники природы и их охранные зоны в обязательном порядке учитываются при разработке схем территориального планирования и генеральных планов, планов экономического и социального развития.

Использование памятников природы Ростовской области допускается в следующих целях:

1. Научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.).

2. Эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и т.п.).

3. Рекреационных (транзитные прогулки).

4. Природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных и т.п.).

5. Иных, в том числе производственных, целях, не противоречащих задачам объявления данных природных объектов и комплексов памятниками природы и установленному в их отношении режиму охраны.

# II. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

# 1. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития

# 1.1. Экономическая база

Муниципальное образование Кормовское сельское  поселение, с населением 1880 жителей и  площадью территории 642,53 кв. км (64253 га).

Основными направлениями в развитии экономики поселения является  сельскохозяйственное производство. Растениеводство, мясное животноводство и племенное овцеводство  в поселении представлены  колхозом  «Кормовое и СПК «Тихолиманский», располагающих сельскохозяйственными угодьями 20380 и 10777 га, соответственно.  В поселении действует 55 фермерских хозяйств, которые имеют в основном растениеводческое направление. Помимо сельхозпредприятий важную роль в аграрной деятельности играют личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ). Более 50% посевных площадей занимают озимые зерновые культуры. В посевах яровых культур наибольший удельный вес имеют ячмень, просо, кукуруза. Выращивают также технические, кормовые культуры, картофель, овощи.

Основные данные о развитии сельскохозяйственных хозяйств на территории Кормовского поселения (по состоянию на 2007 год) представлены в таблице 1.1.1.

Таблица  1.1.1.

| № п.п. | Наименование характеристики | Населенные пункты | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | c.Кормовое | п.Тихий Лиман | с. Садовое |  |
|  | Количество частных подворий | 274 | 116 | 50 | 440 |
|  | Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни) га | 294/48,6 | 168/14,54 | 51/28,37 | 513/90,97 |
|  | Количество крестьянско-фермерских хозяйств / площадь земель под КФХ, (в т. ч. пашни) га | 10/2732 (477) | 145/20046 (2810) | - | 55/22778 (3287) |
|  | Количество коллективных хозяйств / площадь земель под КХ, га (в т. ч. пашни) | 1/21217 (7911) | 1/11788 (2601) | - | 2/33005 (10512) |

Данные о коллективных сельскохозяйственных предприятиях, расположенных на территории Кормовского сельского поселения представлены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2.

| № п/п | Наименование | Юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон | Площадь с/х угодий | Основной вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колхоз «Кормовое» | С.Кормовое Ремонтненского района Ростовской области ул.Мира,7 Василенко В.В. Тел.№33-2-33 | 20380 | Производство зерна, мяса, шерсти. |
| 2 | СПК «Тихолиманский» | п.Тихий Лиман Ремонтненского района Ростовской области ул.Степная,1 Листратенко С.В. Тел. № 33-7-34 | 10777 | Производство зерна, мяса, шерсти. |

Важной особенностью экономического развития Кормовского сельского  поселения является отсутствие промышленного производства и наличие в поселении только объектов сельского хозяйства, что делает экономику поселения крайне зависимой от многих неконтролируемых параметров, в частности от погодных условий.

В паспорте Кормовского сельского поселения  приведены данные только об  одном предприятии, действующем на территории поселения, непосредственно не выпускающем сельскохозяйственную продукцию (таблица 1.1.3), но оказывающее услуги по обеспечению потребностей населения в воде.

Таблица 1.1.3.

| № п/п | Наименование | Юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон | Учредители | Количество работающих | Основной вид деятельности | Экономич. состояние (стабильное, удовлетв, критическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУПП «Гарант» | С.Кормовое Ремонтненского района Ростовской области, ул.Комсомольская ,3 | Администрация Кормовского сельского поселения | 7 | Распределение воды | удовлетворительное |

Влияние малого бизнеса на состояние экономики поселения в настоящее время незначительно.

На данный момент  основная часть предприятий малого бизнеса в поселении занята в сфере торговли.

Заметное влияние на развитие экономики поселения оказывают личные подсобные хозяйства населения, данные о которых представлены в таблице 1.1.4. Динамика развития личных подсобных хозяйств неоднозначна, так отмечается рост поголовья КРС при одновременном сокращении поголовья свиней, овец и птицы, сокращаются и площади занятые картофелем и овощами.

Таблица 1.1.4.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения сельских поселений |  |  |  |  |  |
| Всего | гектар |  |  |  | 7 |
| Картофель | гектар | 15 | 1 | 1 |  |
| Овощи открытого и закрытого грунта | гектар | 15 | 3 | 3 |  |
| Другие культуры | гектар | 12 | 39 | 6 | 7 |
| Поголовье скота и птицы в хозяйствах населения сельских поселений |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | голова | 1961 | 1854 | 1993 |  |
| Коровы | голова | 1047 | 1034 | 1064 |  |
| Свиньи | голова | 702 | 755 | 311 |  |
| Овцы | голова | 14626 | 11887 | 10282 |  |
| Козы | голова | 692 | 564 | 660 |  |
| Птица | голова | 9695 | 4377 | 6218 |  |
| Лошади | голова | 56 | 43 | 40 |  |
| Кролики | голова | 2 | 9 | 0 |  |
| Верблюды | голова | 0 | 0 | 0 |  |
| Ослы | голова | 0 | 0 | 0 |  |
| Мулы | голова | 0 | 0 | 0 |  |
| Пчелосемьи | голова | 16 | 0 | 0 |  |

Отсутствие промышленного производства делает экономику поселения зависимой от многих неконтролируемых факторов, в первую очередь, от природных условий, которые в этом регионе крайне непредсказуемы.

# 1.1.2. Прогнозируемые направления развития экономической базы Кормовского сельского поселения.

Положения концепции социально-экономического развития Кормовского сельского поселения основываются на определении экономико-географического положения поселения и специфики его хозяйственного комплекса.

Сегодня в Кормовском сельском поселении действует следующие муниципальные программы социально – культурного характера:

- Программа социально – экономического развития Ремонтненского района  на 2009-2011 гг.

- Прогноз социально-экономического развития Ремонтненского района  на 2008-2010 гг. «Инвестиции»

- Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Ремонтненском районе на 2009-2010 гг.

- Муниципальная целевая программа развития  малого и среднего  предпринимательства в Ремонтненском районе на 2009-2011 гг.

- Мероприятия муниципальной целевой программы реализации приоритетных направлений в сферах: «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здравоохранение», «Доступное и комфортабельное жилье» Ремонтненского района на 2008-2010 гг.

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ремонтненского района»  на 2007-2012 годы

- «Развитие физической культуры и спорта в Ремонтненском районе на 2009-2010 годы».

- Целевая муниципальная программа  в области охраны окружающей среды Ремонтненского района  на 2007-2010 годы

- Целевая Программа улучшения демографической ситуации в Ремонтненском  районе  на 2008 – 2010 годы

- Программа  развития мясного скотоводства на 2008-2012 годы по Ремонтненскому району

- Муниципальная целевая программа  освоение систем земледелия на ландшафтной основе в Ремонтненском районе  на 2008-2010 годы

- Целевая Программа улучшения демографической ситуации в Ремонтненском  районе  на 2008 – 2010 годы

Также на территории Кормовского сельского поселения активно реализуются областные целевые программы и документы по стратегическим направлениям развития:

- Социальное развитие поселка Ростовской области на 2008-2012 гг.

- Областная целевая программа развития малого предпринимательства в Ростовской области на 2008-2010 годы.

- Областная целевая программа «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2007-2010 гг.»

- Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года.

При разработке прогнозных направлений развития экономической базы Кормовского сельского поселения за основу взята «Стратегия развития Ремонтненского района Ростовской области».

К наиболее характерным преимуществам поселения можно отнести:

- Значительные масштабы сельскохозяйственного производства по ряду направлений:

- животноводство,

- растениеводство.

- наличие не включенного в производственную деятельность  трудового потенциала в поселении;

- отсутствие вредных производств и экологическая чистота территории.

Основными направлениями в развитии экономики поселения было и остается сельскохозяйственное производство.

Развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия:

1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих, влагосберегающих и экологически безопасных технологий.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов:

2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве.

2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства.

2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.4. Создание инновационно - производственной инфраструктуры – межрайонного агропромышленного технопарка и пилотных организаций по распространению передового опыта ведения сельскохозяйственного производства.

2.5. Развитие направлений сельхозпроизводства и переработки в свободных экономических нишах: переработка продуктов животноводства, переработка молочной продукции, консервное производство, тепличное хозяйство, производство экологически безопасных продуктов питания.

Важной особенностью экономического развития Кормовского сельского поселения является практически полное отсутствие  промышленного производства, что требует создания условий для постоянного покрытия расходов на развитие поселения только за счет  сельского хозяйства.

Развитие промышленного сектора экономики поселения:

1. Создание межмуниципальной промышленно – производственной зоны экономического развития.

Перспективы развития строительной отрасли связаны с инвестиционной активностью предприятий, возможностями бюджетной системы, реализацией крупных инвестиционных проектов и программ, активным участием в выполнении государственного (муниципального) заказа. Прогнозируемый рост реальных доходов населения и доступность кредитов создает благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие Кормовского сельского поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Развитие сектора строительных технологий и новых строительных материалов:

1. Расширение добычи и производства строительных материалов на местной сырьевой базе.

2. Применение новых технологий малоэтажного строительства доступного и комфортного жилья.

3.Применение современных технологий инженерного обустройства жилых домов.

В настоящее время весьма незначительную роль  для развития экономики Кормовского сельского поселения имеет малый бизнес. Обладая большей мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами. С учетом этого необходимо планировать развитие малого и среднего бизнеса:

1. Поддержка предприятий малого бизнеса, занимающихся доставкой населению чистой воды, а также создания благоприятных условий жизнеобитания населения.

2. Развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий.

3. Поддержка создания и развития предприятий бытового обслуживания.

Формирование новых секторов экономики на территории поселения.

1. Развитие туристическо–рекреационной отрасли, спортивного и охотничьего туризма, индустрии гостеприимства и народных промыслов (с учетом наличия на территории поселения уникальных природных объектов).

2.Развитие сферы придорожного сервиса, общественного питания и сопутствующих бизнесов.

Проектом предлагается:

1.Обустройство населенных пунктов поселения  с созданием современных условий для проживания  населения.

2. Создание экологически безопасных  ферм и ландшафтного земледелия, позволяющих обеспечить устойчивое экономическое развитие поселения.

К приоритетным частным инвестиционным проектам относятся следующие:

1. Строительство в населенных пунктах индивидуального благоустроенного жилья современного коттеджного типа;

2. отсутствие вредных производств и экологическая чистота территории.

Основными направлениями в развитии экономики поселения было и остается сельскохозяйственное производство.

Развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия:

1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих, влагосберегающих и экологически безопасных технологий.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов:

2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве.

2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства.

2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.4. Создание инновационно - производственной инфраструктуры – межрайонного агропромышленного технопарка и пилотных организаций по распространению передового опыта ведения сельскохозяйственного производства.

2.5. Развитие направлений сельхозпроизводства и переработки в свободных экономических нишах: переработка продукции животноводства, переработка молочной продукции, консервное производство, тепличное хозяйство, производство экологически безопасных продуктов питания.

3. Развитие новых направлений экономики, связанных наличием на территории поселения уникального природного объекта – ФГУ «Государственный  природный биосферный заповедник «Ростовский» и возможностью организации на его территории эколого-просветительских мероприятий (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп и т.д.) и рекреационного туризма (транзитные прогулки).

# 1.2. Население.

Численность населения муниципального образования Кормовское сельское  поселение на 01.07.2007 г. составила 1880 человек.

Ниже в таблицах 1.2.1 и 1.2.2 приведены показатели численности населения муниципального образования Кормовское сельское  поселение по  возрастным группам.

Таблица 1.2.1.

| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с.Кормовое | п.Тихий Лиман | с.Садовое |  |
|  |  | на 01.01.07г. | на 01.07.07г. | на 01.01.07г. | на 01.07.07г. | на 01.01.07г. | на 01.07.07г. | на 01.01.07г. | на 01.07.07г. |
| 1 | Численность населения (чел.), в т. ч.: | 1132 | 1134 | 635 | 630 | 121 | 116 | 1888 | 1880 |
|  | работающих | 390 | 398 | 226 | 220 | 11 | 11 | 627 | 629 |
|  | пенсионеров | 248 | 262 | 61 | 61 | 31 | 31 | 340 | 354 |
|  | учащихся | 134 | 140 | 74 | 73 | 14 | 12 | 222 | 225 |
|  | дошкольного возраста | 69 | 69 | 67 | 61 | 10 | 10 | 148 | 140 |
|  | женщин | 618 | 619 | 331 | 329 | 67 | 63 | 1016 | 1011 |
|  | мужчин | 514 | 515 | 304 | 301 | 54 | 53 | 872 | 869 |

Таблица 1.2.2.

| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с.Кормовое | с. Садовое | п.Тихий Лиман |  |
| 1 | Численность населения (человек), в том числе: | 1134 | 116 | 630 | 1880 |
| 1.1 | Детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет) | 69 | 10 | 61 | 140 |
| 1.2 | Учащихся (от 7 до 15 лет) | 97 | 12 | 70 | 179 |
| 1.3 | Учащихся старше 16 лет | 39 | 4 | 2 | 45 |
| 1.4 | Женщин | 619 | 63 | 329 | 1011 |
| 1.5 | Мужчин | 515 | 53 | 301 | 869 |
| 1.6 | Пенсионеров | 262 | 31 | 61 | 354 |
| 1.7 | Работающих пенсионеров | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 1.8 | Пенсионеров, вышедших на пенсию раньше срока | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 1.9 | Работающего населения | 398 | 11 | 226 | 629 |
| 1.10 | Количество родившихся | 12 | 2 | 9 | 23 |
| 1.11 | Прибывших в поселение |  |  |  | 20 |
| 1.12 | Убывших из поселения |  |  |  | 48 |

Численность женщин в поселении в 1,16 раза превышает численность мужчин. Доля пожилого населения в поселении относительно невысока (18,8%) и несколько ниже доли молодежи (дошкольники и учащиеся) (19,4%).  Миграционная убыль населения составляет 14,9‰. Уровень рождаемости 12,2‰.

Основная часть трудоспособного населения поселения  занято в сельском хозяйстве. Основными предприятиями агропромышленного комплекса является сельскохозяйственные предприятия – колхоз колхозом  «Кормовое» и СПК «Тихолиманский».

В соответствии с данными по Ремонтненскому району в сельскохозяйственном производстве занято 33,0% от всего занятого в производстве населения, в сфере образования – 19,0%, в здравоохранении – 14,3%, в строительстве – 4,9%,  в торговле – 3,7%, в сфере транспорта и связи – 2,4%. В последние годы отмечается четкая тенденция уменьшения численности работающих, причем уменьшение фиксируется практически по всем сферам занятости.

# 1.2.1. Базовый прогноз численности населения.

Численность населения муниципального образования Кормовское сельское  поселение на 01.01.2007 составила 1888 человек.

Статистические данные по изменению численности и состава населения по Кормовскому сельскому поселению представлены не были, поэтому при определении численности населения на расчетный срок были использованы средние данные по Ремонтненскому району.

Естественное движение населения Ремонтненского района по данным ОГС №12 представлено в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1.

| Период | Численность населения в районе | Родилось | Умерло | Естественный прирост (- убыль) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 |  | 250 | 310 | - 60 |
| 2003 | 21500 | 212 | 283 | - 71 |
| 2004 | 21400 | 210 | 238 | - 28 |
| 2005 | 21246 | 210 | 279 | - 69 |
| 2006 | 21100 | 203 | 235 | - 32 |
| 2007 | 20932 | 230 | 265 | - 35 |
| 2008 | 20800 | 240 | 236 | + 4 |

Естественный прирост (кроме данных за 2008 год) имеет отрицательное значение, что свидетельствует о естественной убыли населения, но динамика убыли население в последние три года позволяет говорить о ее стабилизации, а с учетом данных 2008 года  и о положительных тенденциях в процессе. В 2007-2008 годах наметилась тенденция к росту новорожденных (при средней рождаемости за 2003-2006 год около 210 человек  до 230 и 240 человек, т.е. отмечен рост на 9,5 и 14,3%).  Показатели по смертности меняются значительно более хаотично, однако, в целом  по сравнению с 2002-2003 годами четко просматривается тенденция к уменьшению. Необходимо отметить, что по данным Росгосстата Ремонтненский район является одним из немногих районов области, в котором в 2008 году зафиксирован хоть и незначительный положительный естественный прирост населения. Данные 1 квартала 2009 года также позволяют оптимистично рассматривать вопросы народонаселения на территории Ремонтненского района, что демонстрируют данные таблицы 1.2.2.

Таблица 1.2.2.

| Показатель | За 1 квартал 2009 года | За 1 квартал 2008 года | За 2008 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 55 | 56 | 240 |
| Умерло | 65 | 78 | 236 |
| Естественный прирост | - 10 | - 22 | + 4 |
| Прибыло | 47 | 50 | 226 |
| Убыло | 89 | 101 | 407 |
| Миграционный прирост | - 42 | - 51 | - 181 |

За 1 квартал 2008 года естественная убыль населения составляла 22 человека, в то время как в 2009 году она составила  10 человек. Несколько уменьшилась и миграционная убыль населения.

Динамика естественного прироста населения, а также коэффициенты рождаемости, смертности и естественной прибыли населения Ремонтненского района приведены в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3.

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся (человек) на 1000 человек населения |
| Ремонтненский район | 11,6 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,6 | 11,0 | 11,5 |
| Число умерших (человек) на 1000 человек населения |
| Ремонтненский район | 14,4 | 13,2 | 11,1 | 13,1 | 11,1 | 12,7 | 11,3 |
| Коэффициенты естественного прироста (-убыли) населения (на 1000 человек населения; человек) |
| Ремонтненский район | - 2,8 | - 3,3 | - 1,3 | - 3,2 | - 1,5 | -1,7 | + 0,2 |
| 1) Знак (-) означает убыль. |

Формирование численности населения происходит за счёт двух источников прироста (убыли): естественного и миграционного.

Миграционные движения населения Ремонтненского района по данным  ОГС №12 представлено в таблице 1.2.4.  К сожалению, данные носят выборочный характер, так как в данных ОГС №12 за 2005 и 2006 годы  не содержат этих сведений.

Таблица 1.2.4.

| год | Число прибывших | Число выбывших | Прирост (-убыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 438 | 398 | + 40 |
| 2004 | 328 | 463 | - 135 |
| 2007 | 318 | 484 | - 166 |
| 2008, в том числе | 226 | 407 | - 188 |
| 1 квартал 2008 | 50 | 101 | -51 |
| 1 квартал 2009 | 47 | 89 | - 42 |

Динамика миграционного прироста (убыли) населения Ремонтненского района приведена в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5.

|  | 2003 | 2004 | 2007 | 2008 | 1 кв. 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число прибывших (человек) на 1000 человек населения |
| Ремонтненский район | 20,4 | 15,3 | 15,2 | 10,9 | 9,3* |
| Число выбывших (человек) на 1000 человек населения |
| Ремонтненский район | 18,5 | 21,6 | 23,1 | 19,6 | 17,1* |
| Коэффициенты миграционного прироста (убыли) 1) (на 1000 человек населения; человек) |
| Ремонтненский район | +1,9 | -6,3 | -7,9 | -8,7 | -7,7* |
| 1) Знак (-) означает убыль, * - оценка |

Сложившееся соотношение между естественным и миграционным процессом за рассматриваемый период в Ремонтненском районе дает основание сделать вывод, что уменьшение численности населения идет за счет естественной убыли населения и миграционного оттока населения.

Анализ ретроспективных данных позволяет сделать следующие выводы:

1. За 2008 год коэффициенты рождаемости, смертности и естественной убыли, а также коэффициент миграционного обмена и общей убыли населения составили:

| общий коэффициент рождаемости (ОКР) | 11,5 ‰; |
| --- | --- |
| общий коэффициент смертности (ОКС) | 11,3 ‰; |
| общий коэффициент естественной убыли | + 0,2 ‰; |
| общий коэффициент миграционного обмена | -8,7 ‰; |
| общий коэффициент убыли населения | -8,5 ‰. |

Показатели предыдущего  года несколько  хуже. Так,  общий коэффициент убыли населения за 2007 год составил - -9,6‰.

2. За период 2003-2008 гг. в динамике рождаемости МО наметился небольшой подъем. Общий коэффициент рождаемости увеличился с 9,9 ‰ (2003 г.) до 11,5 ‰ (2008 г.). Уровень смертности за этот же период уменьшился с 13,2 ‰ (2003 г.) до 11,3 ‰ (2008 г.), т.е. на 1,9 ‰. Однако, при общей тенденции к уменьшению смертности в районе отмечаются большие колебания этого показателя по годам (годовые колебания достигают 2 ‰).

3. За весь рассматриваемый период коэффициент естественной прибыли (кроме 2008 года) отрицательный.

4. Коэффициент миграционного прироста  отрицательную динамику, т.е. в целом фиксируется увеличение миграционного оттока населения.

В виду отсутствия точных статистических данных по народонаселению в Кормовском МО для прогнозирования далее приняты усредненные данные по Ремонтненскому району.

В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и репродуктивном отношении возрастов. Естественное движение населения и сальдо миграции определяют возрастную и половую структуру населения – важнейшие демографические показатели. Возрастно-половой состав Кормовского сельского поселения (в процентах к общей численности) на 1 июля 2007 года приведен в таблице 1.2.6.

Таблице 1.2.6.

| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С.Кормовое | с. Садовое | П.Тихий Лиман |  |
| 1 | Численность населения (человек), в том числе: | 1134 | 116 | 630 | 1880 |
| 1.1 | Детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет) | 69 | 10 | 61 | 140 |
| 1.2 | Учащихся (от 7 до 15 лет) | 97 | 12 | 70 | 179 |
| 1.3 | Учащихся старше 16 лет | 39 | 4 | 2 | 45 |
| 1.4 | Женщин | 619 | 63 | 329 | 1011 |
| 1.5 | Мужчин | 515 | 53 | 301 | 869 |
| 1.6 | Пенсионеров | 262 | 31 | 61 | 354 |
| 1.7 | Работающих пенсионеров | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 1.8 | Пенсионеров, вышедших на пенсию раньше срока | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 1.9 | Работающего населения | 398 | 11 | 226 | 629 |
| 1.10 | Количество родившихся | 12 | 2 | 9 | 23 |
| 1.11 | Прибывших в поселение |  |  |  | 20 |
| 1.12 | Убывших из поселения |  |  |  | 48 |

Численность мужчин в поселении в 1,16 раза меньше чем женщин, причем  и по поселению в целом, и по каждому населенному пункту этот показатель существенно не разнится. Чуть менее 20% (18,8%) совокупной демографической нагрузки составляют пожилые люди, хотя здесь фиксируется резкое отличие между населенными пунктами (от 10,0% в поселке Тихий Лиман до 26,7%  в селе Садовое).

Негативные тенденции в области народонаселения позволили ФГУП РосНИПИ Урбанистики в материалах «Ростовская область. Схема территориального планирования. Пояснительная записка. Современное состояние, гипотеза экономического развития» (С.-Петербург, 2005) дать следующий прогноз: численность населения по Ремонтненскому району к 2025 году сократится до 20 тысяч человек, при этом несколько увеличится численность наиболее развитого и благоустроенного населенного пункта района – районного центра  села Ремонтное  (до 8,0 тысяч человек).

Прогнозирования численности населения Кормовского сельского поселения базируется на пролонгации показателей динамики естественного и миграционного движения населения с учетом демографической ситуации по Ремонтненскому району, так как данные по многолетним изменениям численности населения  в населенных пунктах поселения отсутствуют.

Анализ показателей источников прироста численности населения (естественного и миграционного) по Ремонтненскому району произведен по периоду 2007-2008гг. развития демографической ситуации и представлен в аналитической таблице 1.2.7.

Таблица 1.2.7.

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. | Среднегодовой прирост (убыль) |
| --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % | в том числе (человек) за счет |
|  |  |  |  | естественного прироста (убыли) | механического прироста (убыли) |
| 2007-2008 гг. | -385 | -192,5 | -0,9 | - 15,5 | -177 |

Целью составления таблицы является определение процента среднегодового прироста (убыли) населения Кормовского сельского поселения в целом.

Процент среднегодового прироста (убыли) населения, а также его составляющие являются основными показателями для дальнейшего прогноза численности населения. Следует отметить, что миграционный отток населения является в настоящее время определяющим фактором, приводящим к убыли населения в поселении.

За период 2003-2008 гг. коэффициент рождаемости увеличился с 9,9‰ до 11,5 ‰, за этот же период коэффициент смертности уменьшился с 13,2 ‰ до 11,3 ‰, следовательно, упали темпы естественной убыли населения. Более того по району в целом отмечен хотя и незначительный, но прирост населения (0,2 ‰).

Прогноз численности населения базируется на анализе демографической и миграционной обстановки за ретроспективный период. Прогнозные расчеты позволяют оценить влияние рождаемости, смертности и миграции на будущую структуру и численность населения.

Однако, в силу влияния на закономерности течения процессов воспроизводства, смертности и миграции населения сложного комплекса социально-экономических условий, прогноз численности населения носит гипотетический характер, т.е. основополагающую роль играют принимаемые предпосылки – будущее развитие воспроизводства, изменение уровня смертности и миграции.

Концепция демографического развития Кормовского сельского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста (или по крайней мере, сохранения численности)  населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала, создавая условия для привлечения, а не оттока населения.

Исходным периодом для прогнозирования перспективной численности населения Кормовского сельского поселения принят 2007 год, где процент среднегодового убыли населения принят среднестатистическим по району и равным 0,9 %.

В прогнозном сценарии принята гипотеза:

- при определении перспективной численности населения Кормовского сельского поселения основным фактором сокращения темпов убыли населения является миграционный отток;

- увеличение темпов естественного прироста населения за счет повышения рождаемости и сокращения смертности в расчете на 1000 жителей;

- при условии улучшения социально-экономической ситуации прогнозируется рост численности населения Кормовского сельского поселения за счет двух источников прироста: естественного и миграционного.

В прогнозных расчетах рождаемости, за основополагающий, принят показатель интенсивности – общий коэффициент рождаемости в расчете на 1000 жителей. В настоящее время общий коэффициент рождаемости достиг уровня 11,5 ‰.

Одновременно следует отметить, что общий коэффициент рождаемости постепенно увеличивается. Произошедшие положительные изменения в рождаемости дают основание прогнозировать продолжение положительной тенденции и в дальнейшем.

В прогнозных расчетах рождаемости заложено постепенное плавное увеличение общего коэффициента рождаемости. На конец расчетного срока генерального плана общий коэффициент рождаемости может достигнуть 17‰. Учитывая, что увеличение рождаемости носит долгосрочный характер, в прогнозе принят средний уровень.

В процессе воспроизводства населения, в процессе смены поколений, смертность, наряду с рождаемостью, также играет главную роль. Показатель смертности населения является основным критерием, характеризующим уровень общественного здоровья.

Перспективные расчеты по определению численности населения Кормовского сельского поселения и его населенных пунктов  ориентированы на снижение темпов смертности за счет: снижения преждевременной смертности от всех причин за счет ее предотвратимой части; улучшения здоровья новорожденных и снижения младенческой смертности, снижения частоты социально значимых и социально обусловленных болезней (туберкулез, алкоголизм, наркомания и др.). Однако за короткий промежуток времени невозможно изменить негативные последствия прошлых лет: состояние здоровья и окружающей среды, социально-экономические изменения в жизни каждого человека. Поэтому прогнозируется постепенное снижение смертности. Общий коэффициент смертности прогнозируется в размере 10‰.

Произведенные прогнозные расчеты в рождаемости и смертности позволили определить величину естественного прироста населения в размере +7‰ на расчетный срок.

Значительную роль в формировании численности населения играет миграция. В перспективе (при создании в поселении необходимых социально-экономических предпосылок) прогнозируется уменьшение миграционного оттока населения, но за счет него будет идти убыль населения. Коэффициент миграционной убыли на расчетный срок составит  -1,0‰.

Прогноз численности населения Кормовского сельского поселения

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. | Население на конец периода округленно, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего за период | в том числе за счет: |  |
|  |  | естественного прироста | миграционного оттока |  |
| 2007-2015 | 51 | 60 | -9 | 1939 |
| 2015-2029 | 83 | 97 | -14 | 2022 |

Базовый прогноз численности населения Кормовского сельского поселения разработан на основании окончательных данных по численности населения  ОГС №12. Численность населения Кормовского сельского поселения была определена на уровне 1888 человек по состоянию на 01.01.2007 года, которая послужила точкой отсчета для дальнейшего прогнозирования.

Таким образом, численность населения Кормовского сельского поселения на расчетный срок принята 2022 человека.

Распределение населения по населенным пунктам Кормовского сельского поселения приведено в таблице 1.2.8.

Таблица 1.2.8.

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел | Прогноз развития 2015г.,чел. | Прогноз развития 2029г., чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Кормовое | 1132 | 1163 | 1213 |
| поселок Тихий Лиман | 635 | 652 | 680 |
| Село Садовое | 121 | 124 | 129 |
| Всего по поселению | 1888 | 1939 | 2022 |

# 2. Стратегические направления градостроительного развития Кормовского сельского поселения

# 2.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана Кормовского сельского поселения положена концепция устойчивого развития поселения.

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Кормовскому  сельскому поселению.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Кормовского сельского поселения как развитого социально-экономического и крупного сельскохозяйственного центра Ростовской области, межселенного районного центра. Стратегической целью развития Кормовского сельского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Кормовского сельского поселения и его населенного пункта.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования  Кормовское сельское поселение, границы населенных пунктов: сел Кормовое и Садовое и поселка Тихий Лиман, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

В соответствии с областным законом Ростовской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Ремонтненский район» и муниципальных образований в его составе» № 196-ЗС от 19 ноября 2004 года  Кормовское сельское поселение является муниципальным образованием  наделенным статусом сельского поселения с административным центром в селе Кормовое. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Кормовское  сельское поселение», входящего в состав муниципального образования "Ремонтненский район", в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 11 и 12  к вышеуказанному областному закону.

Граница Муниципального образования «Кормовское сельское поселения» остается неизменной.

Согласно Устава на территории Муниципального образования «Кормовское сельское поселение» находится три населенных пункта – село Кормовое, село Садовое, поселок  Тихий Лиман.

Границы населенных пунктов поселения  не утверждены в установленном законодательством порядке.

Проектом предлагается изменить границу всех населенных пунктов поселения (сел Кормовое и Садовое и поселка Тихий Лиман) только в рамках незначительной корректировки с учетом  включения  в состав земель населенных пунктов территорий участков в настоящее время разделенных границей населенных пунктов.

# 2.2. Земельные ресурсы.

# 2.2.1. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.

В соответствии с п. 32 приложения «Реестр административно-территориальных образований, административно-территориальных единиц и населенных пунктов Ростовской области» к Областному закону «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области» № 340-ЗС от 25 июля 2005 года в состав муниципального образования «Кормовское сельское поселение» входит три населенных пункта -  села Кормовое и Садовое, поселок Тихий Лиман.

В соответствии с областным законом Ростовской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Ремонтненский район» и муниципальных образований в его составе» № 196-ЗС от 19 ноября 2004 года Кормовское сельское поселение является муниципальным образованием  наделенным статусом сельского поселения с административным центром в селе Кормовое. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Кормовское  сельское поселение», входящего в состав муниципального образования «Ремонтненский район», в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 11 и 12 к вышеуказанному областному закону.

Общая площадь земель муниципального образования «Кормовское  сельское поселение» в административных границах составляет 64253  га. Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом. Распределение земель по категориям на расчетный срок не изменится. Проведенная корректировка территории населенных пунктов за счет исключения из земель  сельскохозяйственного назначения  и включения в состав земель населенных пунктов части участков, разделенных границами населенных пунктов в настоящее время,  не оказывает влияния на распределение земель по категориям:

| Категория земель | Современное состояние, га/% | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 62272/96,92 | 62272/96,92 |
| 2. Земли населенных пунктов | 307/0,48 | 307/0,48 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец. назначения | 8/0,01 | 8/0,01 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | 1006/1,56 | 1006/1,56 |
| 5. Земли лесного фонда | - | - |
| 6. Земли водного фонда | 660/1,03 | 660/1,03 |
| 7. Земли запаса | - | - |
| ВСЕГО | 64253/100 | 64253/100 |

Диаграмма распределения земель в Кормовском сельском поселении по категориям

# 2.2.2. Земли сельскохозяйственного назначения.

Согласно п. 1 ст. 77 Земельного кодекса Российской Федерации «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

В рамках выполнения работ по подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Кормовское сельское поселение», согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

Перераспределение земель сельскохозяйственного назначения.

Проектом предлагается изменить границы села Кормовое, села Садовое  и поселка Тихий Лиман только в рамках незначительной корректировки (в рамках 1 га) с учетом  включения  в состав земель населенных пунктов территорий участков в настоящее время разделенных границей населенных пунктов.

На расчетный срок площадь земель сельскохозяйственного назначения составит -  62272     га.

Ниже приведены сведения об участках, исключаемых из земель  сельскохозяйственного назначения  и включаемых в состав земель населенных пунктов:

    - Для села Садовое – таблица 2.2.2.1. и рисунок 2.2.2.1.;

    - Для поселка Тихий Лиман – таблица 2.2.2.2. и рисунок 2.2.2.2.;

    - Для села Кормовое – таблица 2.2.2.3. и рисунок 2.2.2.3.

В территорию  села Садовое включено 0,10 га земель сельскохозяйственного назначения (участок 1 рис. 2.2.2.1.).

Таблица 2.2.2.1.

| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь (кв.м) | Кадастровая стоимость (тыс.руб) | Вид вещного права | Обременения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | :60 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, с. Садовое, ул Гагарина, д 26 | 2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 4120 | 11.8656 | Собственность | _____ |

Рис. 2.2.2.1.Схема участка земель сельскохозяйственного назначения, часть которого включается в состав села Садовое

В территорию  поселка Тихий Лиман  включено 0,02 га земель сельскохозяйственного назначения (участок 1 рис. 2.2.2.2.).

Таблица 2.2.2.2.

| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь (кв.м) | Кадастровая стоимость (тыс.руб) | Вид вещного права | Обременения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | :315 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, от п. Тихий Лиман, тер кладбище | 7 | Под размещение кладбища | 6400 +/- 0.16 | 7.104 | _____ | _____ |

Рис. 2.2.2.2. Схема участка земель сельскохозяйственного назначения, часть которого включается в состав поселка Тихий Лиман

В территорию  села Кормовое  включено 0,18 га земель сельскохозяйственного назначения (участок 1 рис. 2.2.2.3.).

Таблица 2.2.2.3.

| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь (кв.м) | Кадастровая стоимость (тыс.руб) | Вид вещного права | Обременения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 249 | :348 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, с Кормовое, ул Ленина, д 32 | 2 | Под размещение школы | 26000 | 310.96 | Постоянное (бессрочное) пользование | _____ |

Рис. 2.2.2.3. Схема участка земель сельскохозяйственного назначения, часть которого включается в состав села Кормовое.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения переводимая в земли населенных пунктов в результате корректировки составляет 0,30 га.

# 2.2.3. Земли населенных пунктов.

В соответствии с п. 32 приложения «Реестр административно-территориальных образований, административно-территориальных единиц и населенных пунктов Ростовской области» к Областному закону "Об административно-территориальном устройстве Ростовской области" № 340-ЗС от 25 июля 2005 года в состав муниципального образования «Кормовское сельское поселение» входит три населенных пункта - село Кормовое (центр), село Садовое и поселок  Тихий Лиман.

Общая площадь земель населенных пунктов  на территории муниципального образования «Кормовское  сельское поселение» составляет 307 га, что составляет 0,48 % от общей площади сельского поселения.

Границы населенных пунктов  не утверждены в установленном законодательством порядке.

Перераспределение земель населенных пунктов

Территория земель населенных пунктов незначительно увеличится (в пределах 1 га – в пределах округления до целых значений) и на расчетный срок принята 307 га.

Схемы существующей и планируемой границы населенных пунктов поселения – села Кормовое, села  Садовое и поселка Тихий Лиман  разрабатывались на основе графической и текстовой информации, представленной администрацией Кормовского сельского поселения, правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки, а также сведений, предоставленных иными уполномоченными органами.

Планируемые границы разработаны с учетом фактического использования земель населенных пунктов.

Муниципального образования Кормовское  сельское поселение

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| Село Кормовое | 180,78 | 180,96 |
| Село Садовое | 57,82 | 57,92 |
| Поселок Тихий Лиман | 67,92 | 67,94 |
| Всего | 306,52 (307) | 306,82 (307) |

# 2.2.4. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п.6 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах городских округов отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

В соответствии с п.1 ст.88 Земельного кодекса РФ, «землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». В целях обеспечения деятельности организаций и (или) объектов промышленности могут предоставляться земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, а также устанавливаться санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования указанной категории земель.

Территория земель промышленности – 8 га.

Границы земель транспорта

Как указано в ч. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются существующие и планируемые границы земель транспорта и границы зон транспортной инфраструктуры.

В соответствии со ст. 90 Земельного кодекса Российской Федерации «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

В соответствии с п.3 ст.90 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства могут предоставляться земельные участки для:

1) размещения автомобильных дорог;

2) размещения объектов дорожного сервиса, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, стационарных постов органов внутренних дел;

3) установления полос отвода автомобильных дорог.

Земельные участки в границах полос отвода автомобильных дорог могут предоставляться в установленном Земельным кодексом Российской Федерации порядке гражданам и юридическим лицам для размещения объектов дорожного сервиса

Для создания необходимых условий использования автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения соблюдения требований безопасности дорожного движения и обеспечения безопасности граждан создаются придорожные полосы автомобильных дорог.

Установление границ полос отвода автомобильных дорог и границ придорожных полос автомобильных дорог, использование таких полос отвода и придорожных полос осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.

Так, нормы «Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования», утв. постановлением Правительства РФ от 01.12.1998 г. № 1420 устанавливают следующее:

«5. В зависимости от категории федеральной автомобильной дороги и с учетом перспективы ее развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается:

а) для автомобильных дорог IV и III категории - 50 метров;

б) для автомобильных дорог II и I категории - 75 метров;

в) для подъездов к столицам республик, краевым и областным центрам, городам федерального значения, центрам автономной области и автономных округов, а также для участков федеральных автомобильных дорог, построенных в обход городов с перспективной численностью населения до 250 тыс. человек, - 100 метров.

Придорожные полосы для указанных подъездов начинаются на расстоянии не менее 25 километров от границы города по согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органом местного самоуправления, по территории которых проходит участок этой автомобильной дороги;

г) для участков автомобильных дорог, построенных в обход городов с перспективной численностью населения свыше 250 тыс. человек, - 150 метров.

6. В границах поселений размер придорожной полосы для существующих федеральных автомобильных дорог устанавливается до границы существующей застройки, но не более 50 метров, а для строящихся - в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 5 настоящих Правил.

9. В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса.

Действие настоящего пункта не распространяется на объекты, находящиеся в эксплуатации, а также на объекты, строительство которых началось до 1 июля 1998 г.

10. Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции федеральной автомобильной дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог».

Положениями «Правил установления и использования полос отвода  федеральных автомобильных дорог», утв. постановлением Правительства РФ от 14.07.2007 г. № 233 определен порядок установления полос отвода автомобильных дорог, находящихся в собственности Российской Федерации, а также условия их использования.

Под полосой отвода федеральной автомобильной дороги в указанном нормативном правовом акте понимается «совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой автомобильной дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию указанной дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью».

П. 7 Правил установлено, что «в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги, за исключением случаев, связанных с производством работ в целях обеспечения безопасности дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания федеральной автомобильной дороги, размещения объектов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, запрещается:

а) строительство жилых и общественных зданий, складов;

б) проведение строительных, геолого-разведочных, топографических, горных и изыскательских работ, а также устройство наземных сооружений;

в) размещение зданий, строений, сооружений, устройств и объектов, не связанных с обслуживанием федеральной автомобильной дороги, ее строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием и эксплуатацией;

г) распашка земельных участков, покос травы, рубка и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта;

д) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных актов по вопросам безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к безопасности дорожного движения».

Согласно с п.8 Правил «в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также планами строительства и генеральными схемами размещения указанных объектов, утвержденными уполномоченными органами государственной власти, при соблюдении следующих условий:

а) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия обеспечения безопасности дорожного движения и использования этой автомобильной дороги;

б) выбор места размещения объектов дорожного сервиса должен осуществляться с учетом возможной реконструкции федеральной автомобильной дороги;

в) объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и остановки транспортных средств, подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним, а также оборудованными переходно-скоростными полосами».

В соответствии с нормами п. 9 рассматриваемых Правил «в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги могут размещаться:

инженерные коммуникации, автомобильные дороги (кроме федеральных), железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль федеральной автомобильной дороги либо пересекают ее;

подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне полосы отвода федеральной автомобильной дороги и требующим доступа к ним».

Пунктами 10, 11 также установлено следующее:

«10. Размещение объектов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги допускается в исключительных случаях по согласованию с Федеральным дорожным агентством и Министерством внутренних дел Российской Федерации в случае, если их размещение за пределами полосы отвода федеральной автомобильной дороги по условиям рельефа местности затруднительно или нецелесообразно либо если такое размещение не потребует переустройства указанных объектов в случае реконструкции федеральной автомобильной дороги.

11. В пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания федеральной автомобильной дороги разрешается использовать в установленном порядке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, а также пруды и обводненные карьеры».

Границы земель специального назначения

К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

К категории земель специального назначения на территории МО «Кормовское сельское поселение», следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ,   скотомогильников,  свалок.

Перераспределение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Земли промышленного назначения составляют 8 га и их территория остается неизменной.

# 2.2.5. Земли особо охраняемых территорий.

Согласно п. 1 ст. 94 Земельного кодекса Российской Федерации «к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты (…) полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

П. 2 ст. 94 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что «к землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами».

По данным предоставленным Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов (Ростоблкомприрода) земли особо охраняемых природных территорий в МО «Кормовское сельское поселение» существуют. К ним относятся:

Земли ФГУ «Государственный  природный биосферный заповедник «Ростовский» (Постановление Правительства Российской Федерации  №1292 от 27.12.1995 года «Об учреждении в Ростовской области  государственного природного заповедника «Ростовский» министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации». На территории поселения находится 1006 га территорий из 9464,8 га общей площади заповедника.

Площадь особо охраняемых земель на расчетный срок не изменится.

# 2.2.6. Земли лесного фонда.

Согласно п. 1 ст. 101 Земельного кодекса Российской Федерации «к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Статья 6. Лесного кодекса РФ «Земли, на которых располагаются леса

1. Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий.

2. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.

3. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности».

В состав земель лесного фонда не включены леса, учтенные в других категориях.

В зависимости от целевого назначения лесов устанавливается порядок ведения лесного хозяйства в них, использования лесного фонда, а также порядок изъятия участков лесного фонда.

На территории МО «Кормовское сельское поселение» земель лесного фонда нет.

Территория земель лесного фонда не изменится.

# 2.2.7. Земли водного фонда.

С целью установления нормативных оснований отображения в генеральном плане Кормовского сельского поселения границ водных объектов необходимо обозначить рассмотреть положения действующего водного законодательства, которые должны быть положены в основу для подготовки документа территориального планирования.

Нормы Земельного кодекса Российской Федерации регламентируют состав и порядок установления границ земель водного фонда. Так, ст. 102 Земельного кодекса Российской Федерации установлены принципы определения земель водного фонда, а, соответственно, и границ земель водного фонда, а именно:

«1. К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков».

В нормах Водного кодекса Российской Федерации используются следующие основные понятия

«водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима;

водный фонд - совокупность водных объектов в пределах территории Российской Федерации».

Статья 5 Водного кодекса Российской Федерации классифицирует водные объекты, а именно:

«1. Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-географических, морфометрических и других особенностей подразделяются на:

1) поверхностные водные объекты;

2) подземные водные объекты.

2. К поверхностным водным объектам относятся:

2) водотоки (реки, ручьи, каналы);

3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);

4) болота;

5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);

Границы водного фонда построены на основании предоставленного картматериала. Земли водного фонда составляют 660 га и они не изменятся на расчетный срок.

# 2.2.8. Земли запаса.

В соответствии с принятым Земельным кодексом Российской Федерации землями запаса являются земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам. Таким образом, земли запаса – это неиспользуемые земли.

По своему составу земли запаса неоднородны. В этой категории присутствуют земельные участки различного целевого назначения, права на которые прекращены или не возникали. В состав земель запаса входят природные массивы, не вовлеченные в хозяйственный оборот, представляющие собой ледники, пески, галечники, а также лесные и водные площади, в отношении которых необходимо провести мероприятия по выводу и отнесению их к другим категориям в соответствии с их целевым назначением в установленном порядке.

Земли  запаса в поселении отсутствуют.

# 3. Современное использование территории населенных пунктов

# 3.1. Село Кормовое.

Село  Кормовое было основано в 1847 году, что серьезно повлияло на современное состояние населенного пункта, так как  строительство в течение длительного времени велось непланово.  Вместе с тем в настоящее время село является достаточно компактным населенным пунктом с  четко выраженной уличной и квартальной структурой. Продольные улицы располагаются с севера на юг (ул. Ленина, Титова, Пионерская, Комсомольская, Мира, Западная, Красная) и они пересекаются поперечными (Калинина, Коростылева, Колхозная, пер. Школьный).

В центральной части села расположен пруд с земляной дамбой (площадь 3,5 га). В случае разрушения ГТС в зону возможного затопления волной прорыва попадают жилые объекты села (рис.3.1.1.).

Жилая застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Застройка – одноэтажная, в основном одноквартирные жилые дома с приусадебными постройками. Жилая застройка упорядочена вдоль уличной сети.

Село не достаточно благоустроенное. Водопроводом охвачена только часть села. Централизованной системы канализации в жилом секторе нет (выгребные ямы). В жилой зоне отсутствуют  системы водоотведения и теплоснабжения. Газоснабжение – баллонным газом.

Общественно-деловой центр находится в центральной части поселка вблизи искусственного водоема (пруд с дамбой).  Он  сформирован в недостаточной степени. Основной центр располагается в зоне пересечения улиц Ленина и Коростылева, где располагаются ДК, администрация, почта, магазин, школа и интернат, спортивная площадка.

Производственные территории на землях села  располагаются в южной части и находятся на достаточном удалении от административно-бытового центра и жилых зданий. Здесь расположено МТМ. Севернее МТМ находится пекарня. АЗС расположена в южной части МТМ.

Рекреационная зона представлена  территорией вблизи пруда, а также озелененными зонами в центральной части селе и в районе спортивной площадки, а также зелеными насаждениями по территории села.

Территории сельхозиспользования расположены по территории населенного пункта   и представлены пашнями и огородами.

Рис.3.1.1. Схема села Кормовое

# 3.2. Поселок  Тихий Лиман

Поселок Тихий Лиман   был образован в 1975 году. До этого времени на территории располагалась  4-я ферма овцесовхоза «Ремонтненский», которая  представляла из себя не обустроенный населенный пункт (20 землянок, начальная школа на 3 класса), в котором проживали работники бригады.

Уже в 1975 году для поселка был разработан генеральный план, что и определило последующее его развития. С востока поселок граничит с водохранилищем «Тихолиманским», созданном на балках Кереста и Крутенькая и имеющем площадь более 200 га.

Поселок расположен вдоль берега водохранилища и состоит из сетки  прямолинейных улиц (улицы Степная, Школьная, Западная, Восточная, переулки Молодежный, Северный, библиотечный), вдоль которых и располагаются жилые и общественные здания. Поселок достаточно благоустроен и озеленен (рис.3.2.1.).

Жилая застройка   в основном представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Застройка – одноэтажная, в основном одноквартирные жилые дома с приусадебными постройками.

Водопроводом охвачена только часть поселка. Централизованной системы канализации в жилом секторе нет (выгребные ямы). В жилой зоне отсутствуют  системы водоотведения и теплоснабжения. Газоснабжение – баллонным газом.

Общественно-деловой центр сформирован в центральной части поселка, где располагаются школа, детский сад, почта, магазины, спортивная площадка.

Администрация поселка располагается в южной части поселка.

Производственные территории  находятся к западу от  поселка.

Рекреационная зона представлена территорией вблизи водохранилища, а также озелененными зонами в центральной части  и в районе спортивной площадки, а также зелеными насаждениями по территории села.

Территории сельхозиспользования расположены по территории  поселка и представляют пашни и огороды.

Рис.3.2.1. Схема поселка Тихий Лиман

# 3.3. Село Садовое

Село Садовое еще при разработке генерального плана в 1971 году был признано неперспективным населенным пунктом, поэтому генплан села не разрабатывался. Предусматривалось, что население  села постепенно переместится на постоянное место жительства в село Кормовое, расположенное в 3 км к югу. Этот фактор оказал серьезное воздействие на современное состояние населенного пункта. В развитие села финансовые средства практически не вкладывались, что привело к заметному сокращению численности жителей, а инфраструктура села не соответствует современным требованиям.

Село представляет хаотично распределенную на значительной территории застройку по трем основным весьма сложной формы улицам  (ул. Москаленко, Садовая и Гагарина). Всего на хуторе имеется 50 подворий,  в которых проживает 116 человек.

К западу от села имеется небольшой пруд.

Жилая застройка   представляет одноэтажные весьма неблагоустроенные одноквартирные дома с приусадебными участками (рис.3.3.1.).  Водопроводом охвачена только часть поселка. Централизованной системы канализации в жилом секторе нет (выгребные ямы). В жилой зоне отсутствуют  системы водоотведения и теплоснабжения. Газоснабжение – баллонным газом.

Общественно-деловой центр не сформирован. В селе нет общественно-бытовых и административных объектов. Не развита инфраструктура – в селе имеется только одна торговая точка, обеспечивающая население продуктами первой необходимости (площадь – 11,1 м2).

Производственные территории  находятся к западу от  поселка.

Рекреационная зона представлена  насаждениями по всей территории села.

Территории сельхозиспользования расположены по территории  поселка и представляют пашни, огороды и сады.

Рис.3.3.1. Схема села Садовое.

# Выводы.

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы:

1. Село Кормовое, помимо того что осуществляет функции административного центра поселения, является наиболее развитым во всех отношениях населенным пунктом в составе поселения. Населенный пункт обладает довольно развитой инженерной инфраструктурой, обеспечен объектами электроснабжения, проводной связи, есть централизованный водозабор и сети водоснабжения, для отопления общественно-деловой застройки действует котельная, однако отсутствуют централизованные системы тепло- и газоснабжения, канализации, очистные сооружения.

Существует общественно-деловой центр, где сконцентрированы объекты культурно-бытового назначения (действуют детский сад и средняя школа, работают дом культуры и библиотека, есть фельдшерско-акушерский пункт, торговая сеть представлена 6-ью магазинами). На территории села расположены действующие в поселении сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства.

Недостатки, определяющие ограничения в его развитии это, во-первых, налагаемые ограничения освоения территорий от различных источников (таких как наличие производственных объектов, полигона ТБО, наличие водных объектов, проходящая по территории населенного пункта дорога регионального значения и другие), во-вторых, отсутствие действующих промышленных предприятий, и недостаток мест приложения труда для населения.

Развитие поселка определяется его ролью административного, промышленного и социально-культурного центра поселения, кроме того эти же функции сохраняются для близлежащих населенных пунктов в составе других поселений.

2. Поселок Тихий Лиман по уровню развития находится практически на одной ступени с административным центром поселения селом Кормовое.

Населенный пункт обеспечен объектами электроснабжения, проводной связи, водоснабжения, для отопления общественно-деловой застройки действует котельная, однако отсутствуют централизованные системы тепло- и газоснабжения, канализации, очистные сооружения.

К достоинствам можно отнести достаточно высокий уровень развития учреждений сферы социально-бытового обслуживания (на территории населенного пункта действует детский сад и средняя школа, работают клуб и библиотека, есть фельдшерско-акушерский пункт, торговая сеть  представлена 4-мя магазинами), а также наличие действующих  коллективных и крестьянско-фермерских хозяйств.

Существенным недостатком, определяющим ограничения в развитии населенного пункта, является его удалённость от основных промышленных и культурных центров района, а так же отсутствие действующих промышленных предприятий.

Развитие этого населенного пункта определяется наличием действующих сельхозпредприятий, а, следовательно, рабочих мест для населения, а также довольно высоким уровнем развития инженерных систем. Для населения близлежащих населённых пунктов не обеспеченных предприятиями сферы социально-бытового и культурного обслуживания привлекательными являются действующие на территории хутора предприятия обслуживания населения.

3. Село Садовое имеет довольно низкий уровень развития.

Недостатки, определяющие ограничения в его развитии это, во-первых, неразвитая инженерная инфраструктура (отсутствие централизованных систем отопления, водоснабжения и канализации, газоснабжения и проводной связи), во-вторых, полное отсутствие объектов сферы социально-культурного и бытового обслуживания (на территории населенного пункта есть только один магазин), в-третьих, отсутствие действующих предприятий, сферой занятости для населения являются личные подсобные хозяйства.

Перспективное развитие села не представляется целесообразным, так как наряду с отрицательным сальдо миграции населения, отсутствием действующих промышленных и сельскохозяйственных предприятий такое развитие сопряжено с необходимостью устройства значительных по протяженности инженерных сетей и коммуникаций, учреждений сферы социально-культурного и бытового обслуживания населения, необходимостью строительства общественно-делового центра, что в совокупности ведет к значительным финансовым затратам.

# 4. Развитие планировочной структуры населенных пунктов поселения. Функциональное зонирование территории.

Градостроительная организация села характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов села, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

Развитие планировочной структуры села Кормовое

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей села.

Генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой и производственной зон, размещение капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и др.

Жилая зона села по генплану формируется на базе существующих кварталов с их частичной реконструкцией, использованием под застройку имеющихся пустырей, уплотнением сложившейся застройки.

При этом используется и принимается в расчет большинство зданий жилого и культурно-бытового назначения и учитываются материалы ранее выполненных привязок.

Проектом предлагается размещение общественного центра на месте существующего, за счет использования имеющихся капитальных зданий, частичной реконструкции и строительством новых общественных зданий.

Общественный центр решается в тесной взаимосвязи с планировочной структурой села, с выделением главных элементов и подчинения им второстепенных.

Проектом предусматривается дополнение существующего общественно-делового центра села зданиями гостиницы и объектов общепита и торговли. Размещение этих объектов  предусматривается к югу от существующего центра (в районе ул. Ленина, квартал 1 ОД).

Жилая застройка решается жилыми образованиями, ограниченными поселковыми улицами, по которым осуществляется основное транспортное движение. Проектируемая уличная сеть дифференцируется по своему функциональному назначению для упорядочения пешеходного и транспортного движения. Кварталы жилой застройки (17 кварталов) предусмотрены по всей территории села (рис. 4.1. и таблица 4.1.1.):

- кварталы 1 и 2  разместятся в южной части ул. Западная;

- кварталы 3 и 4 запланированы в западной части ул. Коростелева;

- кварталы 5 и 6 разместятся на западной стороне ул. Красная (квартал 5 на участке между ул. Калинина и Колхозная, квартал 6 между ул. Калашникова и Калинина);

-  кварталы 7 и 8 предусматриваются на северной стороне ул. Калинина (квартал 7 ближе к ул.Мира);

- квартал 9 разместится  западнее ул.Ленина (ближе к балке);

- квартал 10 запланирован между ул. Ленина и Пионерская;

- квартал 11  разместится между ул.Пионерская и ул.Титова;

- квартал 12 запланирован для размещения в южной части ул.Титова;

- кварталы 13,14,15 разместятся в южной части улиц Ленина и Пионерская;

- в южной части ул. Комсомольская запланированы кварталы 16 и 17 ИЖС (квартал 17 между ул.Мира и Комсомольская.

Рис.   4.2.  Схема развития села Кормовое  на расчетный срок.

Застройка всех кварталов ИЖС  предлагается малоэтажными индивидуальными жилыми домами  повышенной комфортности (коттеджного типа) с приусадебными участками 0,08 – 0,15 га.

Предусмотрены территории и для размещения производственных объектов. Квартал (1 КС) коммунально-складского назначения предусмотрен южнее ул. Коростелева.

В квартале, ограниченном улицами Ленина, Коростелева, Мира и Калинина, вокруг пруда предусмотрено создание зоны парков, скверов и бульваров общей площадью 6,88 га. С учетом площади пруда (2,4 га) в центральной части села будет образована рекреационная зона площадью более 9 га, что положительно скажется на экологической ситуации в селе.

Транзитное и грузовое движения транспорта предусматривается за пределами жилой зоны, по производственной и объездной дорогам.

Таблица 4.1.1.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЖС | 1,225 |  | 2 |
| 2 | ИЖС | 0,788 |  | 2 |
| 3 | ИЖС | 0,959 |  | 2 |
| 4 | ИЖС | 0,898 |  | 2 |
| 5 | ИЖС | 0,830 |  | 1 |
| 6 | ИЖС | 1,145 |  | 1 |
| 7 | ИЖС | 0,732 |  | 1 |
| 8 | ИЖС | 0,769 |  | 1 |
| 9 | ИЖС | 1,354 |  | 1 |
| 10 | ИЖС | 6,351 |  | 2 |
| 11 | ИЖС | 0,761 |  | 2 |
| 12 | ИЖС | 0,399 |  | 1 |
| 13 | ИЖС | 0,374 |  | 1 |
| 14 | ИЖС | 0,990 |  | 1 |
| 15 | ИЖС | 1,753 |  | 2 |
| 16 | ИЖС | 3,179 |  | 2 |
| 17 | ИЖС | 2,730 |  | 2 |
|  | Всего | 25,237 |  |  |
| 1 | Общественно-деловая (магазин, объекты общепита, гостиница 12 мест) | 0,904 | 0,65 | 1 |
| 1 | Производственная (прачечная 120 кг в смену, химчистка ) | 2,51 | 1,79 | 1 |
| 1 | парки | 9,97 |  | 2 |

Развитие планировочной структуры поселка Тихий Лиман

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей села.

Генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой и производственной зон, размещение капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и др.

Жилая зона села по генплану формируется на базе существующих кварталов с их частичной реконструкцией, использованием под застройку имеющихся пустырей, уплотнением сложившейся застройки.

При этом используется и принимается в расчет большинство зданий жилого и культурно-бытового назначения и учитываются материалы ранее выполненных привязок.

Проектом предлагается размещение общественного центра на месте существующего, за счет использования имеющихся капитальных зданий с  их частичной реконструкцией (без  строительства новых общественных зданий).

Общественный центр решается в тесной взаимосвязи с планировочной структурой поселка.

Жилая застройка решается жилыми образованиями, ограниченными поселковыми улицами, по которым осуществляется основное транспортное движение. Проектируемая уличная сеть дифференцируется по своему функциональному назначению для упорядочения пешеходного и транспортного движения. Кварталы жилой застройки (6 кварталов) предусмотрены по разным частям поселка  (рис. 4.2. и таблица 4.1.2.):

Рис.   4.2.  Схема развития поселка Тихий Лиман на расчетный срок.

- квартал 1 ИЖС разместится в северной части поселка вблизи балочного пруда  (гидротехническое сооружение № 0732032);

- квартал 2 ИЖС запланирован в западной части поселка (южная часть ул. Школьная);

- квартал 3 ИЖС разместится вдоль юго-западной границы населенного пункта;

в непосредственной близости от квартала 2 ИЖС (ближе к центру поселка);

-  квартал 4 ИЖС  предусматривается вдоль западной границы населенного пункта (в юго-западная часть  поселка;

- кварталы 5 и 6 ИЖС разместятся  в юго-восточной части поселка в непосредственной близости от балочного пруда.

Застройка всех кварталов ИЖС  предлагается малоэтажными индивидуальными жилыми домами  повышенной комфортности (коттеджного типа) с приусадебными участками 0,06 – 0,10 га.

С учетом существующих в поселке общественно-бытового назначения и их технического состояния  – развитие общественно-деловой застройки не планируется.

В юго-восточной части поселка запланирована зона зеленых насаждений (квартал 1), отделяющих существующее кладбище от жилой застройки.

Транзитное и грузовое движения транспорта предусматривается за пределами жилой зоны, по производственной и объездной дорогам.

Таблица 4.1.1.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальная жилая застройка |  |  |  |
| 1 | ИЖС | 1,80 | - | 2 |
| 2 | ИЖС | 0,91 | - | 1 |
| 3 | ИЖС | 0,80 | - | 1 |
| 4 | ИЖС | 1,87 | - | 1 |
| 5 | ИЖС | 2,28 | - | 2 |
| 6 | ИЖС | 1,69 | - | 2 |
|  | всего | 9,35 | - |  |
|  | Зеленые насаждения |  |  |  |
| 1 | Зеленые насаждения | 1,05 | - | 1 |
|  | Всего | 1,05 |  |  |

Планировочная структура села Садовое.

- Генеральным планом не предусматривается развития жилой застройки села.

- В селе не планируется организации отдельной зоны общественно-деловой застройки и объектов соцкультбыта, в связи с чем, генеральным планом предусматривается устройство площадок для мобильных центров обслуживания населения (1-я ступень обслуживания – аптечные, продовольственные пункты и др.). Также при разработке правил землепользования и застройки в зонах индивидуальной жилой застройки (в том числе на территории личных подсобных хозяйств) необходимо предусмотреть устройство объектов обслуживания в основных видах разрешенного использования.

- Необходимо организовать маршруты общественного транспорта на территории сельского поселения для создания условий мобильности населения и обеспечения доступности для жителей села Садовое к местам приложения труда и объектам обслуживания, предусмотренных на территории развивающихся населенных пунктов (с. Кормовое, п. Тихий Лиман).

Функциональное зонирование территории

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории села

- историко-культурную и планировочную специфику села

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана:

Жилые зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки

- зона планируемой индивидуальной жилой застройки

Общественно-деловые зоны:

- зона общественно-деловой застройки

Производственные зоны:

- зона промышленных предприятий

- зона коммунально-складской застройки

Зоны сельскохозяйственного использования:

- зона сельскохозяйственного использования

Рекреационные зоны:

- зона рекреационного использования

- зона планируемых зеленых насаждений

Зоны специального использования:

- зона кладбища

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

- зона транспортной инфраструктуры

# 5. Мероприятия по развитию функциональных зон

# 5.1. Жилой фонд

# 5.1.1. Существующий жилой фонд.

Сводные данные, предоставленные администрацией сельского поселения, свидетельствуют, что:

- Общая  площадь жилого фонда поселения составляет 30,19 тысяч м2, в том числе по населенным пунктам поселения:

- с. Кормовое – 19,00  тысяч м2

- с. Садовое -     3,50  тысяч м2

- п. Тихий Лиман  - 7,69 тысяч м2.

Основная часть жилого фонда является частной собственностью населения – 29,39 тысяч м2 (97,35%). Остальное жилье находится в муниципальной собственности – 0,80 тысяч м2 (0,65%). По ведомственной принадлежности жилой фонд разделяется в следующем соотношении: граждан – 24,19 тысяч м2 и юридических лиц – 5,2 тысяч м2.

По годам постройки жилье распределяется следующим образом:

- до 1921-1945  года  - 0,6 тысяч м2,

- 1946-1970 -   5,42 тысяч м2,

- 1971-1995 –  23,85 тысяч м2,

- после 1995 года – 0,32 тысяч м2.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами 564 дома (в с. Кормовое – 352, на с. Садовое – 50, в п. Тихий Лиман - 162,  которые администрацией поселения отнесены к категории смешанных.

К категории ветхого и аварийного жилья по данным Росгосстата отнесено 0,3 тысяч м2. В ветхом жилье проживает – 13 человек, в аварийном – 5 человек. Данные о строительстве (вводу в эксплуатацию) нового жилья  в поселении в отчетах Росгосстата за 2006 и 2007 год отсутствуют.

Степень благоустроенности жилищного фонда невысока:

- Холодное водоснабжение имеется в 300 домах. Общая  протяженность систем холодного водоснабжения составляет 29500 погонных метров (в с. Кормовое – 15300 м, в поселке Тихий Лиман  14200 м, в с. Садовое  – система водоснабжения отсутствует);

- Системы канализации и водоотведения отсутствуют;

- теплоснабжение – печное (кроме минимального количества общественно-бытовых зданий);

-  газоснабжение – сжиженным баллонным газом.

-  обеспеченность электроснабжением – 100%.

Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности по данным паспорта муниципального образования «Кормовское сельское  поселение» Ремонтненского муниципального района  составляет 22 единицы и все они находятся в селе Кормовое.

В целом, жилой фонд поселения характеризуется низкой  степенью благоустройства, показатели обеспеченности ниже, чем в среднем по области

Средняя жилищная обеспеченность по Кормовскому сельскому поселению 16,0 м2 .

# 5.1.2. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого села.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы села, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

Средняя жилищная обеспеченность по Кормовскому сельскому поселению составляет 16,0 м2 на человека.

Ветхое и аварийное жилье в поселении составляет 0,3 тысячи м2.

На первую очередь строительства жилищная обеспеченность принимается в размере 25 м2/чел. На расчетный  период Генерального плана (2029г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 30 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Объем нового жилищного строительства  в Кормовском сельском поселении на расчетный период составит 30,77 тысяч м2.

Расчет объемов жилищного строительства:

| № п.п. | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 2022 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 60,66 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 30,19 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 0,3 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 29,89 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 30,77 |

Строительство предполагается вести малоэтажными домами повышенной комфортности с придомовыми участками.

Новое жилищное строительство разместится как на новых территориях – 23,76 тыс.м2, так и на реконструируемых – 7,01 тыс.м2 (в том числе, 0,37 тыс.м2 в с.Садовое, 3,1 тыс.м2 в с.Кормовое и 3,54  тыс.м2 в п.Тихий Лиман).

Расчет объемов жилищного строительства в селе Кормовое:

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 1213 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 36,4 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 19,0 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 0,2 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 18,8 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 17,6 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 14,5 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | 3,1 |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 27,08 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 22,32 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | 4,76 |

Структура  жилищного строительства по видам

|  |  |  | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды застройки | % | в тыс.м2 | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 100 | 17,6 | 3,1 | 14,5 |
| ИТОГО | 100 | 17,6 | 3,1 | 14,5 |

Для размещения 17,6  тыс.м2 потребуется 27,08  га, в том числе 22,32 га свободных территорий.

Расчет потребности в свободных территориях приводится ниже:

| Виды застройки | Новое строительство, тыс.м2 | Средняя плотность застройки м2 /га | Потребные территории кварталов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 17,6 | 650 | 27,08 |
| Итого | 17,6 |  | 27,08 |

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства с.Кормовое  на расчетный срок  строительства.

| Кварталы | Территории кварталов га | Население тыс.чел. | Всего (тыс. м2 общей площади) | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | малоэтажная застройка | индивидуальная застройка домами с земельным участком |
| Новые территории |
| 1 квартал перспективной жилой застройки | 1,225 | 0,027 | 0,80 | - | 0,80 |
| 2 квартал перспективной жилой застройки | 0,788 | 0,017 | 0,51 | - | 0,51 |
| 3 квартал перспективной жилой застройки | 0,959 | 0,021 | 0,62 | - | 0,62 |
| 4 квартал перспективной жилой застройки | 0,898 | 0,019 | 0,58 | - | 0,58 |
| 5 квартал перспективной жилой застройки | 0,830 | 0,018 | 0,54 | - | 0,54 |
| 6 квартал перспективной жилой застройки | 1,145 | 0,025 | 0,74 | - | 0,74 |
| 7 квартал перспективной жилой застройки | 0,732 | 0,016 | 0,48 | - | 0,48 |
| 8 квартал перспективной жилой застройки | 0,769 | 0,017 | 0,50 | - | 0,50 |
| 9 квартал перспективной жилой застройки | 1,354 | 0,029 | 0,88 | - | 0,88 |
| 10 квартал перспективной жилой застройки | 6,351 | 0,138 | 4,13 | - | 4,13 |
| 11 квартал перспективной жилой застройки | 0,761 | 0,016 | 0,49 | - | 0,49 |
| 12 квартал перспективной жилой застройки | 0,399 | 0,009 | 0,26 | - | 0,26 |
| 13 квартал перспективной жилой застройки | 0,374 | 0,008 | 0,24 | - | 0,24 |
| 14 квартал перспективной жилой застройки | 0,990 | 0,021 | 0,64 | - | 0,64 |
| 15 квартал перспективной жилой застройки | 1,753 | 0,038 | 1,14 | - | 1,14 |
| 16 квартал перспективной жилой застройки | 3,179 | 0,064 | 1,91 | - | 1,91 |
| 17 квартал перспективной жилой застройки | 2,730 | 0,055 | 1,64 | - | 1,64 |
| Итого | 25,237 | 0,537 | 16,11 | - | 16,11 |
| Реконструируемые территории |
| Реконструкция жилой застройки | 4,76 | 0,103 | 3,1 | - | 3,1 |
| Всего | 29,997 | 0,640 | 19,21 | - | 19,21 |

Поселок Тихий Лиман

В связи с отсутствием свободных территорий под жилую застройку предусматривается более уплотненная застройка (990 м2 на га).  Жилая застройка проектируется индивидуальными жилыми  домами с приусадебными участками 0,06-0,08 га.

Расчет объемов жилищного строительства в поселке Тихий Лиман:

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 680 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 20,4 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 7,69 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 0,1 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 7,6 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 12,8 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 9,26 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | 3,54 |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 12,93 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 9,35 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | 3,58 |

Структура  жилищного строительства по видам

|  |  |  | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды застройки | % | в тыс.м2 | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 100 | 12,8 | 1,9 | 9,26 |
| ИТОГО | 100 | 12,8 | 2,6 | 10,2 |

Для размещения 12,8  тыс.м2 потребуется 12,93   га.

Расчет потребности в свободных территориях приводится ниже:

| Виды застройки | Новое строительство, тыс.м2 | Средняя плотность застройки м2 /га | Потребные территории кварталов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 12,8 | 990 | 12,93 |
| Итого | 12,8 |  | 12,93 |

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства п.Тихий Лиман  на расчетный срок  строительства.

| Кварталы | Территории кварталов га | Население тыс.чел. | Всего (тыс. м2 общей площади) | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | малоэтажная застройка | индивидуальная застройка домами с земельным участком |
| Новые территории |
| 1 квартал перспективной жилой застройки | 1,80 | 0,059 | 1,78 | - | 1,78 |
| 2 квартал перспективной жилой застройки | 0,91 | 0,030 | 0,90 | - | 0,90 |
| 3 квартал перспективной жилой застройки | 0,80 | 0,026 | 0,79 | - | 0,79 |
| 4 квартал перспективной жилой застройки | 1,87 | 0,062 | 1,85 | - | 1,85 |
| 5квартал перспективной жилой застройки | 2,28 | 0,075 | 2,26 | - | 2,26 |
| 6 квартал перспективной жилой застройки | 1,69 | 0,056 | 1,67 | - | 1,67 |
|  | 9,35 | 0,309 | 9,26 | - | 9,26 |
| Реконструируемые территории |
| Реконструкция жилой застройки | 3,58 | 0,118 | 3,54 | - | 3,54 |
| Всего | 12,93 | 0,427 | 12,8 | - | 12,8 |

В принципе объемы жилищного строительства, рассчитанные для населенных пунктов поселения крайне  высоки, учитывая низкую жилищную обеспеченность и низкие  темпы ввода жилья последнего времени, но они необходимы для того чтобы уменьшить отток населения и удержать молодежь.

# 5.2. Культурно-бытовое обслуживание.

Следует отметить, что Кормовское сельское поселение имеет весьма неразвитую социальную инфраструктуру, которая после глубокого кризиса 90-х годов прошлого века начинает постепенно восстанавливаться и развиваться. Социально-экономические преобразования последних лет и переход к пока еще мало регулируемым рыночным отношениям внесли существенные   изменения в характер обустройства территории поселения и деятельность учреждений его инфраструктуры.

Кроме того, коммерциализация сферы обслуживания привела к ослаблению функций муниципалитета по обеспечению обслуживания населения, в частности - по бытовому обслуживанию и общественному питанию. Несколько нарушены комплексность и равномерность торгового обслуживания по территориальным участкам по сравнению с социалистическим принципом планирования обслуживания населения, резко понизилась территориальная доступность ряда других услуг.

# 5.2.1. Система здравоохранения.

На территории  поселения существуют два объекта  здравоохранения, оказывающее амбулаторно-поликлиническую помощь населению Кормовского сельского поселения. Главная конечная цель работы учреждений здравоохранения - сохранение и укрепление здоровья населения.  Данные об объектах здравоохранения представлены в таблице 5.2.1.1. Фельдшерско-акушерские пункты имеются в двух населенных пунктах: с. Кормовое и п. Тихий Лиман. Населению с. Садовое медицинскую помощь оказывает ФАП села Кормовое.

Таблица 5.2..1.1.

| №№ п/п | Наименование учреждения | Адрес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Медицинские учреждения |
| 1 | Кормовский фельдшерско-акушерский пункт | Село Кормовое. ул. Комсомольская. 3 | Год постройки – 1972, кирпич |
| 2 | Тихолиманский ФАП | П. Тихий Лиман, ул. Школьная,4 | Год постройки – 1978, кирпич |

По данным Росгостата система здравоохранения поселения за последние годы изменений не претерпела (таблица 5.2.1.2.).  Необходимо, однако, отметить, что с 2006 года в учреждениях здравоохранения происходит уменьшение численности медицинского персонала. В поселении работают медицинские специалисты со средним медицинским образованием, которые не могут  оказать населению медицинскую помощь в необходимых объемах. Для получения квалифицированной медицинской помощи  жители  вынуждены во всех серьезных случаях обращаться за помощью в районный центр, расстояние до которого 40-50 км.

Таблица 5.2.1.2.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число самостоятельных больничных учреждений и отделений в составе больничных учреждений и других ЛПУ |  |  |  |  |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 2 | 2 | 2 |
| Число самостоятельных муниципальных больничных учреждений и отделений в составе муниципальных учреждений |  |  |  |  |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 2 | 2 | 2 |
| Численность среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения |  |  |  |  |
| учреждения здравоохранения | человек | 5 | 5 | 4 |
| муниципальные учреждения здравоохранения | человек | 5 | 5 | 4 |

На территории Ремонтненского района  находится МУЗ «Центральная районная больница», расположенная по ул. Советская, д. 72.  Больница располагается в кирпичном здании 1984 года постройки. Мощность больницы 188 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену. Площадь земельного участка, занимаемого МУЗ «ЦРБ» составляет 35 450 кв.м., общая площадь помещений – 1 834 кв.м. Районная больница обслуживает все население Ремонтненского района (20,8 тысяч жителей). Иные объекты здравоохранения на территории Ремонтненского сельского поселения отсутствуют, а больница является единственным подобным объектом во всем Ремонтненском районе. В ведении МУЗ ЦРБ находится 3 амбулатории и 13 ФАП, функционирующих в населенных пунктах Ремонтненского района. В последние годы отмечено повышение уровня оказываемых населению медицинских услуг, так как происходит оснащение медицинских объектов новым более современным оборудованием, а также специальным медицинским транспортом для оказания срочной медицинской помощи.

# 5.2.2 Система образования.

Главная задача муниципальной системы образования - повышение качества и доступности образования. Основной реализуемый принцип в образовании города - его непрерывность от дошкольного до профессионального.

В поселении имеется 2 дошкольных и 2 общеобразовательных учреждений, данные о распределении которых представлены в таблице 5.2.2.1.

Таблица 5.2.2.1.

| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С.Кормовое | П.Тихий Лиман | с.Садовое |  |
|  |  | На 01.01.07 | На 01.07.07 | На 01.01.07 | На 01.07.07 | На 01.07.07 | На 01.01.07 | На 01.07.07 |
|  | Образовательные учреждения: |
| 1.1. | дошкольные образовательные учреждения, (кол-во/кол-во детей) | 1/32 | 1/27 | 1/22 | 1/20 | - | 2/54 | 2/47 |
| 1.2. | школы, (кол-во/кол-во учащ.), в т.ч.: - начальная школа (кол-во/кол-во учащ.), - основная школа (кол-во/кол-во учащ.), - средняя полная школа (кол-во/кол-во учащ.), - вечерняя сменная школа (кол-во/кол-во учащ.), - школа-интернат (кол-во/кол-во учащ.) | 1/148 | 1/152 | 1/74 | 1/73 | - | 1/74 1/148 | 1/73 1/152 |

На 01.07.2007 г. в образовательном пространстве поселения имеется 2 муниципальные дошкольные образовательные учреждения – детские сады  (с. Кормовое, ул. Ленина, 32, и п. Тихий Лиман, ул. Школьная,4), в которых воспитывается 47 дошкольников. Процент загруженности – 58,75 %. В поселении нет дефицита мест в детсадах (сохраняемая емкость – 80 мест). В селе Кормовое ДОУ было закрыто в 1997 году и его функционирование было восстановлено только в 2005 году, когда в помещениях школы был открыт детский сад «Сказка». В этот же период были выделены средства на обеспечение школ автотранспортом (для Тихолиманской школы) и проведение ремонтов школ (Кормовская школа  к 01.09.2005 года).

В настоящее время в поселении имеется 2  образовательных учреждения: школы в с. Кормовое и в п. Тихий Лиман, данные о которых представлены в таблицах  5.2.2.1. и 5.2.2.2.

Таблица 5.2.2.2

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебные заведения |
| 1 | МОУ СОШ Кормовая | с.Кормовское, ул. Ленина,32 | Год постройки 1975, кирпич. Ремонт в 2005 году. Существующая емкость – 152 (47,5%), Сохраняемая емкость – 320. Площадь здания – 4035 м2, площадь земельного участка 2,6 га |
| 2 | МОУ Тихолиманская ООШ | П. Тихий Лиман, Школьная, 4 | Существующая емкость – 73 (41,7%), Сохраняемая емкость – 175. Год постройки 1978. Кирпич. Площадь здания – 2738 м2, площадь земельного участка 2,8 га |
| 3 | МО ДОУ детский сад «Сказка» | с.Кормовское, ул. Ленина,32, в здании начальных классов школы | Существующая емкость – 27, Сохраняемая емкость – 30. Год постройки 1990, кирпич |
| 4 | МОУ ДОУ детский сад | П. Тихий Лиман, Школьная, 4 | Существующая емкость – 20, Сохраняемая емкость – 50. Год постройки 1988, кирпич |

Необходимо отметить, что согласно  данных Росгосстата в поселении в последние годы отмечена четкая тенденция к уменьшению численности учащихся в школе (с 2006 по 2008 год уменьшение составило 8,4%)

Таблица 5.2.2.3.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 203 | 192 | 186 |

В сфере общего образования, существует ряд проблем:

- сложность проведения реструктуризации сети образовательных учреждений в связи с малым количеством учащихся и необходимостью обеспечения доступности качественного образования;

- нерешенность ряда вопросов в организации горячего питания и улучшения внутришкольной среды;

- несоответствие образовательных учреждений санитарно-гигиеническим нормам, пожарным требованиям;

- резкое снижение количества групп продленного дня (в связи с недостаточным финансированием), что может привести к увеличению числа второгодников и правонарушений среди учащихся;

- недостаточно решен вопрос занятости детей на базе школы в свободное время;

- проблемы в подготовке и повышении уровня квалификации педагогических кадров;

- недостаточное финансовое и материально-техническое обеспечение ОУ, в том числе УДО, что сдерживает их развитие.

# 5.2.3. Социальное обеспечение населения.

На 01.07.07 по данным паспорта муниципального образования «Кормовское сельское поселение» Ремонтненского муниципального района в поселении насчитывалось 354  пенсионера, что составило 18,8% от численности населения Кормовского сельского поселения.

Существующая сеть учреждений социальной защиты населения обеспечивает основной  социально-значимых услуг, направленных на улучшение социального положения граждан, нуждающихся в социальной поддержке и защите. Решение ряда проблем в этой области делегировано районным учреждениям социального обеспечения. Так,  в Ремонтненском районе с 1988 года активно работает служба обслуживания инвалидов и пожилых граждан на дому, которое имеет в настоящее время 6 отделений, которые оказывают помощь более 120 человекам. С 1994 года в районе действует отделение срочной социальной помощи, которое оказывает населению помощь в случае возникновения экстремальных ситуаций. С 1998 года в районе действует специальный отдел социально-медицинского обслуживания, который оказывает помощь 30 человекам. На базе ранее существовавшего Дома престарелых в районе создано социально реабилитационное отделение, в котором постоянно проживает 28 ветеранов.

Услуги социального характера на дому в Кормовском сельском поселении получают 27-32 человека (таблица 5.2.3.1.).

Таблица 5.2.3.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность лиц, обслуживаемых отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 27 | 27 | 32 |
| Численность лиц, обслуживаемых специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек |  | 3 | 3 |

Среди проблем в данной сфере следует отметить: низкий размер пенсий у отдельных граждан ведет к деградации семей;  отсутствуют специальные учреждения для экстренного размещения лиц, нуждающихся в срочной помощи (несовершеннолетних безнадзорных детей, взрослого населения без определенного места жительства, женщин с грудными детьми), а также хоспис; недостаточная работа по реабилитации инвалидов.

# 5.2.4. Культура.

Развитие сферы культуры направлено на сохранение и развитие культурного потенциала поселения, повышение качества жизни его населения путем удовлетворения культурных и духовных потребностей. В поселении действуют 4 учреждения культуры: 2 библиотеки, 1 сельский дом культуры  и 1 его филиал (клуб в п. Тихий Лиман). В поселении имеется 1 киноустановка.

Данные Росгосстата  по вопросам организации отдыха, развлечений и культуры в Кормовском сельском поселении представлены в таблице 5.2.4.1.

Таблица 5.2.4.1

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа, единица | единица | 2 | 1 | 2 |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа, человек | человек | 14 | 14 | 14 |
| Численность специалистов культурно-досуговой деятельности в учреждениях культурно-досугового типа, человек | человек |  | 7 | 5 |
| Число библиотек | единица | 2 | 2 | 2 |
| Численность работников в библиотеках | человек | 2 | 2 | 3 |
| Численность библиотечных работников в библиотеках, человек | человек |  | 2 | 2 |
| Число кинотеатров и киноустановок, единица | единица |  | 1 | 1 |
| Численность работников кинотеатров и киноустановок, человек | человек |  | 3 | 2 |

Распределение  учреждений культуры, по данным паспорта муниципального образования «Кормовское сельское поселение» Ремонтненского  муниципального района  приведены в таблицах 5.2..4.2 и 5.2.4.3.

Таблица 5.2.4.2.

| Наименование характеристики | Населенные пункты | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | Село Кормовое | п. Тихий Лиман | с. Садовое |  |
| Учреждения культуры, (кол-во): | 2 | 2 |  | 4 |
| ДК | 1 |  | - | 1 |
| клубы |  | 1 | - | 1 |
| детские школы искусств |  |  |  |  |
| библиотеки | 1 | 1 | - | 2 |
| ПКиО |  |  |  |  |
| памятники истории и культуры | 3 | 1 | 2 | 6 |
| другие объекты |  |  |  |  |

В Кормовском сельском поселении имеется 6 памятников истории.

Таблица 5.2.4.3.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры |
| 1 | МУК Кормовский СДК на 320 мест | С. Кормовское, Ул. Ленина,24 | Год постройки 1984, кирпичные стены |
| 2 | Филиал МУК Кормовский СДК (клуб) Тихолиманский клуб | П. Тихий Лиман, |  |
| Библиотеки |
| 1 | МУК Кормовская поселенческая библиотека, 16,6 тысяч томов | С. Кормовское, Ул. Ленина,24 | Год постройки 1984, кирпичные стены |
| 2 | МУК Тихолиманская поселенческая библиотека, 7,4 тысяч томов | П. Тихий Лиман, пер. Библиотечный,8 | Год постройки 1979, кирпичные стены |

Отсутствие учреждений культуры в с. Садовое в силу его расположения и величины позволяет использовать МУК Кормовский СДК.

Вместе с тем в поселении не хватает доступных учреждений для современного культурного и активного досуга в соответствии с потребностями населения, особенно молодежи; низок уровень обеспеченности населения местами в учреждениях культурно-досугового типа, в связи с отсутствием финансовых возможностей для приобретения книг произошло сокращение библиотечного фонда общедоступных библиотек; отсутствуют молодые кадры в библиотеках, учреждениях культуры; физически и морально устарела материально-техническая база учреждений культуры, низок уровень оплаты труда работников культуры. С момента постройки учреждений культуры прошло 25-30 лет  и эти учреждения нуждаются в реконструкции.

# 5.2.5. Физическая культура и спорт.

Сохранению здоровья граждан, повышению качества их жизни способствует сфера физкультуры и спорта.

Физкультурно-оздоровительная работа в Кормовском  сельском поселении ведется в спортивном зале, который находится в здании МУК Кормовский СДК (кирпич, 1984 года постройки), а также общеобразовательных учреждениях, которые имеются в поселении. Площадь спортивных залов общего назначения в поселении составляет 300 м2.

По данным Росгосстата в поселении имеется 9 спортивных сооружений (таблица 5.2.5.1,). Распределение спортивных объектов по населенным пунктам поселения представлено в таблице 5.2.5.2.

Таблица 5.2.5.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений - всего |  |  |  |  |
| спортивные сооружения | единица | 9 | 9 | 9 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 4 | 4 | 4 |
| спортивные залы | единица | 3 | 3 | 3 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |  |  |
| спортивные сооружения | единица | 9 | 9 | 9 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 4 | 4 | 4 |
| спортивные залы | единица | 3 | 3 | 3 |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, человек | человек | 75 |  |  |

Таблица 5.2.5.2.

| Наименование характеристики | Населенные пункты | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | Село Кормовое | п. Тихий Лиман | с. Садовое |  |
| Спортивные объекты (кол-во): | 4 | 3 |  | 7 |
| стадионы | 1 | 1 | - | 2 |
| спортивные залы | 2 | 1 | - | 3 |
| физкультурно-оздоровительные комплексы |  |  |  |  |
| спортивные площадки и поля | 1 | 1 | - | 2 |
| плавательные бассейны |  |  |  |  |
| другие спортивные сооружения |  |  |  |  |

В сфере физкультуры и спорта существует ряд проблем:

- низок уровень обеспеченности спортивными сооружениями, в частности, стадионами, спортивными залами и плоскостными спортивными сооружениями (по сравнению со средним уровнем Российской Федерации и Ростовской области, а также по отношению к нормативному).

- отсутствует финансирование внеурочной, почасовой и факультативной работы в ОУ и ДОУ;

- недостаточно финансирование развития материально-технической базы.

# 5.2.6. Потребительский рынок.

Темпы развития потребительского рынка во многом определяются показателями уровня жизни населения. В течение последних лет в Кормовском сельском  поселении наблюдается как рост уровней заработной платы, пенсий, других социальных выплаты, так и реальных располагаемых денежных доходов в целом.

С ростом доходов населения увеличиваются обороты розничного товарооборота.

В 2008 году торговая сеть поселения была представлена 12 предприятиями торговли (таблица 5.2.6.1.).

Таблица 5.2.6.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| магазины | единица | 11 | 12 |  |
| магазины (без торговых центров) | единица |  |  | 12 |
| ярмарки | единица |  |  | 1 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли, квадратный метр |  |  |  |  |
| магазины | метр квадратный | 856 | 533,3 |  |
| магазины (без торговых центров) | метр квадратный |  |  | 471,9 |

Дислокация предприятий розничной торговли, действующие на территории Кормовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2008 г. представлена в таблице 5.2.6.2.

Таблица 5.2.6.2.

| № п/п | Наименование предприятия | Торговая площадь, м2 | Товарная специализация | Форма собствен-ности | Коли-чество работающих | Адрес предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Виктория» | 19,5 | Продтовары | частная | 2 | С. Кормовое, ул. Пионерская, 23 |
| 2 | Магазин «Продукты» | 36,0 | Смешанные товары | частная | 4 | С. Кормовое, ул.Ленина,31 |
| 3 | Магазин «Исток» | 24,5 | Продтовары | Частная | 2 | С. Кормовое, ул.Коростылева, 1а |
| 4 | Магазин «Улыбка» | 121,0 | Смешанные товары | частная | 1 | С. Кормовое, ул.Ленина,33 |
| 5 | Магазин «Перекресток» | 28,8 | Смешанные товары | частная | 2 | С. Кормовое, ул.Мира,24 |
| 6 | Торговый павильон «Престиж» | 11,1 | Смешанные товары | частная | 1 | с. Садовое, ул.Москаленко |
| 7 | Магазин «В дали от жен» | 30,0 | Смешанные товары | частная | 1 | П. Тихий Лиман, ул. Степная,9 |
| 8 | Магазин «В дали от жен» | 8,0 | Спиртные напитки | частная | 1 | П. Тихий Лиман, ул. Степная,9 |
| 9 | Магазин «Дагестан» | 45,0 | Смешанные товары | частная | 1 | П. Тихий Лиман, ул. Школьная,2 |
| 10 | Магазин «Кавказ» | 25,0 | Смешанные товары | частная | 1 | П. Тихий Лиман, ул. Восточная,19 |
| 11 | Магазин «Янтарь» | 92,0 | Промышленные товары | частная | 2 | С. Кормовое, ул.Ленина,33-а |
|  | Всего: 11 | 440,9 |  |  | 12 |  |

В данных, представленных администрацией Кормовского сельского поселения отсутствуют сведения об объектах общественного питания и бытового обслуживания населения, расположенных на территории сельского поселения. Вместе с тем по данным Росгосстата на территории поселения в 2006 году действовало 2, а в 2007 году - 3  предприятия, оказывавших услуги в области ремонта и обслуживания автотранспорта (таблица 5.2.6.3.) В поселении имеется одно учреждение общественного питания  с общей площадью зала 86 м2 на 48 мест.

Таблица 5.2.6.2.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги, единица |  |  |  |  |
| всего | единица | 2 |  | 3 |
| техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | единица |  | 3 | 3 |

Перспективы развития системы потребительского рынка Кормовского сельского  поселения определяются ростом уровня доходов населения и устойчивостью работы организаций торговли, общественного питания и бытовых услуг. На формирование показателей объема платных услуг населению существенное влияние будут оказывать факторы ценообразования на жилищно-коммунальные и транспортные услуги. В среднесрочной перспективе темпы стоимостных показателей платных услуг населению будут расти более высокими темпами, чем в сфере производства, розничной торговли и общественного питания

Имеется необходимость в строительстве объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

# 5.2.7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта;

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчета потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания Кормовского сельского поселения  на расчетный срок.

| № П.п | Наименование | Ед.изм | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма | емкость |
| I Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 36 на 1000. чел. | 72 |
| 2 | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, | мест | 118 на 1000. чел. | 238 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10% от числа школьников | 24 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 134,7 на 10000 чел | 27 |
| 2 | Амбулаторно- поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | 181,5 на 10000 чел | 36 |
| 3 | Станции скорой медицинской помощи | автомоб. | 1авт. на 10 тыс.чел. | 0,2 |
| 4 | Аптеки | м2 общей площади | 14 м2 на 1000. чел. | 28 |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 2,2 мест на 1000 чел. | 5 |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 3 мест на 1000 чел. | 6 |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 3 мест на 1000 чел. | 6 |
| 8 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | человек | 60 на 1000 чел. | 120 |
| 9 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | человек | 0,5 на 1000 чел. | 1 |
| III Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Помещения для культурно-массовой, досуга и любительской деятельности | м2 общ. площади | 60 м2 на 1000 чел. | 121 |
| 2 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 6 мест на 1000. чел. | 12 |
| 3 | Клубы | мест | 80 мест на 1000. чел | 162 |
| 4 | Кинотеатры | мест | 25 мест на 1000. чел | 50 |
| 5 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | мест | 9 мест на 1000. чел | 18 |
| 6 | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения место | 4 2 | 8 4 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,7 га на 1000. чел | 1,4 |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | 60 м2 площади пола на 1000 чел | 120 |
| 3 | Спортивно- тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 70 м2 площади на 1000 чел | 140 |
| 4 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 зеркала воды на 1000 чел. | 50 |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 м2 площади пола на 1000 чел | 20 |
| V Торговля и общественное питание |
| 1 | Торговые центры | м2 торговой площади | 300 м2 торговой площади на 1000 чел | 606 |
| 2 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 100 м2 торговой площади на 1000 чел. | 202 |
| 3 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 200 м2 торговой площади на 1000 чел. | 404 |
| 4 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 30 м2 торговой площади на 1000 чел. | 60 |
| 5 | Предприятия общественного питания | мест | 40 мест на 1000 чел. | 80 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 рабочих мест на 1000чел | 8 |
| 2 | Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | рабочих мест | 3 рабочих мест на 1000чел | 6 |
| 3 | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг белья в смену | 40 кг белья в смену на 1000 чел. | 80 |
| 4 | Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг белья в смену | 20 кг белья в смену на 1000 чел. | 40 |
| 5 | Предприятия по химчистке | кг белья в смену | 2,3 кг вещей в смену на 1000 чел. | 4,6 |
| 6 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 7 кол. мест на 1000 чел. | 14 |
| 7 | Гостиницы | мест | 6 мест на 1000 чел. | 12 |
| 8 | Пожарные депо | автомашин | 0,4 пож. машин на 1000 чел. | 1 |
| 9 | Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 объект на 20 тыс.чел. | 1 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 1 | Отделения связи | объект | 1 объект на 8 тыс.чел. | 1 |
| 2 | Организации и учреждения управления | объект | В соответствии с техническими регламентами |  |
| 3 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | 1 |

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| № П.п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строитель-ства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 72 | 80 | - | Два ДОУ на 30 и 50 мест |
| 2 | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, | мест | 238 | 495 | - | Две школы на 320 и 175 учащихся |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 24 | - | - |  |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 27 | - |  |  |
| 2 | Амбулаторно- поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | 36 | 40 |  | Два ФАП |
| 3 | Станции скорой медицинской помощи | автомоб. | 0,2 | 1 | - |  |
| 4 | Аптеки | м2 общей площади | 28 | 20 | - |  |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 5 | - |  |  |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 6 | - |  |  |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 6 | - |  |  |
| 8 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | человек | 120 | - |  |  |
| 9 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | человек | 1 | - | - |  |
| III Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Помещения для культурно-массовой, досуга и любительской деятельности | м2 общ. площади | 121 | - | - | Использовать помещения СДК и его филиала |
| 2 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 12 | - | - | Использовать помещения СДК и его филиала |
| 3 | Клубы | мест | 162 | 320+х | - |  |
| 4 | Кинотеатры | мест | 50 | - | - | Использовать помещения СДК и его филиала |
| 5 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | мест | 18 | - |  |  |
| 6 | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хран. место | 8 4 | 21,0 |  | Библиотеки в с. Кормовое и п. Тихий Лиман |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 1,4 | - |  |  |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | 120 | 300 | - |  |
| 3 | Спортивно- тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 140 | - |  |  |
| 4 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 50 | - |  |  |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 20 | - |  |  |
| V Торговля и общественное питание |
| 1 | Торговые центры (смешанной торговли) | м2 торговой площади | 606 | 304,9 | 155,1 |  |
| 2 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 202 | 44 | 156 |  |
| 3 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 404 | 92 | 268 |  |
| 4 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 60 | - | 60 |  |
| 5 | Предприятия общественного питания | мест | 80 | 48 | 32 |  |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 8 | 3 | 5 |  |
| 2 | Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | рабочих мест | 6 | - | 6 |  |
| 3 | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг белья в смену | 80 | - | 80 |  |
| 4 | Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг белья в смену | 40 | - | 40 |  |
| 5 | Предприятия по химчистке | кг белья в смену | 4,6 | - |  |  |
| 6 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 14 |  | 14 |  |
| 7 | Гостиницы | мест | 12 | - | 12 |  |
| 8 | Пожарные депо | автомашин | 1 | 1 | - |  |
| 9 | Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 |  | 1 |  |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 1 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | - |  |
| 2 | Организации и учреждения управления | объект |  |  | - |  |
| 3 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 | 1 | - |  |

Программой социально-экономического развития Ремонтненского района на период 2007-2020 годы предусмотрено для Кормовского сельского поселения следующие задачи  области:

Жилищного строительства – ввод в эксплуатацию нового жилья в объеме не менее 100 м2 в год.

Инженерные сети – газификацию поселения в период 2010-2025 годы и решение вопросов водообеспечения за счет реконструкции и строительства новых артскважин.

В области развития системы образования – реконструкцию школ и ДОУ в период 2010-2020 годы.

В области здравоохранения – реконструкцию и модернизацию ФАП  в 2009  году.

Мероприятия в области развития и совершенствования системы культурно-досуговой и спортивной деятельности не предусмотрено:

В области торговли  в период 2010-2020 гг. предусмотрен ввод в эксплуатацию магазинов общей площадью 500 м2.

В области развития АПК – реконструкция по 1 объекту в год.

В области развития связи – увеличение мощности систем связи сначала в 2009 году, а затем  в период 2010-2015 годы (в целом по району и всем СП района).

В области развития объектов управления – реконструкция 1 объекта в период 2010 году.

Приведенный выше перечень свидетельствует, что в Кормовском сельском поселении на период до 2020 года в основном планируются мероприятия, направленные не на новое строительство, а на реконструкцию и модернизацию уже существующей инфраструктуры поселения.

Тем не менее генеральным планом предусматривается:

- строительство объектов торговли (580 м2),  общественного питания (32 места), и гостиницы (на 12 мест) и объектов бытового обслуживания;

- банно-оздоровительного комплекса (14 мест) с прачечной на 120 кг белья в смену.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания села Кормовое на расчетный срок.

| № П.п | Наименование | Ед.изм | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма | емкость |
| I Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 36 на 1000. чел. | 44 |
| 2 | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, | мест | 118 на 1000. чел. | 143 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10% от числа школьников | 14 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 134,7 на 10000 чел | 16 |
| 2 | Амбулаторно- поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | 181,5 на 10000 чел | 22 |
| 3 | Станции скорой медицинской помощи | автомоб. | 1авт. на 10 тыс.чел. | 0,02 |
| 4 | Аптеки | м2 общей площади | 14 м2 на 1000. чел. | 17 |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 2,2 мест на 1000 чел. | 3 |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 3 мест на 1000 чел. | 4 |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 3 мест на 1000 чел. | 4 |
| 8 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | человек | 60 на 1000 чел. | 73 |
| 9 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | человек | 0,5 на 1000 чел. | 1 |
| III Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Помещения для культурно-массовой, досуга и любительской деятельности | м2 общ. площади | 60 м2 на 1000 чел. | 73 |
| 2 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 6 мест на 1000. чел. | 7 |
| 3 | Клубы | мест | 80 мест на 1000. чел | 97 |
| 4 | Кинотеатры | мест | 25 мест на 1000. чел | 30 |
| 5 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | мест | 9 мест на 1000. чел | 11 |
| 6 | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения место | 4 2 | 5 2 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,7 га на 1000. чел | 0,85 |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | 60 м2 площади пола на 1000 чел | 73 |
| 3 | Спортивно- тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 70 м2 площади на 1000 чел | 85 |
| 4 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 зеркала воды на 1000 чел. | 30 |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 м2 площади пола на 1000 чел | 12 |
| V Торговля и общественное питание |
| 1 | Торговые центры | м2 торговой площади | 300 м2 торговой площади на 1000 чел | 364 |
| 2 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 100 м2 торговой площади на 1000 чел. | 121 |
| 3 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 200 м2 торговой площади на 1000 чел. | 242 |
| 4 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 30 м2 торговой площади на 1000 чел. | 36 |
| 5 | Предприятия общественного питания | мест | 40 мест на 1000 чел. | 49 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 рабочих мест на 1000чел | 5 |
| 2 | Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | рабочих мест | 3 рабочих мест на 1000чел | 4 |
| 3 | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг белья в смену | 40 кг белья в смену на 1000 чел. | 49 |
| 4 | Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг белья в смену | 20 кг белья в смену на 1000 чел. | 25 |
| 5 | Предприятия по химчистке | кг белья в смену | 2,3 кг вещей в смену на 1000 чел. | 2,8 |
| 6 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 7 кол. мест на 1000 чел. | 9 |
| 7 | Гостиницы | мест | 6 мест на 1000 чел. | 7 |
| 8 | Пожарные депо | автомашин | 0,4 пож. машин на 1000 чел. | 1 |
| 9 | Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 объект на 20 тыс.чел. | 1 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 1 | Отделения связи | объект | 1 объект на 8 тыс.чел. | 1 |
| 2 | Организации и учреждения управления | объект | В соответствии с техническими регламентами |  |
| 3 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | 1 |

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок по селу Кормовое

| № П.п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строитель-ства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 44 | 50 | - |  |
| 2 | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, | мест | 143 | 320 | - |  |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 14 | - | - |  |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 16 | - |  |  |
| 2 | Амбулаторно- поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | 22 | 20 | - |  |
| 3 | Станции скорой медицинской помощи | автомоб. | 0,02 | 1 | - |  |
| 4 | Аптеки | м2 общей площади | 17 | 20 | - |  |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 3 | - |  |  |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 4 | - |  |  |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 4 | - |  |  |
| 8 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | человек | 73 | - |  |  |
| 9 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | человек | 1 | - | - |  |
| III Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Помещения для культурно-массовой, досуга и любительской деятельности | м2 общ. площади | 73 | - | - | Использовать помещения СДК |
| 2 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 7 | - | - | Использовать помещения СДК |
| 3 | Клубы | мест | 97 | 320 | - |  |
| 4 | Кинотеатры | мест | 30 | - | - | Использовать помещения СДК |
| 5 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | мест | 11 | - |  |  |
| 6 | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хран. место | 5 2 | 16,6 | - |  |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,85 | - |  |  |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | 73 | 300 | - |  |
| 3 | Спортивно- тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 85 | - | - |  |
| 4 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 30 | - | - |  |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 12 | - | - |  |
| V Торговля и общественное питание |
| 1 | Торговые центры (смешанной торговли) | м2 торговой площади | 364 | 331,8 | 395,1 |  |
| 2 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 121 |  |  |  |
| 3 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 242 |  |  |  |
| 4 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 36 | - | 36 |  |
| 5 | Предприятия общественного питания | мест | 49 | 48 | - |  |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 5 | 3 | - |  |
| 2 | Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | рабочих мест | 4 | - | - |  |
| 3 | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг белья в смену | 49 | - | - |  |
| 4 | Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг белья в смену | 25 | - | - |  |
| 5 | Предприятия по химчистке | кг белья в смену | 2,8 | - | - |  |
| 6 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 9 |  | 9 |  |
| 7 | Гостиницы | мест | 7 | - | 7 |  |
| 8 | Пожарные депо | автомашин | 1 | 1 | - |  |
| 9 | Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 |  | 1 |  |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 1 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | - |  |
| 2 | Организации и учреждения управления | объект |  |  | - |  |
| 3 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 | 1 | - |  |

Генеральным планом предусматривается строительство в с. Кормовое:

- объектов торговли (390 м2),   гостиницы (на 12 мест) и объектов бытового обслуживания;

- банно-оздоровительного комплекса (14 мест) с прачечной на 120 кг белья в смену.

При строительстве вышеуказанных объектов частично учитываются и потребности остальных населенных пунктов поселения (с. Садовое и п. Тихий Лиман).

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания по поселку Тихий Лиман  на расчетный срок.

| № П.п | Наименование | Ед.изм | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма | емкость |
| I Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 36 на 1000. чел. | 24 |
| 2 | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, | мест | 118 на 1000. чел. | 80 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10% от числа школьников | 8 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 134,7 на 10000 чел | 9 |
| 2 | Амбулаторно- поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | 181,5 на 10000 чел | 12 |
| 3 | Станции скорой медицинской помощи | автомоб. | 1авт. на 10 тыс.чел. | 0,07 |
| 4 | Аптеки | м2 общей площади | 14 м2 на 1000. чел. | 9,5 |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 2,2 мест на 1000 чел. | 2 |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 3 мест на 1000 чел. | 2 |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 3 мест на 1000 чел. | 2 |
| 8 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | человек | 60 на 1000 чел. | 41 |
| 9 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | человек | 0,5 на 1000 чел. | - |
| III Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Помещения для культурно-массовой, досуга и любительской деятельности | м2 общ. площади | 60 м2 на 1000 чел. | 41 |
| 2 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 6 мест на 1000 чел. | 4 |
| 3 | Клубы | мест | 80 мест на 1000 чел | 54 |
| 4 | Кинотеатры | мест | 25 мест на 1000 чел | 17 |
| 5 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | мест | 9 мест на 1000 чел | 6 |
| 6 | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения место | 4 2 | 3 2 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,7 га на 1000. чел | 0,48 |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | 60 м2 площади пола на 1000 чел | 41 |
| 3 | Спортивно- тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 70 м2 площади на 1000 чел | 48 |
| 4 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 зеркала воды на 1000 чел. | 17 |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 м2 площади пола на 1000 чел | 7 |
| V Торговля и общественное питание |
| 1 | Торговые центры | м2 торговой площади | 300 м2 торговой площади на 1000 чел | 204 |
| 2 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 100 м2 торговой площади на 1000 чел. | 68 |
| 3 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 200 м2 торговой площади на 1000 чел. | 136 |
| 4 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 30 м2 торговой площади на 1000 чел. | 20 |
| 5 | Предприятия общественного питания | мест | 40 мест на 1000 чел. | 27 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 рабочих мест на 1000чел | 3 |
| 2 | Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | рабочих мест | 3 рабочих мест на 1000чел | 2 |
| 3 | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг белья в смену | 40 кг белья в смену на 1000 чел. | 27 |
| 4 | Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг белья в смену | 20 кг белья в смену на 1000 чел. | 14 |
| 5 | Предприятия по химчистке | кг белья в смену | 2,3 кг вещей в смену на 1000 чел. | 1,6 |
| 6 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 7 кол. мест на 1000 чел. | 5 |
| 7 | Гостиницы | мест | 6 мест на 1000 чел. | 4 |
| 8 | Пожарные депо | автомашин | 0,4 пож. машин на 1000 чел. | 1 |
| 9 | Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 объект на 20 тыс.чел. | 1 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 1 | Отделения связи | объект | 1 объект на 8 тыс.чел. | 0 |
| 2 | Организации и учреждения управления | объект | В соответствии с техническими регламентами |  |
| 3 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | 0 |

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок по поселку Тихий Лиман

| № П.п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строитель-ства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 24 | 30 | - |  |
| 2 | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, | мест | 80 | 175 | - |  |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 8 | - | - |  |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 9 | - |  |  |
| 2 | Амбулаторно- поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | 12 | 20 | - |  |
| 3 | Станции скорой медицинской помощи | автомоб. | 0,07 | - | - |  |
| 4 | Аптеки | м2 общей площади | 9,5 | - | - |  |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 2 | - |  |  |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 2 | - |  |  |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 2 | - |  |  |
| 8 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | человек | 41 | - |  |  |
| 9 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | человек | - | - | - |  |
| III Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Помещения для культурно-массовой, досуга и любительской деятельности | м2 общ. площади | 41 | - | - | Использовать помещения филиала СДК |
| 2 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 4 | - | - | Использовать помещения филиала СДК |
| 3 | Клубы | мест | 54 | н/д | - |  |
| 4 | Кинотеатры | мест | 17 | - | - | Использовать помещения филиала СДК |
| 5 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | мест | 6 | - | - |  |
| 6 | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хран. место | 3 2 | 7,4 | - |  |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,48 | - | - |  |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | 41 | - | - |  |
| 3 | Спортивно- тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 48 | - | - |  |
| 4 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 17 | - | - |  |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 7 | - | - |  |
| V Торговля и общественное питание |
| 1 | Торговые центры (смешанной торговли) | м2 торговой площади | 204 | 98 | 310 |  |
| 2 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 68 |  |  |  |
| 3 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 136 |  |  |  |
| 4 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 20 | - |  |  |
| 5 | Предприятия общественного питания | мест | 27 | - | 27 |  |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 3 | - | 3 |  |
| 2 | Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | рабочих мест | 2 | - | - |  |
| 3 | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг белья в смену | 27 | - | - |  |
| 4 | Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг белья в смену | 14 | - | - |  |
| 5 | Предприятия по химчистке | кг белья в смену | 1,6 | - | - |  |
| 6 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 5 |  | - |  |
| 7 | Гостиницы | мест | 4 | - | - |  |
| 8 | Пожарные депо | автомашин | 1 | - | - |  |
| 9 | Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 |  | 1 |  |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 1 | Отделения связи | объект | 0 | 1 | - |  |
| 2 | Организации и учреждения управления | объект |  |  | - |  |
| 3 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 0 | 1 | - |  |

Генеральным планом предусматривается строительство в п. Тихий Лиман в основном объектов торговли и общественного питания.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупнено, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселка. Необходимо отметить, что ранее созданная в поселении система культурно-бытового назначения по своим количественным показателям отвечает современным требованиям, более того по ряду показателей имеются свободные мощности. Поэтому основной задачей поселений является сохранение и модернизация систем с доведением их до современных требований и по качеству. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

На основании расчета сформирована «Схема размещения объектов местного значения», на которой отражены зоны планируемого размещения учреждений культурно-бытового обслуживания.

# 5.3. Производственные зоны.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление  на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных зон:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях (центр, жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Территория производственных зон существенно не изменится, зона коммунально-складской застройки увеличится за счет размещения на ее территории банно-оздоровительного комплекса (14 мест) с прачечной на 120 кг белья в смену.

Основной задачей будет являться модернизация существующей базы производства с постепенным переводом ее современный технический и организационный уровень, что должно позволить увеличить сельскохозяйственное производство, обеспечить первичную переработку и сохранность продукции, обеспечить стабильное развитие поселения на весь расчетный период (минимизировать влияние природного фактора на развитие).

# 5.4. Зона рекреационного назначения.

При планировании развития населенных пунктов поселения следует предусматривать озеленение, благоустройство и инженерное оборудование территории. Особую роль приобретают вопросы формирования ландшафтно-рекреационных  территорий, которые включают городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на территории. Развитие зон рекреационного назначения должно отвечать требованиям СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов», а также  «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»,  утвержденным приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 16.07.2007 № 2.

Рекреационные зоны необходимо формировать, создавая взаимоувязанный природный комплекс муниципальных образований и их зеленой зоны. Рекреационные зоны расчленяют территорию поселений на планировочные части. При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам.  Озелененные территории являются объектами  градостроительного нормирования и  представляются  в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки. Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на территории сельских поселений должна составлять не менее 12 м2 на каждого жителя населенного пункта (таблица 33 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»).

Озеленение представлено деревьями на приусадебных участках, рядовыми посадками вдоль улиц, на участках общественных зданий, незначительными территориями лесонасаждений.

Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшение облика населенного пункта, повышения эстетических его достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых насаждений и общее планировочное решение, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения. Во всех населенных пунктах поселения планируемые площади озеленения выше нормативных показателей, а зоны рекреационного назначения по населенным пунктам Кормовского сельского поселения составляют 405, 1902 и 220 м2 на каждого жителя  для с. Кормовое, с. Садовое и п. Тихий Лиман, соответственно.

Зелёные насаждения — совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определённой территории. Они выполняют ряд функций, способствующих созданию оптимальных условий для труда и отдыха жителей поселения, основные из которых — оздоровление воздушного бассейна населенного пункта и улучшение его микроклимата. Этому способствуют следующие свойства зелёных насаждений:

- поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза;

- понижение температуры воздуха за счёт испарения влаги;

- снижение уровня шума;

- снижение уровня загрязнения воздуха пылью и газами;

- защита от ветров;

- выделение растениями фитонцидов — летучих веществ, убивающих болезнетворные микробы;

- положительное влияние на нервную систему человека.

Зелёные насаждения делятся на три основные категории:

- общего пользования - озелененные территории, используемые для рекреации населения населенного пункта (парки, городские сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

- ограниченного пользования - озелененные территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование определенными группами населения, озелененные придомовые территории, являющиеся частью общего имущества многоквартирных домов, а также озелененные территории, доступ на которые осуществляется на платной основе;

- специального назначения (на картах защитные зеленые насаждения) - озелененные территории санитарно-защитных, водоохранных и защитно-мелиоративных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования:

1. Создание общепоселкового парка в с. Кормовое, организация зеленых насаждений специального назначения (вокруг кладбища) в п.Тихий Лиман, сохранение и упорядочение  существующих зеленых насаждений в с.Садовое.

2. Создание скверов у административных зданий, торгового центра, дома культуры, центров повседневного обслуживания.

3. Озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования:

1. Устройство озелененных групповых двориков.

2. Озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники).

3. Озеленение участков культурно-бытовых и коммунальных объектов, производственных участков, причем предусматривается рядовое озеленение по периметру участков школ, больницы, детсадов, производственных участков.

Мероприятия по организации зеленых насаждений специального назначения:

1. Устройство санитарно-защитных зон между производственной и жилой зонами, между населенным пунктом и внешней автомагистралью (шумозащитное озеленение), а также вокруг кладбища в п.Тихий Лиман.

2. Устройство ветрозащитного и охранного озеленения по периметру населенного пункта.

3. Озеленение охранной зоны головных водохозяйственных сооружений.

Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающим населением.

Проектом предлагается размещение зеленых насаждений, в том числе в новой застройке.

# 5.5. Зоны особо охраняемых территорий.

К зонам особо охраняемых территорий относят зоны территории определенные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.1995 года №1292  «Об учреждении в Ростовской области государственного природного заповедника «Ростовский» Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов  Российской Федерации».

# 5.6. Зоны и  объекты специального использования.

К зонам специального использования относятся:

- зона кладбища

- зона полигона ТБО

На территории МО Кормовское сельское поселение расположено 2 скотомогильника, которые расположены вблизи  села Кормовое и поселка Тихий Лиман, которые  является собственностью колхоза  «Кормовое» и СПК «Тихолиманский».

# 5.6.1. Зона кладбища.

Проектом предусмотрено сохранение  существующих кладбищ.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок и коэффициента смертности 12‰, размер земельного участка необходимого для организации кладбищ в поселении составляет 0,11 га, в том числе, с. Кормовое и с. Садовое – 0,07 га и п. Тихий Лиман – 0,04 га.  На территории поселения имеется 2 кладбища. Площадь существующих кладбищ в поселении составляет 2,2 га (п. Тихий Лиман – 0,27 га, с. Кормовое – 1,93 га) и потребности в организации (расширении) кладбищ в поселении нет.

# 5.6.2. Территория полигона ТБО. Санитарная очистка территории.

Постановлением Главы Администрации Ремонтненского района  Ростовской области от 21.09.1999 года  «О выделении земельных участков под мусорные свалки в Киевской, Первомайской, Денисовской, Ремонтненской, Калининской, Кормовской, Краснопартизанской и Валуевской сельских администрациях» были выделены участки территорий под складирование твердых бытовых отходов. Из категории прочих земель Кормовскому сельскому поселению было выделено 5 га земли. При этом в с. Кормовое   была создана (узаконена)  свалка общей площадью – 3,0 га.

Еще одна свалка площадью 2,0 га была создана в поселке Тихий Лиман.

Все выше указанные свалки являются действующими и санкционированными.

На территории МО Кормовское сельское поселение расположено 2 скотомогильника, которые расположены вблизи  села Кормовое и поселка Тихий Лиман, которые  является собственностью колхоза  «Кормовое» и СПК «Тихолиманский».

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,4-1,5 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Общий объем поступления отходов на полигоны ТБО составит 3185 м3, в том числе по селам Кормовое и Садовое  – 2114 и по поселку Тихий Лиман – 1071 м3  в год.  Количество образующихся отходов за расчетный срок составит всего 63700  м3 или по населенным пунктам:

С. Кормовое   и Садовое  – 42280 м3 (для складирования необходимо – 2,12 га);

п. Тихий Лиман   - 21420 м3 (потребность – 1,07 га).

С учетом заполнения расширения свалок не требуется. Однако, учитывая, что в СЗЗ свалки, расположенной вблизи с. Кормовое, попадает часть территории с.Кормовое предлагается:

  - Организовать в поселении единый полигон ТБО на базе существующей свалки ТБО, расположенной вблизи  п. Тихий Лиман (площадью не менее 3,5 га);

  - Закрыть и рекультивировать свалку ТБО, расположенную у с.Кормовое (после ввода в эксплуатацию полигона ТБО) ;

  - Сохранить и продолжить эксплуатацию существующих скотомогильников с доведением их до нормативных требований.

# 5.7. Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования представлены территориями сельхозпредприятий, увеличение  которых не предусматривается в генеральном плане.

# 6. Баланс территории муниципального образования «Кормовское сельское поселение» Ремонтненского района Ростовской области.

Настоящий баланс составлен в границах территории Кормовского сельского поселения. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории индивидуальной перспективной жилой застройки. Увеличится территория, занимаемая общественно-деловой застройкой, территория инженерной и транспортной инфраструктуры, производственная зона за счет роста коммунально-бытовой зоны.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Кормовского сельского  поселения представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

Баланс территории Муниципального образования «Кормовское  сельское поселение» Ремонтненского района Ростовской области.

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 62273 | 96,92 | 62273 | 96,92 |
| 2 | Земли лесного фонда | - |  | - |  |
| 3 | Земли водного фонда | 660 | 1,03 | 660 | 1,03 |
| 4 | Земли населенных пунктов | 307 | 0,48 | 307 | 0,48 |
| 5 | Земли промышленности | 8 | 0,01 | 8 | 0,01 |
| 6 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 1006 | 1,56 | 1006 | 1,56 |
|  | Итого площадь МО: | 64253 | 100 | 64253 | 100 |
| 1 | с. Кормовое | 180,78 |  | 180,96 |  |
| 1.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 76,46 | 42,29 | 101,74 | 56,28 |
|  | - индивидуальная | 76,46 | 42,29 | 101,74 | 56,28 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка, в том числе | 5,47 | 3,03 | 6,37 | 3,52 |
|  | - зона объектов здравоохранения | - |  | - |  |
| 1.3 | Территории занятые водными объектами | 2,44 | 1,35 | 2,44 | 1,35 |
| 1.4 | Территории рекреационного назначения, в том числе: | 77,83 | 43,05 | 49,32 | 27,18 |
|  | - парки | - |  | 9,87 | 5,46 |
|  | - зелёные насаждения | - |  | 4,45 | 2,46 |
| 1.5 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 8,20 | 4,54 | 8,20 | 4,54 |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | 8,20 | 4,54 | 8,20 | 4,54 |
| 1.6 | Территории производственных предприятий, в том числе: | 10,38 | 5,74 | 12,89 | 7,13 |
|  | - коммунально-складских предприятий и гаражных сооружений | 9,13 | 5,05 | 11,64 | 6,44 |
| 2 | п. Тихий Лиман | 57,82 | 100 | 57,92 | 100 |
| 2.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 24,20 | 41,85 | 33,55 | 58,02 |
|  | - индивидуальная | 24,20 | 41,85 | 33,55 | 58,02 |
| 2.2 | Общественно-деловая застройка, в том числе | 4,12 | 7,13 | 4,12 | 7,13 |
|  | - зона объектов здравоохранения | - | - | - | - |
| 2.3 | Территория кладбища | 0,27 | 0,47 | 0,27 | 0,47 |
| 2.4 | Территории рекреационного назначения, в том числе: | 24,08 | 41,65 | 15,10 | 25,94 |
|  | - зеленые насаждения | - |  | 1,06 | 1,83 |
| 2.5 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 5,15 | 8,91 | 5,15 | 8,91 |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | 5,15 | 8,91 | 5,15 | 8,91 |
| 3 | с. Садовое | 67,92 | 100 | 67,94 | 100 |
| 3.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 40,00 | 58,89 | 40,00 | 58,89 |
|  | - индивидуальная | 40,00 | 58,89 | 40,00 | 58,89 |
| 3.2 | Территории занятые водными объектами | - | - | - | - |
| 3.3 | Территории рекреационного назначения, в том числе: | 24,54 | 36,13 | 24,56 | 36,13 |
|  | - парки | - | - | - | - |
| 3.4 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 3,38 | 4,98 | 3,38 | 4,98 |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | 3,38 | 4,98 | 3,38 | 4,98 |

# III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

# ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

# 1. Транспортная инфраструктура.

# 1.1. Состояние транспортной инфраструктуры.

Село Кормовое является населенным пунктом расположенном на автомобильной дороге регионального  значения Р 61-263 с.Кормовое - с.Ремонтное - с.Приютное (до границы Калмыкии) и дороге межмуниципального значения  ММ 61-265 с. Кормовое - пос.  Тихий Лиман - пос. Краснопартизанский (таблица 1.1.1.). Расстояние от с. Кормовое до Ростова-на-Дону составляет 450 км, до соседних населенных пунктов Ремонтное и Первомайское – 40 и 14 км.

Общая протяженность автодорог по поселению составляет 53,7 км, из которых  20,6 км регионального, 21,5 км  межмуниципального и 11,6 км местного значения. Кроме того по территории поселения проходит 1020 км полевых дорог.

Таблица 1.1.1.

| N п/п | Идентифика-ционный номер | Наименование | Адрес | Значение | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 266. | Р 61-263 | автомобильная дорога с. Ремонтное - с. Кормовое - с. Приютное (до границы Калмыкии) | Ремонтненский район | региональная | 48,9 |
| 268. | ММ 61-265 | автомобильная дорога с. Кормовое - пос. Тихий Лиман - пос. Краснопартизанский | Ремонтненский район | межмуниципальная | 29,4 |

В поселении зарегистрировано 409 единиц автотранспортных средств, из которых к категории грузовых отнесено – 40 единиц.  Отмечено заметные увеличение количества легкового транспорта в последние годы, так в 2005 году оно составляло 252 единицы, а к 2007 году выросло до 358 единиц (прирост на 42%).

Пассажирский транспорт:

В поселении имеется два пассажирских автотранспортных маршрута, обслуживаемых МР РР «Сельский маршрут»  (в с. Ремонтное), образовано в 2005 году и в настоящее время располагает 5 автобусами, распределенными по 1 внутрипоселковому и 5 внутрирайонным маршрутам.  Это транспортное предприятие осуществляет пассажирские перевозки и по Кормовскому сельскому поселению.

Перспективы развития транспортной деятельности в Кормовском сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

Загруженность автотранспортных маршрутов оценивается администрацией поселения в 80%.  Своего пассажирского автотранспорта поселение не имеет.

Перспективы развития транспортной деятельности в Кормовском сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

В качестве одного из возможных направлений деятельности, с учетом уровня развития транспортной инфраструктуры и расположения с. Кормовое, непосредственно на пересечении автомобильных  автодорог Р 61-26    (регионального значения) и ММ 61-265 (межмуниципального значения) следует рассматривать вопросы транспортного обслуживания грузов и пассажиропотоков.

# 1.1.2. Перспективы развития внешнего транспорта.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к с.Кормовое.,  с.  Садовое и п.Тихий Лиман существующих автомобильных дорог до полного их соответствия присвоенным категориям,

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

# 1.1.3. Поселковый транспорт.

Учитывая размеры населенных пунктов Кормовского сельского поселении  организация внутрипоселковых  пассажирских маршрутов нецелесообразна.

Основной акцент в развитии автобусного сообщения делается в сторону усиления перевозок между населенными пунктами муниципальным транспортом, с оснащением маршрутов подвижным составом большой, средней и малой вместимости и существенного сокращения доли микроавтобусов (маршрутных такси) в целях понижения общей интенсивности движения транспорта на наиболее загруженных улицах населенных пунктов поселения.

Намеченное резкое увеличение количества муниципальных автобусов не означает пропорционального роста  парка МР РР «Сельский маршрут». Предполагается активное привлечение к работе на маршрутах частных перевозчиков, имеющих в своем арсенале автобусы средней и малой вместимости. Эти меры и значительное расширение разветвленности автобусных линий позволят существенно сократить спрос населения на маршрутные таксомоторные перевозки.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029 г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,4.

На первую очередь строительства количество транспортных средств принимается 707 единиц, а на расчетный срок - 990 единиц.

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по Кормовскому сельскому поселении  суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок – 4-5  постов.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

С учетом расположения с. Кормовое на пересечении дорог регионального и межмуниципального значения  строительство благоустроенной АЗС является весьма необходимым, так как в настоящее время на территории поселения имеется 3 АЗС (колхоза «Кормовое»,  СПК «Тихолиманский» и АЗС в 1 км от с. Кормовое).

# 1.2. Улично-дорожная сеть

Существующая в населенных пунктах   улично-дорожная сеть не претерпевает существенных изменений.  Проектом предусмотрена только реконструкция улиц.

Принята следующая классификация улиц:

- поселковая дорога  (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети)

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий с главной улице с интенсивным движением);

- второстепенная улица в жилой застройке (переулок, связь между основными жилыми улицами; связь жилых домов в глубине квартала с улицей);

- хозяйственный проезд (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам).

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся специфической структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС)  в виде выраженных парно параллельных направлений

- Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и проложения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

- Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров, а так же строительство новых дорог на участках под новое строительство.

- Проектируемая часть улиц, проездов и дорог обеспечивает необходимые связи жилой застройки с общественным центом, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, остановками общественного транспорта, внешней дорожной сетью, а также противопожарное обслуживание.

Улично-дорожная сеть по населенным пунктам поселения на расчетный срок не претерпит изменения.

Протяженность улично-дорожной сети с. Кормовое к концу расчетного срока составит 14,23 км:

- Поселковая дорога  – 0,76 км;

- главная улица – 1,60 км;

- основная улица в жилой застройке – 8,85 км;

- второстепенная улица в жилой застройке – 1,82 км;

- хозяйственный проезд – 1,2 км.

Протяженность улично-дорожной сети п.Тихий Лиман к концу расчетного срока составит 6,28 км:

- Поселковая дорога  – 0,77 км;

- главная улица – 1,22 км;

- основная улица в жилой застройке – 3,15 км;

- второстепенная улица в жилой застройке – 1,14 км.

Протяженность улично-дорожной сети с. Кормовое к концу расчетного срока составит 8,37км:

- Поселковая дорога  – 1,45 км;

- главная улица – 1,14 км;

- основная улица в жилой застройке – 4,22 км;

- второстепенная улица в жилой застройке – 1,56 км.

# 2. Инженерное обеспечение и благоустройство территории

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Кормовского  сельского поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались, прежде всего, территории жилой и общественно-деловой, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия), зоны отдыха.

В результате анализа материалов по наличию инженерных систем, котельных и соответствующих сетей, с учетом предоставленных материалов топографической основы, предварительной работы с соответствующими специалистами по городскому хозяйству, были установлены зоны наличия инженерных систем.

# 2.1. Водоснабжение и водоотведение

Существующее положение

В настоящее время на территории сельского поселения действующие системы водоснабжения имеют все населенные пункты Кормовского сельского поселения. Источником водоснабжения систем всех населенных пунктов служит групповой подземный водозабор из семи артезианских скважин производительностью 6 м³/час каждая (в летнее время производительность скважин значительно снижается и подача воды становится нерегулярной), расположенных в 2-х км севернее с. Кормовое. В настоящее время одна из скважин является недействующей. По данным  протокола лабораторных испытаний исследованная проба питьевой воды по санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1175-02. Обеззараживание воды в резервуарах и накопителях производится препаратом «Акватабс» и раствором хлорной извести с помощью пиропатронов.

Существующие системы водоснабжения тупиковые, не охватывающие всю жилую застройку и не соответствующие требованиям норм пожарной безопасности.

Источником водоснабжения в селе  Кормовое  являются подземные воды, добываемые из артскважин расположенных в непосредственной близости от населенного пункта (в 2-х км севернее окраины с. Кормовое, 1 водозабор 3 артскважины).  Фактическая   производительность водопровода 50 м3 /сутки. Общая реализация воды населению 18,7 м3/год.  Протяженность водопроводных сетей 14 км.  В системе водоснабжения имеется 2 емкости питьевой воды по 200 м3 (таблица 2.1.1.)

Таблица 2.1.1.

| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Фактическая производительность водопровода, тыс. м3/сутки | Общая реализация воды населению, тыс. м3/год | Протяженность водопроводной сети, км | Количество, емкость резервуаров чистой воды | Вид собственности, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Кормовое | Подземный, 3 скважины | 0,05 | 18,7 | 14,0 | 2 резервуара по 200 м3 | Ведомственный, колхоз «Кормовое» |
| С. Садовое | Централизованное водоснабжение отсутствует. Подвоз воды в объеме 3 м3 осуществляет колхоз «Кормовое» |
| П.Тихий Лиман | Орловский водопровод | 0,01 | 4,4 | 4,2 | 1 резервуар 480 м3 | Ведомственный, ГУ РУЭГВ |

Поселок Тихий Лиман снабжается водой из  Орловского водовода. Поселок потребляет 4,4 тысячи м3 воды в год. Протяженность водопроводных сетей 4,2 км.  В системе водоснабжения имеется 1 емкость питьевой воды в  480 м3.

Село Садовое  централизованной системы водоснабжения не имеет. Вода в количестве 3 м3 в сутки доставляется населению силами колхоза «Кормовое».

Росгосстат располагает следующими данными по системам водоснабжения поселения (таблица 2.1.2.). Данные свидетельствуют, что значительная часть водопроводов нуждается в замене.

Таблица 2.1.2.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008 г. - км) | метр | 21,1 | 10,5 | 10500 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) | километр | 10,8 | 3,5 | 3500 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год, | метр |  | 400 | 2486 |

с. Кормовое

В настоящее время водоснабжение с. Кормовое осуществляется от кольцевой  сети водопровода ø110 мм, источником которой служит групповой подземный водозабор. Вода из скважин по водоводу Ø114 мм подается на площадку водопроводных сооружений, расположенную к северу от села Кормовое, в два заглубленных резервуара по 250 м3 каждый, откуда она поступает в водопроводную сеть поселка.

с. Садовое

В настоящее время водоснабжение с. Садовое осуществляется от тупиковой сети водопровода ø110 мм, снабжающего водой жилые дома по ул. Москаленко. Источником водоснабжения служит врезка в водовод от группового водозабора до площадки водопроводных сооружений села Кормовское. Источником водоснабжения остальной части с. Садовое служат приусадебные колодцы и бассейны закрытого типа для привозной воды.

п. Тихий Лиман

В настоящее время водоснабжение п. Тихий Лиман осуществляется от кольцевой  сети водопровода ø110 мм, источником которой служит групповой водозабор. Вода из скважин  группового водозабора по водоводу Ø112 мм подается в два заглубленных резервуара по 250 м3 каждый, расположенные на севере посёлка, возле насосной станции второго подъема производительностью 40 м3/сутки, подающей воду в водопроводную сеть поселка. На сети в качестве регулирующих емкостей имеются две водонапорные башни Рожновского V=25 м3, Н=14 м.

К площадке водопроводных сооружений посёлка подходит ныне недействующий водовод от водозабора «Терновая балка» Ø200 мм.

Проектное предложение.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сутки на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 90 л/сутки на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Кормовского сельского поселения на расчётный период составляет: 480 м³/сутки (см. таблицу 2.1.3.).

с. Кормовое

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10 л/с;

- на внутреннее –  2х2,5л/с +2х5л/с=15 л/с (здание действующего дома культуры на 320 мест);

Время тушения пожара – 3 часа,  количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения села Кормовое предлагается развитие действующей системы водоснабжения:

- тампонаж недействующей артезианской скважины в групповом водозаборе;

- подключение планируемых участков сети к действующим с поэтапной заменой изношенных участков.

В связи со значительным перепадом геодезических отметок (до 70 м) для уменьшения напора воды во внутренних сетях водопровода, на вводах в здания рекомендуется установка регуляторов давления, позволяющих поддерживать давление во внутренних сетях водопровода не более 30 ÷ 45 м.

Водопроводная сеть планируется Ø110 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Планируется обеспечение наружного пожаротушения застройки на территориях, где запланированы тупиковые участки водопровода, от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, емкость каждого из  которых составляет 54 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Для обеспечения запаса воды на внутреннее  пожаротушение действующего клуба на 320 мест со сценой, проектом предлагается устройство парных пожарных резервуаров закрытого типа ёмкостью по 100 м³ каждый в непосредственной близости от клуба, а в здании расположить насосную станцию внутреннего пожаротушения.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчетные расходы воды приведены в таблицах 2.1.3. и 2.1.4. Схема водоотведения с. Кормовое приведена на схеме №20 «Схема водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и слаботочной канализации населенного пункта с. Кормовое в составе муниципального образования «Кормовское сельское поселение».

с. Садовое

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10 л/с.

Время тушения пожара – 3 часа, количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения с. Садовое предлагается развитие действующей системы водоснабжения:

- отключение врезки в водовод;

- подключение врезки к сети с. Кормовое;

- подключение планируемых участков сети к действующим с поэтапной заменой изношенных участков.

Водопроводная сеть планируется Ø110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них отключающей арматуры.

Планируется обеспечение наружного пожаротушения застройки от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, емкость каждого из  которых составляет 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150м.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Расчетные расходы воды приведены в таблице 2.1.3. Схема водоотведения с. Садовое приведена на схеме №30 «Схема водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и слаботочной канализации населенного пункта с. Садовое в составе муниципального образования «Кормовское сельское поселение».

п. Тихий Лиман

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10 л/с.

Время тушения пожара – 3 часа, количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения посёлка Тихий Лиман  предлагается развитие и реорганизация действующей системы водоснабжения:

- проектом предлагается использовать водозабор «Терновая балка», от которого вода по водоводу будет поступать на существующие водопроводные сооружения п. Тихий Лиман;

- восстановление работы водовода Ø200 мм, проходящего через  п. Денисовский;

- замена оборудования в насосной станции второго подъёма (q = 60 м3/час; Н = 40,0 м);

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø 110 мм с тупиковыми участками;

- подключение планируемых участков сети к действующим с поэтапной заменой изношенных участков.

Водопроводная сеть планируется Ø110 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Проектом предлагается сохранить действующие водонапорные башни.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерным узлом планируется также оснастить насосную станцию второго подъёма на площадке водопроводных сооружений.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчетные расходы воды приведены в таблицах 2.1.3, 2.1.4. Схема водоснабжения п. Тихий Лиман приведена на схеме №25 «Схема водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и слаботочной канализации населенного пункта п. Тихий Лиман в составе муниципального образования «Кормовское сельское поселение».

Водоотведение.

Существующее положение.

В настоящее время все населенные пункты Кормовского сельского поселения не имеют  централизованных сетей канализации. Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора: в трёхстах метрах к югу от п. Тихий Лиман и в трёхстах метрах к северу от с. Садовое (см. схему №1 «План современного использования территории муниципального образования «Кормовское сельское поселение». М 1:25 000»).

Проектное предложение.

с. Кормовое

Проектом планируется устройство единой схемы водоотведения для с. Кормовое и с. Садовое, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов диаметром 200÷63 мм отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки сточных вод блочно-модульного типа наземного исполнения марки «Е-100М1БПФ» фирмы «ЕКОС» производительностью (70÷120 м3/сутки) с доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории.

На площадке канализационных очистных сооружений проектом предусматривается устройство регулирующей ёмкости на 50 м³ с размещением в ней двух погружных насосов с режущей кромкой (1 рабочий, 1 резервный, производительностью q=30 м³/час; Н=10 м) для обеспечения равномерности поступления сточных вод на очистные сооружения в течение суток.

Планируемые канализационные очистные сооружения сточных вод предлагается разместить к югу от с. Кормовое. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются «рассеянным способом» через фильтрующий и дренирующий слой в грунт. Территорию, прилегающую к канализационным очистным сооружениям, рекомендуется засадить ивняком в соответствии с рекомендациями международной водной ассоциации (по материалам конференции «Водоподготовка и очистка населенных мест в XXI веке: технологии, проектные решения, эксплуатация станций», июнь 2010 г.).

Расчетные расходы водоотведения приведены в таблицах 2.1.3., 2.1.4.  Схема водоотведения с. Кормовое приведена на схеме №20 «Схема водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и слаботочной канализации населенного пункта с. Кормовое в составе муниципального образования «Кормовское сельское поселение».

с. Садовое

Проектом планируется устройство единой схемы водоотведения для с. Садовое, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов диаметром 200÷90 мм отводятся в планируемую канализационную сеть с. Кормовое.

Расчетные расходы водоотведения приведены в таблице 2.1.3. Схема водоотведения с. Садовое приведена на схеме №30 «Схема водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и слаботочной канализации населенного пункта с. Садовое в составе муниципального образования «Кормовское сельское поселение».

п. Тихий Лиман

Проектом планируется устройство единой схемы водоотведения для посёлка Тихий Лиман, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов диаметром 200÷63 мм отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки сточных вод блочно-модульного типа наземного исполнения марки «Е-100М1БПФ» фирмы «ЕКОС» производительностью (70÷120 м3/сут) с доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории с последующим донным выпуском «рассеянного» типа в балку Кереста.

На площадке канализационных очистных сооружений проектом предусматривается устройство регулирующей ёмкости на 50 м³ с размещением в ней двух погружных насосов с режущей кромкой (1 рабочий, 1 резервный, производительностью q=20 м³/час; Н=10 м) для обеспечения равномерности поступления сточных вод на очистные сооружения в течение суток.

При размещении объектов систем водоотведения в водоохранной зоне балки Кереста проектом предусматривается:

- «безраструбное» соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- использование в конструкциях канализационных колодцев водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии «Пенетрон».

Расчетные расходы водоотведения приведены в таблицах 2.1.3., 2.1.4. Схема водоотведения п. Тихий Лиман приведена на схеме №25 «Схема водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и слаботочной канализации населенного пункта п. Тихий Лиман в составе муниципального образования «Кормовское сельское поселение».

Таблица 2.1.3.

| Таблица водопотребления и водоотведения Кормовского сельского поселения |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| с. Кормовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1132 | 160 | 181,12 | 66,11 | 235,46 | 24,87 | 181,12 | 66,11 | 235,46 | 24,87 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 36,22 | 13,22 | 36,22 | 3,83 | 9,06 | 3,31 | 9,06 | 0,96 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1132 | 90 | 51,08 | 18,64 | 101,88 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 268,42 | 97,97 | 373,56 | 28,70 | 190,18 | 69,41 | 244,51 | 25,83 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1213 | 160 | 194,08 | 70,84 | 252,30 | 26,10 | 194,08 | 70,84 | 252,30 | 26,10 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 38,82 | 14,17 | 38,82 | 4,02 | 9,70 | 3,54 | 9,70 | 1,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1213 | 90 | 54,73 | 19,98 | 109,17 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 287,63 | 104,99 | 400,29 | 30,12 | 203,78 | 74,38 | 262,01 | 27,11 |  |
| с. Садовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 121 | 160 | 19,36 | 7,07 | 25,17 | 5,85 | 19,36 | 7,07 | 25,17 | 5,85 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 3,87 | 1,41 | 3,87 | 0,90 | 0,97 | 0,35 | 0,97 | 0,22 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 121 | 90 | 5,46 | 1,99 | 10,89 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 28,69 | 10,47 | 39,93 | 6,75 | 20,33 | 7,42 | 26,14 | 6,07 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 129 | 160 | 20,64 | 7,53 | 26,83 | 6,12 | 20,64 | 7,53 | 26,83 | 6,12 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 4,13 | 1,51 | 4,13 | 0,94 | 1,03 | 0,38 | 1,03 | 0,24 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 129 | 90 | 5,82 | 2,12 | 11,61 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 30,59 | 11,16 | 42,57 | 7,06 | 21,67 | 7,91 | 27,86 | 6,35 |  |
| Всего на планируемые очистные с. Кормовое: |  | 1342 |  |  |  |  |  | 225,46 | 82,29 | 289,87 | 29,20 |  |
| п. Тихий Лиман |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 635 | 160 | 101,60 | 37,08 | 132,08 | 16,74 | 101,60 | 37,08 | 132,08 | 16,74 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 20,32 | 7,42 | 20,32 | 2,58 | 5,08 | 1,85 | 5,08 | 0,64 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 635 | 90 | 28,65 | 10,46 | 57,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 150,57 | 54,96 | 209,55 | 19,32 | 106,68 | 38,94 | 137,16 | 17,39 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 680 | 160 | 108,80 | 39,71 | 141,44 | 17,47 | 108,80 | 39,71 | 141,44 | 17,47 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 21,76 | 7,94 | 21,76 | 2,69 | 5,44 | 1,99 | 5,44 | 0,67 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 680 | 90 | 30,68 | 11,20 | 61,20 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 161,24 | 58,85 | 224,40 | 20,16 | 114,24 | 41,70 | 146,88 | 18,14 |  |
|  | Всего по существующему положению: | чел | 1888 |  | 447,69 | 163,41 | 623,04 | 58,05 | 317,18 | 115,77 | 407,81 | 37,99 |  |
|  | Всего по проектному предложению: | чел | 2022 |  | 479,46 | 175,00 | 667,26 | 61,44 | 339,70 | 123,99 | 436,75 | 40,22 |  |

В графе примечания указаны ссылки на следующие данные:

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 183 — для полива (аналог — Ростов на Дону)

2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.

3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986.

4.*Среднесуточная норма для населения принята — 160 л/с  на человека, в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п.2.1, табл.1 для застройки 1-2 этажными зданиями,  издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15,  т.к. норма 160 л/чел*сутки  признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека      (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15.

Таблица 2.1.4.

| Таблица водопотребления и водоотведения планируемых кварталов с. Кормовое |
| --- |
| Потребитель (квартал) | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 27 | 160 | 4,32 | 1,58 | 5,62 | 1,37 | 4,32 | 1,58 | 5,62 | 1,37 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,86 | 0,32 | 0,86 | 0,21 | 0,22 | 0,08 | 0,22 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 27 | 90 | 1,22 | 0,44 | 2,43 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,40 | 2,34 | 8,91 | 1,58 | 4,54 | 1,66 | 5,83 | 1,42 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 160 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,86 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,86 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,54 | 0,20 | 0,54 | 0,13 | 0,14 | 0,05 | 0,14 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 17 | 90 | 0,77 | 0,28 | 1,53 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,03 | 1,47 | 5,61 | 0,99 | 2,86 | 1,04 | 3,67 | 0,90 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 21 | 160 | 3,36 | 1,23 | 4,37 | 1,06 | 3,36 | 1,23 | 4,37 | 1,06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,67 | 0,25 | 0,67 | 0,16 | 0,17 | 0,06 | 0,17 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 21 | 90 | 0,95 | 0,35 | 1,89 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,98 | 1,82 | 6,93 | 1,23 | 3,53 | 1,29 | 4,54 | 1,11 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 19 | 160 | 3,04 | 1,11 | 3,95 | 0,96 | 3,04 | 1,11 | 3,95 | 0,96 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,61 | 0,22 | 0,61 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,15 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 19 | 90 | 0,86 | 0,31 | 1,71 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,51 | 1,64 | 6,27 | 1,11 | 3,19 | 1,17 | 4,10 | 1,00 |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 18 | 160 | 2,88 | 1,05 | 3,74 | 0,91 | 2,88 | 1,05 | 3,74 | 0,91 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,58 | 0,21 | 0,58 | 0,14 | 0,14 | 0,05 | 0,14 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 18 | 90 | 0,81 | 0,30 | 1,62 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,27 | 1,56 | 5,94 | 1,05 | 3,02 | 1,10 | 3,89 | 0,95 |  |
| 6 | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 160 | 4,00 | 1,46 | 5,20 | 1,27 | 4,00 | 1,46 | 5,20 | 1,27 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,80 | 0,29 | 0,80 | 0,20 | 0,20 | 0,07 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 25 | 90 | 1,13 | 0,41 | 2,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,93 | 2,16 | 8,25 | 1,46 | 4,20 | 1,53 | 5,40 | 1,32 |  |
| 7 | Хоз-питьевые нужды | чел | 16 | 160 | 2,56 | 0,93 | 3,33 | 0,81 | 2,56 | 0,93 | 3,33 | 0,81 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,51 | 0,19 | 0,51 | 0,12 | 0,13 | 0,05 | 0,13 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 16 | 90 | 0,72 | 0,26 | 1,44 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,79 | 1,38 | 5,28 | 0,94 | 2,69 | 0,98 | 3,46 | 0,84 |  |
| 8 | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 160 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,86 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,86 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,54 | 0,20 | 0,54 | 0,13 | 0,14 | 0,05 | 0,14 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 17 | 90 | 0,77 | 0,28 | 1,53 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,03 | 1,47 | 5,61 | 0,99 | 2,86 | 1,04 | 3,67 | 0,90 |  |
| 9 | Хоз-питьевые нужды | чел | 29 | 160 | 4,64 | 1,69 | 6,03 | 1,47 | 4,64 | 1,69 | 6,03 | 1,47 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,93 | 0,34 | 0,93 | 0,23 | 0,23 | 0,08 | 0,23 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 29 | 90 | 1,31 | 0,48 | 2,61 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,88 | 2,51 | 9,57 | 1,70 | 4,87 | 1,78 | 6,26 | 1,53 |  |
| 10 | Хоз-питьевые нужды | чел | 138 | 160 | 22,08 | 8,06 | 28,70 | 6,41 | 22,08 | 8,06 | 28,70 | 6,41 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 4,42 | 1,61 | 4,42 | 0,99 | 1,10 | 0,40 | 1,10 | 0,25 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 138 | 90 | 6,23 | 2,27 | 12,42 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 32,72 | 11,94 | 45,54 | 7,39 | 23,18 | 8,46 | 29,81 | 6,65 |  |
| 11 | Хоз-питьевые нужды | чел | 16 | 160 | 2,56 | 0,93 | 3,33 | 0,81 | 2,56 | 0,93 | 3,33 | 0,81 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,51 | 0,19 | 0,51 | 0,12 | 0,13 | 0,05 | 0,13 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 16 | 90 | 0,72 | 0,26 | 1,44 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,79 | 1,38 | 5,28 | 0,94 | 2,69 | 0,98 | 3,46 | 0,84 |  |
| 12 | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 160 | 1,44 | 0,53 | 1,87 | 0,46 | 1,44 | 0,53 | 1,87 | 0,46 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 90 | 0,41 | 0,15 | 0,81 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,13 | 0,78 | 2,97 | 0,53 | 1,51 | 0,55 | 1,94 | 0,47 |  |
| 13 | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 160 | 1,28 | 0,47 | 1,66 | 0,41 | 1,28 | 0,47 | 1,66 | 0,41 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,26 | 0,09 | 0,26 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 90 | 0,36 | 0,13 | 0,72 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,90 | 0,69 | 2,64 | 0,47 | 1,34 | 0,49 | 1,73 | 0,42 |  |
| 14 | Хоз-питьевые нужды | чел | 21 | 160 | 3,36 | 1,23 | 4,37 | 1,06 | 3,36 | 1,23 | 4,37 | 1,06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,67 | 0,25 | 0,67 | 0,16 | 0,17 | 0,06 | 0,17 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 21 | 90 | 0,95 | 0,35 | 1,89 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,98 | 1,82 | 6,93 | 1,23 | 3,53 | 1,29 | 4,54 | 1,11 |  |
| 15 | Хоз-питьевые нужды | чел | 38 | 160 | 6,08 | 2,22 | 7,90 | 1,93 | 6,08 | 2,22 | 7,90 | 1,93 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,22 | 0,44 | 1,22 | 0,30 | 0,30 | 0,11 | 0,30 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 38 | 90 | 1,71 | 0,63 | 3,42 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,01 | 3,29 | 12,54 | 2,22 | 6,38 | 2,33 | 8,21 | 2,00 |  |
| 16 | Хоз-питьевые нужды | чел | 64 | 160 | 10,24 | 3,74 | 13,31 | 3,24 | 10,24 | 3,74 | 13,31 | 3,24 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 2,05 | 0,75 | 2,05 | 0,50 | 0,51 | 0,19 | 0,51 | 0,12 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 64 | 90 | 2,89 | 1,05 | 5,76 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 15,18 | 5,54 | 21,12 | 3,74 | 10,75 | 3,92 | 13,82 | 3,37 |  |
| 17 | Хоз-питьевые нужды | чел | 55 | 160 | 8,80 | 3,21 | 11,44 | 2,79 | 8,80 | 3,21 | 11,44 | 2,79 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,76 | 0,64 | 1,76 | 0,43 | 0,44 | 0,16 | 0,44 | 0,11 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 55 | 90 | 2,48 | 0,91 | 4,95 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,04 | 4,76 | 18,15 | 3,22 | 9,24 | 3,37 | 11,88 | 2,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 48,42 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | чел | 538 |  | 127,57 | 46,56 | 177,54 | 17,14 | 90,38 | 32,99 | 116,21 | 15,42 |  |

Таблица 2.1.5.

| Таблица водопотребления и водоотведения планируемых кварталов п.Тихий Лиман |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 59 | 160 | 9,44 | 3,45 | 12,27 | 2,99 | 9,44 | 3,45 | 12,27 | 2,99 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,89 | 0,69 | 1,89 | 0,46 | 0,47 | 0,17 | 0,47 | 0,12 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 59 | 90 | 2,66 | 0,97 | 5,31 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,99 | 5,11 | 19,47 | 3,45 | 9,91 | 3,62 | 12,74 | 3,11 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 30 | 160 | 4,80 | 1,75 | 6,24 | 1,52 | 4,80 | 1,75 | 6,24 | 1,52 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,96 | 0,35 | 0,96 | 0,23 | 0,24 | 0,09 | 0,24 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 30 | 90 | 1,35 | 0,49 | 2,70 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,11 | 2,60 | 9,90 | 1,76 | 5,04 | 1,84 | 6,48 | 1,58 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 160 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,83 | 0,30 | 0,83 | 0,20 | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 90 | 1,17 | 0,43 | 2,34 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,17 | 2,25 | 8,58 | 1,52 | 4,37 | 1,59 | 5,62 | 1,37 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 62 | 160 | 9,92 | 3,62 | 12,90 | 3,14 | 9,92 | 3,62 | 12,90 | 3,14 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,98 | 0,72 | 1,98 | 0,48 | 0,50 | 0,18 | 0,50 | 0,12 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 62 | 90 | 2,80 | 1,02 | 5,58 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 14,70 | 5,37 | 20,46 | 3,63 | 10,42 | 3,80 | 13,39 | 3,26 |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 75 | 160 | 12,00 | 4,38 | 15,60 | 3,80 | 12,00 | 4,38 | 15,60 | 3,80 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 2,40 | 0,88 | 2,40 | 0,59 | 0,60 | 0,22 | 0,60 | 0,15 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 75 | 90 | 3,38 | 1,24 | 6,75 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 17,78 | 6,49 | 24,75 | 4,39 | 12,60 | 4,60 | 16,20 | 3,95 |  |
| 6 | Хоз-питьевые нужды | чел | 56 | 160 | 8,96 | 3,27 | 11,65 | 2,84 | 8,96 | 3,27 | 11,65 | 2,84 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,79 | 0,65 | 1,79 | 0,44 | 0,45 | 0,16 | 0,45 | 0,11 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 56 | 90 | 2,53 | 0,92 | 5,04 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,28 | 4,85 | 18,48 | 3,28 | 9,41 | 3,43 | 12,10 | 2,95 |  |
|  | Всего: | чел | 308 |  | 73,03 | 26,66 | 101,64 | 11,93 | 51,74 | 18,89 | 66,53 | 10,74 |  |

# 2.2. Теплоснабжение.

Существующее положение.

В настоящее время в с. Кормовое, с.Садовое и  п.Тихий Лиман и в централизованное теплоснабжение отсутствует. Частный сектор имеет печное отопление. Вид топлива  уголь. В п. Тихий Лиман школа,  имеет собственную  угольную котельную, в подвале здания. ФАП, расположенный в здании школы, отапливается от этой же котельной. Детский сад  отапливается от собственной котельной. В с. Кормовое угольная котельная отапливает школу, интернат и детский сад.  В остальных общественных зданиях печное отопление.

Системы теплоснабжения  обеспечивают 3 котельные. Все котельные работают на твердом  топливе.

Данные по основным котельным  Кормовского сельского поселения представлены в таблице 2.2.1, а данные Росгосстата по системам теплоснабжения в таблице  2.2.2.

Таблица 2.2.1

| № п/п | Наименование, адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МОУ Кормовская СОШ, с. Кормовое. ул. Ленина.32, | Котлы – Универсал – 2 шт., | 1,493 |
| 2 | Котельная Тихолиманская ООШ. П. Тихий Лиман, ул. Школьная, 4 | Котлы – Универсал – 2 шт., | 1,238 |

Котельные имеют 100% загрузку и обеспечивают теплом только общественные здания (школу, детский сад, интернат).  Общая протяженной тепловых сетей составляет около 0,4 км.

Таблица 2.2.2.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число источников теплоснабжения | единица | 4 | 4 | 3 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 4 | 4 | 3 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г. - км) | метр | 0,3 | 0,5 | 400 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г. - км) | метр |  | 0,2 |  |

Основные проектные решения.

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Организация работы по ресурсосбережению предусмотрена в областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010 годы (утверждена Областным законом от 27.11.06 №586-3С)

Проектируемое теплоснабжение индивидуальной  и общественно-деловой застройки может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Развитие систем централизованного теплоснабжения зачастую приходит в противоречие с низким уровнем эксплуатационной надежности тепловых сетей и значительной величиной тепловых потерь в них.

В системах централизованного теплоснабжения наиболее слабым звеном является транспортировка тепла по трубопроводам, при этом теряется значительное количество тепловой энергии; кроме того, срок службы тепловых сетей снизился 10-15 лет, а циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения — до 3-6 лет. По этому устройство независимой системы теплоснабжения выгоднее как по капитальным затратам при строительстве, так и при эксплуатации.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрить прогрессивные — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел.

Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение, снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Котлы с закрытой топкой, в отличие с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г.Москва), показывают, что при 100-процентной оплате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Так как в новых проектируемых кварталах отсутствуют централизованные  источники тепла, устройство автономного теплоснабжения является  единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой каждого конкретного объекта.

п. Тихий Лиман.

Теплоснабжение всей индивидуальной жилой застройки будет осуществляться от  двухконтурных газовых котлов.

Для теплоснабжения существующих магазинов, библиотеки предлагаем предусмотреть автономные источники тепла (АИТ) у каждого потребителя непосредственно.

Теплоснабжение существующих школы и детского сада  предлагаем осуществить от новой газовой блочной модульной котельной  БМК №1, (мощность котельной 1,237МВт) которая будет расположена рядом с зданием котельной детского сада. Здание котельной можно использовать как ЦТП.

с. Кормовое.

Теплоснабжение всей индивидуальной жилой застройки будет осуществляться от  двухконтурных газовых котлов.

Для теплоснабжения существующих дома культуры, магазинов, ФАБ, почты, здания администрации  предлагаем предусмотреть автономные источники тепла (АИТ) у каждого потребителя непосредственно.

Теплоснабжение существующих школы, интерната и детского сада и проектируемых объектов в общественно-деловой зоне ОД1 предлагаем осуществить от существующей котельной  БМК №2, (мощность котельной 1,989МВт) которая будет модернизирована и переведена на газ.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления -25о С.

Расчет тепловых потоков

Расчет тепловых потоков  выполнен с применением укрупненных показателей  где:

- А- общая площадь зданий, тыс. м²;

- m- число человек;

- q0- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление

- 1 м² площади - 173 Вт/м2;

- Qomax- максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт; Qomax=q0*A(1+k1)  k1=0.25

- Qvmax- максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, МВт;

- Qv= k1* k2* q0*A  k2=0.6

- Qhm- средний тепловой поток на горячее водоснабжение, Вт;

- Qhm= qh* m qh=376

- Qhmax- максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

- Qhmax= Qhm*2.4

- Qсум- суммарный тепловой поток, Вт;

Расчет тепловых потоков выполнен с применением укрупненных показателей с учётом внедрения прогрессивных архитектурно-планировочных решений и применения строительных конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь.

Результаты расчетов сведены в таблицу 2.2.3.

Таблица 2.2.3.

| Кормовское СП |
| --- |
| № | Кате- | Этаж- | А, | m, | qо, | Жилые здания | Обществ. и пром. здания | Qсум., | Над-ка | Qсум., | Gd, |
| квартала | гория | ность | м2 | чел | Вт | Qоmax, | Qhm, | Qоmax, | Qvmax, | Qhm, | МВт | 10% | Гкалл/ч | м3/час |
|  | зданий |  |  |  |  | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт |  | МВт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| п.Тихий Лиман |
| ИЖС — 1 | Жил. | 1-2эт | 1780 | 59 | 173 | 0,308 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,360 |  |  |  |
| ИЖС — 2 | Жил. | 1-2эт | 900 | 30 | 173 | 0,156 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,182 |  |  |  |
| ИЖС — 3 | Жил. | 1-2эт | 790 | 26 | 173 | 0,137 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 |  |  |  |
| ИЖС — 4 | Жил. | 1-2эт | 1850 | 62 | 173 | 0,320 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,375 |  |  |  |
| ИЖС — 5 | Жил. | 1-2эт | 2260 | 75 | 173 | 0,391 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,457 |  |  |  |
| ИЖС — 6 | Жил. | 1-2эт | 1670 | 56 | 173 | 0,289 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,338 |  |  |  |
| сущ.ИЖС | Жил. | 1-2эт | 7590 | 372 | 213 | 1,617 | 0,327 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,943 |  |  |  |
| Индивидуальные котлы | 3,217 | 0,597 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,814 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Библиотека | Oбщ. | 1-2эт | 139 | 0 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,037 | 0,004 | 0,000 | 0,041 |  |  |  |
| Магазины | Oбщ. | 1-2эт | 111 | 0 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,004 | 0,000 | 0,033 |  |  |  |
| АИТы | 0,000 | 0,000 | 0,067 | 0,008 | 0,000 | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Школа, ФАП | Oбщ. | 1-2эт | 2738 | 175 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,729 | 0,087 | 0,037 | 0,853 | 0,939 | 0,807 | 32,29 |
| ДОУ | Oбщ. | 1-2эт | 874 | 50 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,233 | 0,028 | 0,011 | 0,271 | 0,298 | 0,256 | 10,26 |
| БМК №1 | 0,000 | 0,000 | 0,962 | 0,115 | 0,048 | 1,125 | 1,237 | 1,064 | 42,55 |
| ИТОГО п.Тихий Лиман | 3,217 | 0,597 | 1,028 | 0,123 | 0,048 | 5,013 | 1,237 | 1,064 | 42,55 |
| с. Кормовое |
| ИЖС — 1 | Жил. | 1-2эт | 800 | 27 | 173 | 0,138 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,162 |  |  |  |
| ИЖС — 2 | Жил. | 1-2эт | 510 | 17 | 173 | 0,088 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,103 |  |  |  |
| ИЖС — 3 | Жил. | 1-2эт | 620 | 21 | 173 | 0,107 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,126 |  |  |  |
| ИЖС — 4 | Жил. | 1-2эт | 580 | 19 | 173 | 0,100 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,117 |  |  |  |
| ИЖС — 5 | Жил. | 1-2эт | 540 | 18 | 173 | 0,093 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,109 |  |  |  |
| ИЖС — 6 | Жил. | 1-2эт | 740 | 25 | 173 | 0,128 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 |  |  |  |
| ИЖС — 7 | Жил. | 1-2эт | 480 | 16 | 173 | 0,083 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,097 |  |  |  |
| ИЖС — 8 | Жил. | 1-2эт | 500 | 17 | 173 | 0,087 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,101 |  |  |  |
| ИЖС — 9 | Жил. | 1-2эт | 880 | 29 | 173 | 0,152 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,178 |  |  |  |
| ИЖС — 10 | Жил. | 1-2эт | 4130 | 138 | 173 | 0,714 | 0,121 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,836 |  |  |  |
| ИЖС — 11 | Жил. | 1-2эт | 490 | 16 | 173 | 0,085 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,099 |  |  |  |
| ИЖС — 12 | Жил. | 1-2эт | 260 | 9 | 173 | 0,045 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,053 |  |  |  |
| ИЖС — 13 | Жил. | 1-2эт | 240 | 8 | 173 | 0,042 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,049 |  |  |  |
| ИЖС — 14 | Жил. | 1-2эт | 640 | 21 | 173 | 0,111 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,129 |  |  |  |
| ИЖС — 15 | Жил. | 1-2эт | 1140 | 38 | 173 | 0,197 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,231 |  |  |  |
| ИЖС — 16 | Жил. | 1-2эт | 1910 | 64 | 173 | 0,330 | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,387 |  |  |  |
| ИЖС — 17 | Жил. | 1-2эт | 1640 | 55 | 173 | 0,284 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,332 |  |  |  |
| Сущ.ИЖС | Жил. | 1-2эт | 18800 | 675 | 213 | 4,004 | 0,593 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,597 |  |  |  |
| Индивидуальные котлы | 6,790 | 1,065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,855 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| ДК | Oбщ. | 1-2эт | 1395 | 0 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,371 | 0,045 | 0,000 | 0,416 |  |  |  |
| Магазины | Oбщ. | 1-2эт | 319 | 0 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,085 | 0,010 | 0,000 | 0,095 |  |  |  |
| ФАП | Oбщ. | 1-2эт | 230 | 1 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 0,007 | 0,000 | 0,069 |  |  |  |
| АИТы | 0,000 | 0,000 | 0,518 | 0,062 | 0,000 | 0,580 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| ОД — 1 | Oбщ. | 1-2эт | 650 | 12 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,141 | 0,017 | 0,013 | 0,170 | 0,187 | 0,161 | 6,45 |
| Школа | Oбщ. | 1-2эт | 4035 | 320 | 213 | 0,000 | 0,000 | 1,074 | 0,129 | 0,068 | 1,271 | 1,398 | 1,202 | 48,08 |
| ДОУ | Oбщ. | 1-2эт | 488 | 30 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,016 | 0,006 | 0,152 | 0,167 | 0,144 | 5,75 |
| Интернат | Oбщ. | 1-2эт | 639 | 28 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,170 | 0,020 | 0,025 | 0,215 | 0,237 | 0,203 | 8,14 |
| БМК №2 | 0,000 | 0,000 | 1,515 | 0,182 | 0,112 | 1,808 | 1,989 | 1,710 | 68,41 |
| ИТОГО с.Кормовое | 6,790 | 1,065 | 2,033 | 0,244 | 0,112 | 10,243 | 1,989 | 1,710 | 68,41 |
| ВСЕГО Кормовское СП | 10,007 | 1,663 | 3,061 | 0,367 | 0,159 | 15,257 | 3,226 | 2,774 | 111,0 |

# 2.3. Газоснабжение.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

Газоснабжение Кормовского сельского поселении в настоящее время осуществляется на базе   сжиженного баллонного газа. Степень обеспечения баллонным газом приближается к 100% (98,01% или газ имеется в 409 из 417 домов).

Население использует сжиженный газ в основном на приготовления пищи и бытовые нужды. Потребление сжиженного газа в среднем по сельскому поселению составляет 4530 кг в месяц. Сжиженный газ поставляется в баллонах от пунктов обмена баллонов с газонаполнительных станций г.Новочеркасск и г. Волгоград.

Газификация природным газом сельского поселения производится в соответствии с утвержденной программой газоснабжения, схемой  газификации Ростовской области, разработанной «Гипроиигаз» (г,Саратов), схемой газоснабжения Ростовской области, разработанной  ОАО « Промгаз» ( г.Москва), схемой газификации Ремонтненского района.

Источником газоснабжения является существующий газопровод-отвод «Комсомольский–Ики-Бурул-Элиста» до ГРС «Элиста». Схемой газоснабжения Ремонтненского района предусмотрено ответвление газопровода диаметром 159мм от межпоселкового высокого давления 1 категории (Р≤1,2МПа) диаметром 377 мм до п.Тихий Лиман с ответвлениями до с. Садовое и села Кормовое. Схема газоснабжения по проекту «Технико-экономическое обоснование газификации Ремонтненского района Ростовской области» (ОАО «Промгаз») рассчитана с перспективой до 2015 года. Отдельные данные по газификации сельского поселения по ранее разработанному  проекту приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

| Кормовское СП | Сущ. кол-во жителей на 2009 г. | Планируемое количество жителей на 2029 г. | По схеме газоснабжения Ремонтненского района (ОАО «Промгаз») |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетное количество жителей | Расход по газа, м3/ч | Расчетное высокое давление, МПа | Диаметр газопровода, мм |
| Село Кормовое | 1132 | 1213 | 1474 | 1737,0 | 0,86 | 108 |
| п.Тихий Лиман | 635 | 680 | 1122 | 1343,0 | 0,71 | 108 |
| с. Садовое | 121 | 129 | 185 | 198,0 | 0,93 | 57 |

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Источником газоснабжения, в соответствии со схемой Ремонтненского  района,  является перспективный газопровод высокого давления  1 категории (Р≤1,2МПа). На расчетный срок планируется 98% охват потребителей природным газом.

Теплоснабжение зданий общественно-деловой застройки в проектируемых кварталах предусматривается от автономных источников теплоты (АИТ) встроенных, пристроенных и отдельно стоящих на газовом топливе, установленных у каждого потребителя, от блочных модульных котельных и от существующих котельных, переводимых на газовое топливо.

Газоиспользующее оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт во встроенных или пристроенных помещениях, в соответствии с требованиями п.2.7.3 ПБ 12-529-03. При суммарной тепловой мощности  отопительного газового оборудования свыше 360 кВт следует предусматривать установку в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным.

Установка газового оборудования в кухнях детских яслей - садов  и кафе театров и кинотеатров не допускается. В детских, учебных, лечебных учреждениях, предприятиях общественного питания для цели пищеприготовления  используется  электричество.

Теплоснабжение жилых домов в проектируемой застройке предусматривается с поквартирным отоплением от автономных двухконтурных  котлов  на газовом топливе со встроенным контуром горячего водоснабжения.

В каждом доме (квартире) предусмотрена установка:

для цели пищеприготовления- газовая четырехконфорочная плита;

для отопления и горячего водоснабжения - автоматизированный двухконтурный котел  со встроенным контуром горячего водоснабжения на газовом топливе.

Для теплоснабжения одноквартирных жилых домов могут применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности, работающие на газовом топливе. Указанные теплогенераторы  следует устанавливать  в вентилируемом  помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора (СНиП 31-02-2001).

Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры  и для каждого здания  общественного назначения  следует предусматривать  прибор коммерческого учета расхода  газа. (СП 41-108-2004).

Для снижения давления от высокого до среднего и низкого и от среднего до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты ( ГРП, ГРПШ, ШРП ), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Подключение проектируемых ШРП и блочных модульных котельных (БМК) предлагается произвести от газопровода среднего давления, автономных источников тепла (АИТ) - от перспективных сетей газопроводов низкого давления. Газификацию  существующих котельных произвести после  их реконструкции и перевода котлов  на газовое топливо. Производительность ГРП, ГРПШ, ШРП принимается по расчетным данным с учетом радиуса действия.

Сеть газопроводов предусматривается вдоль основных улиц проектируемых кварталов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением ЭВМ и специальных программ для расчета газопроводов при проектировании рабочих  проектов.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ГАЗА

Для определения расходов газа и нагрузок на ГРПШ производится расчет расхода газа для нужд населения и  общественных зданий.

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Теплоснабжение жилых домов принято от автоматизированных двухконтурных газовых котлов со встроенным контуром горячего водоснабжения, установленных в каждом доме (квартире). Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003.

Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят в расчете с коэффициентом полезного действия (КПД) 93% с учетом коэффициента одновременности 0,85, для общественных зданий при теплоснабжении от АИТ и БМК  КПД– 95%.

Село Кормовое

В селе Кормовое  проектируется 17 кварталов 1-2 этажной жилой застройки общей расчетной численностью населения 538 человек и 1 квартал - общественно-деловой застройки.

Источником газоснабжения проектируемых кварталов и существующей застройки  предлагается перспективный газопровод высокого давления 1 категории (Р≤1,2 МПа) до ГРП с двумя линиями редуцирования в селе Кормовое. Давление газа на входе в ГРП высокое (Р ≤ 1,2 МПа), выходе среднее (Р≤ 0,3 МПа) и низкое не более 3000Па.

От газопровода среднего давления подключаются 2 ШПР и блочная модульная котельная (БМК№2).

От перспективной сети газопровода низкого давления предлагается подключить жилой сектор и автономные источники теплоснабжения (АИТ).

Результаты расчета расходов газа  по проектируемым кварталам и существующей застройке (без учета расходов газа на сельскохозяйственное потребление и нужды отдельных потребителей) сведены  в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2.

| Номер квартала | Проектируемое количество жителей | Расход газа на бытовые. нужды населения | Расход газа на теплоснабжение жилых и общественных зданий зданий | Общий расход газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой м³/год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч |
| 1 | 27 | 3240 | 2,8 | 37763 | 15,7 | 41003 | 18,5 |
| 2 | 17 | 2040 | 1,9 | 24015 | 10,0 | 26055 | 11,9 |
| 3 | 21 | 0 | 2,4 | 29287 | 12,2 | 29287 | 14,6 |
| 4 | 19 | 2280 | 2,1 | 27218 | 11,3 | 29498 | 13,4 |
| 5 | 18 | 2160 | 2,0 | 25427 | 10,6 | 27587 | 12,6 |
| 6 | 25 | 3000 | 2,7 | 34938 | 14,5 | 37938 | 17,2 |
| 7 | 16 | 1920 | 1,9 | 22602 | 9,4 | 24522 | 11,3 |
| 8 | 17 | 2040 | 1,9 | 23637 | 9,8 | 25677 | 11,7 |
| 9 | 29 | 3480 | 3,0 | 41344 | 17,2 | 44824 | 20,2 |
| 10 | 138 | 16560 | 12,4 | 194565 | 80,9 | 211125 | 93,3 |
| 11 | 16 | 1920 | 1,9 | 22980 | 9,6 | 24900 | 11,5 |
| 12 | 9 | 1080 | 1,6 | 12336 | 5,1 | 13416 | 6,7 |
| 13 | 8 | 960 | 1,4 | 11301 | 4,7 | 12261 | 6,1 |
| 14 | 21 | 2520 | 2,4 | 30043 | 12,5 | 32563 | 14,9 |
| 15 | 38 | 4560 | 3,7 | 53680 | 22,3 | 58240 | 26,0 |
| 16 | 64 | 7680 | 6,0 | 90030 | 37,4 | 97710 | 43,4 |
| 17 | 55 | 6600 | 5,2 | 77316 | 32,1 | 83916 | 37,3 |
| всего |  |  |  | 758482 | 315,3 | 284690 | 127,7 |
| ОД — 1 | 0 | 0 | 0 | 37295 | 19,0 | 37295 | 19,0 |
| Всего по проектируемой застройке | 538 | 62040 | 55,3 | 795777 | 334,3 | 857817 | 389,6 |
| Сущ жилой фонд | 675 | 81000 | 53,3 | 1063058 | 444,9 | 1144058 | 498,2 |
| Школа | 0 | 0 | 0 | 275004 | 149,5 | 275004 | 149,5 |
| ДОУ | 0 | 0 | 0 | 32677 | 17,9 | 32677 | 17,9 |
| Интернат | 0 | 0 | 0 | 47952 | 25,3 | 47952 | 25,3 |
| ДК | 0 | 0 | 0 | 87673 | 46,4 | 87673 | 46,4 |
| Магазины | 0 | 0 | 0 | 20049 | 10,6 | 20049 | 10,6 |
| ФАП | 0 | 0 | 0 | 14522 | 7,7 | 14522 | 7,7 |
| Всего по существующей застройке | 675 | 81000 | 53,3 | 1540935 | 702,3 | 1621935 | 755,6 |
| Итого | 1751 | 143040 | 108,6 | 2336712 | 1036,6 | 2479752 | 1145,2 |

Общий расход газа по проектируемой застройке составит: часовой- 389,6 м3/ч, годовой - 857817 м3/год.

Расход газа на теплоснабжение зданий от индивидуальных котлов, АИТ и БМК №2 представлен в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3.

| Потребители газа | Общий расход газа | Примечания |
| --- | --- | --- |
|  | Годовой, м³/год | Часовой, м³/ч |  |
| Кварталы №1-17 Существующий жилой фонд (индивидуальные котлы) | 1821540 | 760,2 | От перспективных сетей низкого давления |
| Существующие ДК, магазины, ФАП. (АИТ) | 122244 | 64,7 | От перспективных сетей низкого давления |
| Существующие школа, интернат, детский сад и проектируемый ОД-1 ( БМК №2) | 392928 | 211,7 | От проектируемого газопровода среднего давления |

Общий расход газа  по проектируемым кварталам без учета существующей застройки представлен  (нагрузка на ГРП, ШРП) в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4.

| Потребители газа | Общий расход газа | Примечания |
| --- | --- | --- |
|  | Годовой, м³/год | Часовой, м³/ч |  |
| Кварталы 1,2,3,4,5 | 153430 | 71,0 | От проектируемого ШРП по ул. Коростылева в существующей застройке |
| Кварталы 6,7,8,9,10,11,12 | 382402 | 171,9 | От проектируемого ГРП в существующей застройке |
| Кварталы 13,14,15,16,17 | 284690 | 127,7 | От проектируемого ШРП по ул. Комсомольской в существующей застройке |
| ОД-1 (БМК №2) | 37295 | 19,0 | От проектируемого газопровода среднего давления до ГРУ котельной |

В соответствии с расчетными данными  и расходом газа на существующую застройку предлагается предусмотреть 2 ШРП среднего давления по ул. Коростылева и Комсомольская  производительностью  250,0 м3/ч  и 300 м3/ч, соответственно, (нагрузка на ШРП  по существующим потребителям уточняется  при выполнении рабочего проекта газоснабжения населенного пункта).

Расчетное среднее давление на входе в ШРП - 0,3 МПа, на выходе – не более 3000 Па.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Газопроводы среднего давления проектируются подземной прокладки из труб в соответствии со СНиП 42-01-2002.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку внутриквартальных газовых сетей и является принципиальной предлагаемой схемой. Предлагается выполнить рабочие проекты газоснабжения с подключением существующей и с учетом проектируемой застройки, диаметры газопроводов уточняются расчетом при проектировании. Сети низкого давления предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям.

Схема газопроводов  по ранее разработанным  проектам и вновь запроектированные газопроводы дана  на листе №20 «Схема водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, энергоснабжения и слаботочной канализации населённого пункта с. Кормовое».

Основные технико-экономические показатели по газоснабжению села Кормовое сельского представлены в  таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность газопроводов среднего давления в том числе: - ø160 - ø110 - ø90 | м | 1900 950 250 700 | Газопровод полиэтиленовый, подземный |
| 2 | Общее количество ГРП, в том числе: -ГРП высокого давления с двумя линиями редуцирования -ШРП среднего давления | шт. | 3 1 2 |  |

Поселок Тихий Лиман

В поселке Тихий Лиман проектируется 6 кварталов с 1-2 этажной жилой застройки с  общей расчетной численностью населения 308 человек.

Источником газоснабжения,  является перспективный газопровод высокого давления 1 категории (0,71 МПа) до ГРПШ высокого давления с двумя линиями редуцирования  в поселке Тихий Лиман. Давление газа на входе в ГРПШ высокое ( Р ≤ 0,6 МПа), выходе среднее (Р≤ 0,3 МПа) и низкое не более 3000Па. К газопроводу среднего  давления подключается блочная модульная котельная (БМК №1), остальные потребители подключаются к перспективным сетям низкого давления.

Результаты расчета расходов газа  по проектируемым кварталам (без учета расходов газа на сельскохозяйственное потребление и нужды отдельных потребителей) сведены  в таблице 2.3.6.

Таблица 2.3.6.

| Номер квартала | Проектируемое количество жителей | Расход газа на бытовые. нужды населения | Расход газа на теплоснабжение жилых и общественных зданий зданий | Общий расход газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой м³/год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч |
| 1 | 59 | 7080 | 5,6 | 83723 | 34,8 | 90803 | 40,4 |
| 2 | 30 | 3600 | 3,0 | 42379 | 17,6 | 45979 | 20,6 |
| 3 | 26 | 3120 | 2,7 | 37106 | 15,4 | 40226 | 18,1 |
| 4 | 62 | 7440 | 5,8 | 87205 | 36,2 | 94645 | 42,0 |
| 5 | 75 | 9000 | 7,0 | 106325 | 44,2 | 115325 | 51,2 |
| 6 | 56 | 6720 | 5,3 | 78729 | 32,7 | 85449 | 38,0 |
| Всего по проектируемой застройке | 308 | 36960 | 29,4 | 435467 | 180,9 | 472427 | 210,3 |
| Сущ жилой фонд | 372 | 44640 | 30,9 | 456866 | 188,1 | 501506 | 219,0 |
| Школа, ФАП | 0 | 0 | 0 | 183788 | 95,1 | 183788 | 95,1 |
| ДОУ (Детский сад) | 0 | 0 | 0 | 58275 | 30,2 | 58275 | 30,2 |
| Библиотека | 0 | 0 | 0 | 8736 | 4,6 | 8736 | 4,6 |
| Магазины | 0 | 0 | 0 | 6976 | 3,7 | 6976 | 3,7 |
| Всего по существующей застройке | 372 | 44640 | 30,9 | 714641 | 321,7 | 759281 | 352,6 |
| Итого | 680 | 81600 | 60,3 | 1150108 | 502,6 | 1231708 | 562,9 |

Общий расход газа по проектируемым кварталам составит: часовой - 210,3 м3/ч, годовой - 472427 м3/год).

Расход газа на теплоснабжение зданий от индивидуальных котлов, АИТ и БМК №1, приведен в таблице 2.3.7.

Таблица 2.3.7.

| Потребители газа | Общий расход газа | Примечания |
| --- | --- | --- |
|  | Годовой, м³/год | Часовой, м³/ч |  |
| Кварталы 1-6 Существующий жилой фонд (индивидуальные котлы) | 892333 | 369,0 | От перспективных сетей низкого давления |
| Существующие библиотека, магазины (АИТ) | 15712 | 8,3 | От перспективных сетей низкого давления от проектируемого ГРПШ |
| Существующие школа, ФАП, детский сад (БМК №1) | 242063 | 125,3 | От перспективных сетей среднего давления от ГРПШ до ГРУ котельной (БМК №1) |

Общий расход газа  по проектируемым кварталам (нагрузка на ГРПШ) приведен в таблице 2.3.8.

Таблица 2.3.8.

| Потребители газа | Общий расход газа | Примечания |
| --- | --- | --- |
|  | Годовой, м³/год | Часовой, м³/ч |  |
| Жилые кварталы № 1-6 | 472427 | 210,3 | От перспективных сетей низкого давления от проектируемого ГРПШ |

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Газопроводы среднего давления проектируются подземной прокладки из труб в соответствии со СНиП 42-01-2002.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку внутриквартальных газовых сетей и является принципиальной предлагаемой схемой. Предлагается выполнить рабочие проекты газоснабжения с подключением существующей и с учетом проектируемой застройки, диаметры газопроводов уточняются расчетом при проектировании. Сети низкого давления предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям.

Схема газопроводов  по ранее разработанным  проектам и вновь запроектированные газопроводы дана  на листе №25 «Схема водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, энергоснабжения и слаботочной канализации населённого пункта п. Тихий Лиман».

Основные технико-экономические показатели по газоснабжению поселка Тихий Лиман представлены  таблице 2.3.9.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность газопроводов среднего давления в том числе: - ø75 | м | 400 400 | Газопровод полиэтиленовый, подземный |
| 2 | Общее количество ГРП, в том числе: ГРПШ высокого давления с двумя линиями редуцирования | шт. | 1 1 |  |

# 2.4. Электроснабжение.

Существующее положение.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора  с.Кормовое, с.Садовое и п.Тихий Лиман Кормовского сельского поселения   осуществляется от существующих потребительский трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Питание ТП  выполнено по  фидерным воздушным линиям 10кВ от ПС 110/35/10 расположенной в п.Тихий лиман и ПС 35/10 расположенной в с.Кормовое (загруженность подстанции – 8%). Протяженность сетей ЛЭП по территории населенных пунктов: по низкому напряжению – 45,8 км, по среднему напряжению -10,0 км.

Основные данные по сетям ВЛ-10 по ПС «Кормовская» представлены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1.

| № п.п. | Наименование ВЛ | Длина ВЛ, км | Количество опор | Количество КТП | Занимаемая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Кормовская» ВЛ 1 | 9,3 | 160 | 9 | 1546,8 |
| 2 | ПС «Кормовская» ВЛ 2 | 17,8 | 33,2 | 5 | 1839,0 |
| 3 | ПС «Кормовская» ВЛ 5 | 36,4 | 615 | 11 | 3823,6 |
| 4 | ПС «Кормовская» ВЛ 8 | 27,5 | 448 | 9 | 3121,4 |
| 5 | ПС «Кормовская» ВЛ 9 | 4,0 | 73 | 6 | 833,6 |
|  | Итого | 95,0 | 1628 | 40 | 11164,4 |

Потребность в электроэнергии по с. Кормовое  – 1,650 млн. кВт-час/год, по с. Садовое – 0,610 млн. кВт-час/год и по п. Тихий Лиман – 0,560  млн. кВт-час/год. Потребление электроэнергии на 1 человека в год составляет 1440-1488 кВт-час.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора  осуществляется от существующих  комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с вводами 10 кВ.

2.4.1. Основание для проектирования

Проект электроснабжения с.Кормовое и п.Тихий Лиман Кормовского сельского поселения  разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории сельского поселения.

2.4.2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ.

2.4.2.1 Расчет электрических нагрузок.

Нагрузки проектируемых потребителей жилищно-коммунального сектора населенных пунктов с.Кормовое и п.Тихий Лиман Кормовского сельского поселения подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории сельского поселения.

Расчетные нагрузки на новое жилищное строительство в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.   учитывают нагрузки жилых и общественных зданий поселкового (микрорайонного) значения (встроенно-пристроеные и отдельно-стоящие объекты - магазины, аптеки, отделения связи, банки, административные здания, предприятия КБО,  учреждения образования, лечебные, зрелищные, спортивные), нагрузки коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10 кВ центров питания с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет 0,41 кВт/чел (табл. 2.4.3 РД).

Удельное электропотребление на 1 чел. в год составляет 2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час (табл. 2.4.4 РД).

Средневзвешенный cosf=0.96.

Пищеприготовление – газовые плиты.

Нагрузки приведены с учетом кондиционирования.

Ниже приведены  суммарные электрические нагрузки (таблица 2.4.2.)

Таблица 2.4.2.

| № пп | Наименование потребителя | Расчетные данные | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население существ. чел. | Население на новых участках чел. | Р расч. на шинах 10 кВ ЦП МВт | cosf | Sрасч. на шинах 10 кВ ЦП МВА |  |
| 1. | с.Кормовое, всего: 1.1 ИЖС, уч.1-17; 1.2 ОД, уч.1; | - - - | 537 537 - | 0,340 0,270 0,070 | 0.95 0,96 0,92 | 0,357 0,281 0,076 |  |
| 2. | х.Тихий Лиман, всего: 2.1 ИЖС, уч.1-6; | - | 309 309 | 0,160 0,160 | 0,96 0,96 | 0,167 0,167 |  |
|  | ВСЕГО: | - | 846 | 0,500 | 0,954 | 0,524 |  |

По результатам расчетов:

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центра питания (ЦП) ПС 110/35/10 и ПС 35/10 составит:

Всего по поселению -  0,500 МВт (0,524 МВА)  при  cosf=0,954).

Минимальное требуемая трансформаторная мощность в проектируемых жилищно-коммунальных зонах населенных пунктов с.Кормовое и п.Тихий Лиман Кормовского сельского поселения, в том числе:

1.  с.Кормовое:

1.1  ИЖС уч. 1-17:

Sтр = 270/(0,7*0,85*0,96)= 473 кВА.

где:

270 кВт -  нагрузка на шинах 10 кВ ЦП;

0,7 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД;

0,85 – рекомендуемый средний коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме в нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*;

0,96  – cosf.

С учетом существующих потребителей, перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП , с целью снижения потерь электроэнергии в действующих и проектируемых сетях 0,38кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке на уч.1-17  принимаем 5 новых ТП в том числе: 1шт КТП-1*100, 3шт КТП-1*160 ( 1 взамен действующей КТП) и 1 шт КТП-1*250кВА. Электроснабжение части потребителей ИЖС (уч.13-15) предусматривается от проектируемой на уч.1 ОД  БКТП-2*160.

Питание проектируемых ТП предусматривается отпаечными ВЛЗ-10кВ  от действующих ВЛ-10кВ.

1.2  ОД уч. 1:

Sтр = 70/(0,7*0,7*0,92)=155 кВА.

С учетом потребителей уч.13-15 ИЖС, существующих потребителей, перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих и проектируемых сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке на уч.1 ОД застройки  принимаем 1шт БКТП-2*160.

2. п.Тихий Лиман:

2.1  ИЖС уч. 1-6:

Sтр = 160/(0,7*0,85*0,96)=280 кВА.

С учетом существующих потребителей, перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих и проектируемых сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке на уч.1-6 ИЖС принимаем 2 новых ТП в том числе: 1шт КТП-1*160 ( 1 взамен действующей КТП) и 1 шт КТП-1*250кВА. Электроснабжение части потребителей ИЖС (уч.2 и 3) предусматривается от действующей ТП школы.

Питание проектируемых КТП предусматривается отпаечными ВЛЗ-10 кВ  от действующей ВЛ-10 кВ.

2.4.2.2.  Схема поселковых сетей.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1.  Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 3(1х50-70) на ж/б опорах от действующих фидерных линий 10 кВ до новых ТП.

Протяженность новых линий ВЛЗ-10 кВ составит ориентировочно 2,9 км, в том числе:

- с.Кормовое –  2,0 км;

- п.Тихий Лиман – 0,9 км.

Общая длина демонтируемых участков выносимых ВЛ-10 кВ составит 1,9 км.

2. Строительство 8 новых ТП в том числе:

- с.Кормовое – 1шт КТП-1х100, 3шт КТП-1х160, 1шт КТП-1х250 и 1шт БКТП-2*160 ;

- п.Тихий Лиман – 1шт КТП-1х160 и 1шт КТП-1х250.

Существующие ТП используются и в дальнейшем.

3. Строительство в зоне ИЖС  воздушных  распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4 кВ составит ориентировочно 7,4 км, в том числе:

- с.Кормовое  – 5,2 км;

- п.Тихий Лиман – 2,2 км.

4.  Предусматривается вынос действующей ВЛ-35кВ из зоны застройки в с.Кормовое. Общая протяженность новых участков ВЛ-35 кВ составляет - 1,5 км , демонтируемых – 1,4 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, в том числе фидерных ВЛ-10 кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

2.4.2.3 Надежность электроснабжения.

Потребители жилищно-коммунального и производственного секторов поселения относятся  к 2 и 3-й категории надежности электроснабжения.

Проектируемые потребители в основном 3-й и частично 2-й  (ОД) категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от существующих и проектируемых одно- и двухтрансформаторных подстанций по воздушным сетям (ВЛИ) 0,4 кВ по радиальной схеме.

Потребители 2-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10                    РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных или от 2-х соседних однотрансформаторных подстанций.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории  могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.) с устройством АВР на вводе у потребителя.

2.4.2.4. Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в поселковых электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

# 2.5. Сети связи.

Услуги связи в поселении предоставляются Кормовским и Тихолиманским  почтовыми отделениями.

Предприятия связи Кормовского сельского  поселения представлены в таблице 2.5.1

Таблица 2.5.1

| Предприятия связи |
| --- |
| 1 | Кормовское отделение связи | Село Кормовое, ул. Ленина 31 | Здание кирпичное |
| 2 | Тихолиманское отделение связи | П.Тихий Лиман, ул. Школьная, 2 | Здание кирпичное, 1978 года постройки |

Проводная телефонная связь обеспечивается автоматической телефонной станцией (АТС) на 200 (109,7 телефонов на 1000 жителей) номеров (расположена в с. Кормовое, ул. Ленинская,111).  Загрузка АТС – 100%. Резервных номеров нет. Распределение телефонов по населенным пунктам (штук):

- село Кормовое – 145,

- п. Тихий Лиман – 60,

- с. Садовое – 2.

В поселении имеется телевизионная спутниковая антенна, обеспечивающая устойчивый прием основных телевизионных каналов.

В населенных пунктах действует проводное радиовещание.

В с. Кормовое имеется вышка сотовой связи компании «Мегафон».

Генеральным планом на расчётный срок (2025 г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные  информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей. Потребность в телефонах на расчетный срок составит 788 номеров, в том числе, в с. Кормовое – 473, в п. Тихий Лиман – 265 и в с. Садовое -  50 номеров (по состоянию на 01.01.2009 года – 200 номеров).

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых районах и предусмотрено строительство новых в районах перспективной застройки. Предусматривается увеличение ёмкости существующей АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации населенных пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным  моментом  на  современном  этапе  является  развитие  информационных  телекоммуникационных сетей  и  сетей  передачи  данных (мультисервисная сеть)  с  предоставлением  населению  различных  мультимедийных  услуг, включая  «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

открытие  удалённых  цифровых  абонентских  модулей;

развитие  сети,  работающей  по  ВОЛС;

создание  и развитие  информационных  телекоммуникационных  сетей  передачи данных;

расширение мультимедийных  услуг, предоставляемых  населению, включая  «Интернет».

Будет продолжать  развиваться  в  поселках и система  сотовой  радиотелефонной  связи  на  базе  стандарта  GSM. Дальнейшее  развитие  этого  вида  связи, которое  начинает  составлять  существенную  конкуренцию  телефонии  общего  пользования,  должно  идти  по  пути  увеличения  площади  покрытия  территории  поселка  и  прилегающих  районов  сотовой связью  с  применением  новейших  технологий  и  повышения  качества  связи.

Радиовещание

В поселках доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное  вещание

В населенных пунктах поселения транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного  вещания.  Развитие системы  кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех районах нового строительства.

# 2.6. Инженерная подготовка территории.

Существующее положение

Село Кормовое расположено на территории со спокойным рельефом. Уклон с севера на юг. Абсолютные отметки в пределах 113,00 — 60,00 м.

Поселок Тихий Лиман расположен на берегу балки Кереста, на которой организован балочный пруд. Абсолютные отметки территории в пределах 49,50 — 45,00 м.

Село  Садовое расположено чуть севернее села Кормовое. Рельеф территории спокойный, уклон с востока на запад. Абсолютные отметки в пределах 138,00 — 118,00 м.

Кормовское сельское поселение расположено в зоне полупустынь, относится к континентальному климатическому району, характеризующемуся неустойчивым увлажнением. Зима неустойчивая с периодическими оттепелями. Лето умеренно жаркое. Количество ветреных дней в году 305-314.

Грунты повсеместно —суглинки и супеси. Грунтовые воды залегают на глубине  до 50 м. Глубина промерзания грунтов — 57 см.

Проектное предложение

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

1. Организация рельефа

2. Организация поверхностного стока

- 1. Организация рельефа

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. Вертикальная планировка решается в районах нового строительства.

- 2. Организация поверхностного стока

В с. Кормовое, п. Тихий Лиман и с. Садовое отвод дождевых и талых вод планируется осуществить с учетом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в водоотводные канавы, прокладываемые вдоль основных улиц. В местах пересечения канав с проезжими частями улиц необходимо устройство водопропускных труб. По канавам сток направляется на очистку в пруды-отстойники. В п. Тихий Лиман выпуск после очистки осуществляется в балочный ручей, находящийся в 700 м южнее поселка.  В с. Кормовое и с. Садовое в связи с отсутствием водоемов для выпуска пруды-отстойники выполняют роль испарительных бассейнов.

В северной части с. Кормовое и с восточной стороны с. Садовое предусмотрены  нагорные водоотводные канавы для перехвата поверхностной воды с верховой стороны и отвода её в  обход хутора.

Ведомость объемов работ с. Кормовое

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство водоотводной канавы (h=0,5-0,7 м) | м/м3 | 2560/2000 |
| 2. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 8 |
| 3. | Устройство прудов-отстойников | шт | 4 |

Ведомость объемов работ п. Тихий Лиман

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство водоотводной канавы (h=0,5-0,7 м) | м/м3 | 4060/3170 |
| 2. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 9 |
| 3. | Устройство прудов-отстойников | шт | 1 |

Ведомость объемов работ с. Садовое

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство водоотводной канавы (h=0,5-0,7 м) | м/м3 | 1390/1090 |
| 2. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 5 |
| 3. | Устройство прудов-отстойников | шт | 1 |

# 3. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия

В генеральном плане на перспективу до 2029 года предлагается:

1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия на территории Муниципального образования «Кормовское сельское поселение».

2) провести паспортизацию всех выявленных объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования;

3) провести мероприятия по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного наследия.

4) разработать охранные зоны объектов историко-культурного наследия.

# 4. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Кормовского сельского поселения:

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана;

- разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения городского округа (с указанием срока подготовки проектной документации).

# IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ)

Экологическая обстановка является одним из факторов, существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию. В связи с этим администрацией Кормовского сельского поселения уделяется особое внимание выполнению мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов, направленных на оздоровление экологической обстановки и обеспечение рационального использования ее природных ресурсов. Работа осуществляется по нескольким направлениям. Основные экологические проблемы, требующие решения в настоящее время:

- обеспечение населения  питьевой водой требуемого качества в необходимых количествах;

- снижение режима водности;

- опустынивание земель и борьба с эрозией почв;

- эксплуатация  свалки ТБО и ЖБО населенных пунктах поселения  с нарушением существующих требований;

- движущиеся пески со стороны Республики Калмыкия. Скорость движения 10 км в год;

- высокая радиационная обстановка на территории, вследствие близкого залегания урановых руд к поверхности земли, происходит выброс газа радона, на территории поселения выявлены участки повышенной радиационной опасности;

- самовольная вырубка древесно-кустарниковой растительности. Не всегда соблюдается порядок отвода лесосек для проведения рубки древесины и оформления разрешительных документов на ее проведение;

- общее количество ГТС в поселении – 7, которые находятся в удовлетворительном состоянии.

# 1. Состояние окружающей среды.

# 1.1. Состояние атмосферного воздуха

Основными веществами, формирующими высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в поселении, являются: взвешенные вещества, оксид углерода и оксиды азота. Набор указанных примесей в значительной степени определяется выбросами от автотранспортных средств, объектов энергетики (котельные) и частично - от объектов промышленного назначения. Негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывают выбросы сельскохозяйственных и предприятий ЖКХ, расположенных на территории поселения.

Кроме того, на загрязнение атмосферного воздуха в поселении значительное влияние оказывают неудовлетворительное качество существующего покрытия дорожного полотна и недостаточный объем древесно-кустарниковой растительности вдоль автомобильных дорог.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории муниципального образования не проводятся.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в Ремонтненском районе представлены в таблице 1.1.1. (по данным Ростовстата)

Таблица 1.1.1

| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация тыс. тонн |
| --- |
| № строки |  | Количество ЗВ, отходящих от стационарных источников выделения | В т.ч. выбрасывается без очистки | Поступает на ОС | Из них уловлено и обезврежено | Всего выброшено в атмосферу ЗВ | Уменьшение /-/, увеличение /+/ выбросов ЗВ в отчетном году по сравнению с предыдущим | Уловлено в % к количеству ЗВ отходящих от стационарных источников | Утилизировано ЗВ в % к уловленному |
|  |  |  | Всего | В т.ч. от организованных источников выбросов |  | Всего | Из них утилизировано |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | За отчетный год | За предыдущий год |  |  |  |
| Ремонтненский район (2007 г.) (отчетность представлена 3 предприятиями, в 2006 г. -3) |
| 201 | Всего | 0,283 | 0,030 | 0,023 | 0,254 | 0,250 | 0,250 | 0,033 | 0,046 | - 0,012 | 88,2 | 100 |
| 202 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | твердые | 0,261 | 0,007 | 0,005 | 0,254 | 0,250 | 0,250 | 0,011 | 0,024 | - 0,013 | 95,9 | 100 |
| 203 | газообразные и жидкие | 0,023 | 0,023 | 0,018 | - | - | - | 0,023 | 0,022 | 0,001 | - | - |

Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферный воздух от стационарных источников являются, сажа (1,33 т/год) и пыль неорганическая содержащая двуокись кремния в (%)>70 (1,271 т/год).

Данные о загрязнении атмосферного воздуха по Кормовскому сельскому поселению отсутствуют.

Как было показано ранее на территории поселения практически отсутствуют объекты, способные осуществить выброс в значительных количествах вредных веществ в атмосферу.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Кормовского сельского поселения являются выбросы от автомобилей (в том числе, пыли из-за плохого состояния автомобильных дорог) и стационарных источников (котельная, объекты сельского хозяйства).

К основным проблемам в области охраны атмосферного воздуха относятся:

- отсутствие мониторинга за состоянием атмосферного воздуха (включая влияние автотранспорта);

- отсутствие постоянного и эффективного контроля за выбросами загрязняющих веществ от предприятий;

- использование твердого топлива при эксплуатации котельных и для нужд населения.

Для улучшения качества атмосферного воздуха в поселении предусматривается:

- замена существующего котельного оборудования, перевод котельных на природный газ;

- ввод в эксплуатацию новых и модернизация (или замена) существующих установок очистки газа;

- герметизация технологического оборудования, устройство и реконструкция систем аспирации с очисткой выбросов в пылеуловителях различной конструкции;

- закрытие вредных производств;

- внедрение в технологические процессы новых рецептур, безотходных технологий;

- озеленение территорий поселения и территорий промышленных зон.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории муниципального образования не проводятся.

Для улучшения качества атмосферного воздуха в поселении предусматривается:

- замена существующего котельного оборудования, перевод котельных на природный газ;

- ввод в эксплуатацию новых и модернизация (или замена) существующих установок очистки газа;

- герметизация технологического оборудования, устройство и реконструкция систем аспирации с очисткой выбросов в пылеуловителях различной конструкции;

- внедрение в технологические процессы новых рецептур, безотходных технологий;

- озеленение территорий поселения и территорий предприятий.

# 1.2. Охрана и восстановление водных объектов.

Отделение Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Волгодонске»  осуществляет  мониторинг в рамках государственного заказа  за качеством воды подземных в соответствии с  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

На территории поселения сооружений по водообработке на водозаборах подземных вод нет. В процессе водоподготовки используется только обеззараживание хлорсодержащими средствами.

Подземные воды из-за гидрогеологических особенностей имеют повышенные показатели минерализации, жесткости.

В рамках социально гигиенического мониторинга проводится ежемесячный контроль за качеством питьевой воды осуществлялся в основном в рецепторной точке с.Ремонтное, ул.Гоголя 104. В 2008 году было отобрано и исследовано 12 проб на санитарно-химические показатели из них не отвечает требованиям 9 проб, что составляет 75%, по микробиологическим показателям не стандартных проб из 12 отобранных не выявлено.

Таблица 1.2.1

| № п/п | Лимитирующий признак вредности | Превышение ПДК | Численность населения под воздействием |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | жесткость | 1,3 | 7700 |
| 2 | Сухой остаток | 1,2 | 7700 |

Комплексный показатель загрязнения питьевой воды в 2008 г. составил – 1,9 против 1,5 в 2007 году.

Санитарно техническое состояние водопроводных сетей  на территории района и по Кормовскому сельскому поселению не удовлетворительное. Отмечается улучшение качества воды  по  санитарно-химическим  показателям  подземных источников централизованного водоснабжения  и ухудшение    качества воды по микробиологическим показателям по сравнению с 2007 годом.

Таблица 1.2.2

|  | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Доля проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно – химическим показателям | 11,6 | 1,5 |
| Доля проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 4,9 | 31,4 |

Питьевое водоснабжение

Централизованным водоснабжением в Ремонтненском  районе охвачено 19859 человек, что составляет 98% населения, нецентрализованным водоснабжением обеспечивается  296 человек, что составляет 2% населения.

В 2008г. ухудшилось качество питьевой воды по микробиологическим показателям и  улучшилось  по санитарно-химическим показателям.

Таблица 1.2.3

Качество питьевой воды населенных мест по микробиологическим показателям за последние 5 лет (2004-2008 г.г.)

|  | Процент не отвечающих гигиеническим нормативам проб |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Ремонтненский район | 51,5 | 25,6 | 21,1 | 8,6 | 27,3 |

Таблица 1.2.4

Качество питьевой воды населенных мест Ремонтненского района по санитарно-химическим показателям за последние 5 лет (2004-2008 г.г.)

|  | Процент не отвечающих гигиеническим нормативам проб |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Ремонтненский район | 55,0 | 32,0 | 25,0 | 8,9 | 6,5 |

Региональной программы по улучшению качества питьевой воды на территории района нет.

Программ по ведению автоматизированного банка данных, характеризующих состояния водоисточников, систем хозяйственно питьевого водоснабжения и качества питьевой воды нет.

Нецентрализованное водоснабжение

На территории Ремонтненского района 296 жителей пользуются нецентрализованным водоснабжением, что составляет 2% от общего количества населения района. Источники представлены общественными колодцами, санитарно-техническое состояние источников нецентрализованного водоснабжения удовлетворительное.

Производственный лабораторный контроль нецентрализованных источников водоснабжения не проводится.

В  2008 году наблюдается ухудшение качества воды  нецентрализованного водоснабжения по микробиологическим показателям и составляет 46,4% нестандартных проб  против 3,5% в 2007г. Приоритетные загрязнители – общие колиформные бактерии.

Качество воды по санитарно химическим показателям осталось на прежнем уровне и составляет 10,7% нестандартных проб по мутности от общего количества исследованных проб.

Таблица 1.2.5

Качество нецентрализованного водоснабжения (колодцы) населенных мест Ремонтненского района по микробиологическим показателям за последние 5 лет (2004-2008г.г.)

|  | Процент не отвечающих гигиеническим нормативам проб |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Ремонтненский район | 65,0 | 23,0 | 7,1 | 3,5 | 46,4 |

Таблица 1.2.6.

Качество нецентрализованного водоснабжения (колодцы) населенных мест Ремонтненского района по санитарно-химическим показателям за последние 5 лет (2004-2008г.г.)

|  | Процент не отвечающих гигиеническим нормативам проб |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Ремонтненский район | - | - | 10,7 | 10,7 | 10,7 |

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде в 2008 году привлечено к административной ответственности 5 должностных лиц по ст.6.5.

Не все источники питьевого водоснабжения имеют санитарно защитные зоны.

Не проводится тампонаж бездействующих скважин.

В условиях сложившейся экологической обстановки и  вследствие ограниченности водных ресурсов на территории Кормовского сельского поселения сохранение чистоты каждого водоема является актуальным. Наличие на территории поселения  только искусственных водоемов (прудов)  с непостоянным, резко меняющимся в жаркое время года уровнем воды, требует особого отношения к сохранению этих водных ресурсов. Необходимо при этом учитывать и тот факт, что все эти водоемы в той или иной степени используются для организации водопоя животных. Как следствие этого имеет место загрязнение вод продуктами жизнедеятельности животных, кроме того в зонах водоемов имеет место (особенно в зонах неорганизованного отдыха) образование  большого количества мусора. Как следствие  состояние водных объектов характеризуется высокой степенью загрязненности. Негативное влияние на состояние водных объектов оказывают сбросы неочищенных сточных вод, а также хозяйственная деятельность населения.

В связи с несоответствием санитарно-гигиеническим нормативам качества поверхностных вод, для водоснабжения жителей поселения активно используют источники  подземных вод, более защищенных от антропогенного воздействия.

В целях решения задач по сохранению водных объектов и улучшения качества воды, необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на:

- уменьшение поступлений загрязняющих веществ в водные объекты;

- установление специального режима хозяйственной и иных видов деятельности в прибрежных защитных полосах и водоохранных зонах.

На территории поселения запланированы и должны быть реализованы мероприятия по:

- канализованию индивидуальной жилой застройки;

- строительству  очистных сооружений производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод;

- экологическому благоустройству берегов прудов.

Очистка берегов от мусора, санитарная рубка растительности вдоль берегов, очистка родников, благоустройство мест купания и отдыха являются важным составляющими охраны водных объектов.

# 1.3. Состояние почв.

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создания банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.

Агрохимическому обследованию подлежат почвы всех типов сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений. Периодичность агрохимического обследования почв - один раз в 5-7 лет.

В пробах почв определяют массовые агрохимические показатели: кислотность (рН), содержание подвижного фосфора, содержание обменного калия, содержание гумуса.

При необходимости в образцах почв определяют дополнительные агрохимические показатели: микроэлементы (бор, медь, марганец, цинк, молибден, кобальт); тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, марганец, кадмий, никель, ртуть, мышьяк); радионуклиды и остаточное количество пестицидов.

Для муниципального образования элементарной единицей обобщения при агрохимическом обследовании почв является хозяйство. Для каждого муниципального образования составляют сводные ведомости результатов обследования.

По результатам агрохимического обследования делается общее заключение о сравнительной обеспеченности почв хозяйства элементами питания или кислотности, применительно к возделываемым культурам, дается оценка плодородия почв, при установлении загрязнения почв - уровня загрязнения.

Оценка состояния почвы населенных мест на территории Ремонтненского  района проводится на основе исследований проб почвы по санитарно - химическим,  гельминтологическим и микробиологическим показателям.

Таблица 1.3.1

Процент нестандартных проб почвы на территории Ремонтненского района в 2004-2008 г.г.

| Показатели | 2004 г. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| санитарно - химические | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| гельминтологические | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| микробиологические | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Комплексный показатель загрязнения почвы в 2008 г. составил – 0,1 против 0,8 в 2007 г.

# 1.4. Санитарная очистка территории.

Из категории прочих земель Кормовскому сельскому поселению было выделено 5 га земли. При этом 2 свалки ТБО были созданы вблизи  с. Кормовое  (площадью – 3,0 га) и вблизи поселка Тихий Лиман (площадью 2,0 га). Свалки являются действующими и санкционированными. Фактический вывоз отходов на свалки с. Кормовое и  поселка  Тихий Лиман  меньше разрешенного.

На территории МО Кормовское сельское поселение расположено 2 скотомогильника, которые расположены вблизи  села Кормовое и поселка Тихий Лиман, которые  является собственностью колхоза  «Кормовое» и СПК «Тихолиманский».

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,4-1,5 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Общий объем поступления отходов на полигоны ТБО составит 3185 м3, в том числе по селам Кормовое и Садовое  – 2114 и по селу Раздольный – 1071 м3  в год.  Количество образующихся отходов за расчетный срок составит всего 63700  м3 или по населенным пунктам:

с. Кормовое   и с. Садовое  – 42280 м3 (для складирования необходимо – 2,12 га);

п.Тихий Лиман  - 21420 м3 (потребность – 1,07 га).

С учетом заполнения расширения свалок не требуется. Однако, учитывая, что в СЗЗ свалки, расположенной вблизи с. Кормовое, попадает часть территории с.Кормовое предлагается:

  - Организовать в поселении единый полигон ТБО на базе существующей свалки ТБО, расположенной вблизи  п. Тихий Лиман (площадью не менее 3,5 га);

  - Закрыть и рекультивировать свалку ТБО, расположенную у с.Кормовое (после ввода в эксплуатацию полигона ТБО) ;

  - Сохранить и продолжить эксплуатацию существующих скотомогильников с доведением их до нормативных требований.

# 1.5. Радиационная обстановка.

Радиационная обстановка в 2008 году оставалась стабильной. Основной вклад в дозовую нагрузку населения вносят естественные источники ионизирующего излучения  и медицинское облучение населения.

Отделением Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Волгодонске»  в  Ремонтненском районе осуществляется радиационно – гигиенический мониторинг за объектами окружающей среды. Отделение гигиены и эпидемиологии с лабораторией в Ремонтненском районе осуществляет ежедневные измерения уровня естественного гамма – фона. За истекший период уровень естественного гамма – фона в зоне наблюдения  не превышает значений многолетних наблюдений.

Уровень естественного гамма – фона в течение 2008 года на территории района не превышал значений многолетних наблюдений и составил от 0,07 до 0,12 мк Зв/час.

Таблица 1.5.1

|  | Значения гамма-фона в мк 3 в/час |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|  | макс | Мин | макс | мин | макс | мин | макс | мин | макс | мин |
| Ремонтненский район | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,13 | 0,07 | 0,12 | 0,07 | 0,12 | 0,07 | 0,12 |

Вода, почва на содержание радионуклидов последние 5 слет не исследовались. Продовольственное сырье, пищевые продукты на содержание цезия – 137 и стронция – 90 за последние 5 лет не исследовались.

Исследование радона в воздухе жилых и общественных зданий за последние 5 лет не проводились.

# 1.6. Мероприятия по охране окружающей среды.

Администрацией  района  разработана Целевая муниципальная программа  в области охраны окружающей среды Ремонтненского района  на 2007-2010 годы  (постановление  от 31.12.2008 г. №446)

Основные организационно-технические мероприятия программы полностью распространяются и на Кормовское  сельское поселение. Мероприятия программы охватывают основные проблемы, существующие в области окружающей среды:

- охрана атмосферного воздуха (запрет на сжигание сухой растительности, инвентаризация источников выбросов в воздушную среду, разработка проектов нормативов  ПДВ);

- охрана и восстановление водных объектов (ремонт гидротехнических сооружений,  расчистка берегов водоемов, оборудование и уборка пляжных зон, завоз песка, строительство и ремонт буровых скважин на воду);

- очистка территорий, формирование системы обращения с отходами (ликвидация несанкционированных свалок; обустройство контейнерных площадок; приобретение спецавтотранспорта и др.);

- озеленение территорий;

- экологическое образование и просвещение.

# 2. Эколого-градостроительные мероприятия

# 2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием

- реконструкция котельных, работающих на угле на газ

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от автодорог

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение  экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

- контроль качества используемых нефтепродуктов

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

# 2.2. Мероприятия по охране водных ресурсов

- проведение мероприятий, направленных на создание и повышение эффективности очистных сооружений по всем населенным пунктам поселения

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- озеленение береговой линии

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов

- соблюдение специального режима на территориях прибрежных полос и водоохранных зон балок (рек).

# 2.3. Мероприятия по охране почвенного покрова:

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

- проведение мероприятий по восстановлению почв

- организация зеленых полос, разделяющих поселковые  котельные и жилую застройку

# 2.4. Мероприятия по санитарной очистке территории:

  - Организовать в поселении единый полигон ТБО на базе существующей свалки ТБО, расположенной вблизи  п. Тихий Лиман (площадью не менее 3,5 га);

  - Закрыть и рекультивировать свалку ТБО, расположенную у с.Кормовое (после ввода в эксплуатацию полигона ТБО);

  - Сохранить и продолжить эксплуатацию существующих скотомогильников с доведением их до нормативных требований;

4. Осуществлять регулярный контроль за состоянием свалок (полигона) ТБО, параметрами их влияния на окружающую среду.

5. Использовать на полигоне ТБО прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

6. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Кормовское сельское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

# 2.5 .Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта,  внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП)  на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Кормовском сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения и экологической безопасности населения.

Администрации Кормовского сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах  поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

# V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с п.6 ст.23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в документах территориального планирования (генеральных планах) городских округов отображаются границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, а также границы зон с особыми условиями использования территорий.

На основании ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994года № 68-ФЗ «чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».

Краткое описание территории муниципального образования, условий (топографо-геодезических, инженерно-геологических, природно-климатических) и инфраструктуры, формирующих факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций ранее изложено в ряде  разделов  настоящего проекта Генерального плана Кормовского  сельского поселения.

# 1. Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, влияния на них факторов риска ЧС.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические.

Террористические факторы

К основным факторам террористического характера на территории сельского поселения относятся:

- нападение на политические и экономические объекты (захват, подрыв, обстрел и т.д.);

- взрывы и другие террористические акты в местах массового пребывания людей похищение людей и захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- вывод из строя систем управления силовых линий электроснабжения, средств связи, компьютерной техники и других электронных приборов (электромагнитный терроризм);

- нарушение психофизического состояния людей путем программированного поведения и деятельности целых групп населения;

- внедрение через печать, радио и телевидение информации, которая может вызвать искаженное общественное мнение, беспорядки в обществе;

- проникновение с целью нарушения работы в информационные сети;

- применение химических и радиоактивных веществ в местах массового пребывания людей;

- отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания;

- искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней.

Реализация указанных угроз может привести:

- к нарушению на длительный срок нормальной жизни населения;

- к созданию атмосферы страха;

- к большому количеству жертв.

На территории Кормовского сельского поселения в соответствии с Паспортом безопасности поселения имеется 3   потенциально опасных объекта (АЗС с запасами бензина от 50 до 150 тонн).

При террористическом акте объемы разрушения и загрязнения окружающей среды будут зависеть как от характера объекта, так и характера диверсии (взрыв, пожар, отключение электроэнергии и др.).

Криминальные факторы

Усиление криминализации всех сторон жизни общества наносит серьезный ущерб идеям демократизации, нарушает нормальную жизнь не только  Кормовского сельского поселения, но и Ремонтненского района в целом.

К основным криминальным факторам относятся:

- усиление криминального давления на жизнедеятельность сельского поселения;

- возможность срастания преступных сил с представителями властных структур;

- переход под контроль криминальных групп банков, экономических, торговых и посреднических центров;

- возможность проникновения преступных авторитетов в выборные органы законодательной власти, а также в правоохранительные органы;

- слабая раскрываемость заказных убийств, в том числе по политическим мотивам.

Реализация указанных угроз может привести:

- к появлению атмосферы страха и неуверенности в обществе;

- к возможности перехода реальной власти к преступным авторитетам;

- к парализации экономических преобразований;

- к обесцениванию демократических завоеваний.

Факторы коммунально-бытового и жилищного характера

Для нормальной жизнедеятельности сельского поселения  и его населения жизненно важное значение имеет устойчивое и надежное коммунально-бытовое обеспечение, устойчивость систем жизнеобеспечения города, населенных пунктов и решение жилищных проблем.

К основным факторам коммунально-бытового и жилищного характера относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

- дефицит источников теплоснабжения в отдельных муниципальных образованиях;

- перегруженность магистральных инженерных сетей канализации или их отсутствие;

- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, утилизации производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, сырья, продуктов, содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, требующих специальных технологий утилизации;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, химчистки и др.);

- возрастающий уровень утечек в сетях водоснабжения, приводящий к вымыванию грунта и образованию провалов;

- старение жилого фонда, особенно зданий дореволюционной постройки и домов первого поколения, а также инженерной инфраструктуры населенного пункта.

Реализация указанных угроз может привести:

- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях;

- к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования экономики;

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных сильными морозами, засухой;

- созданию нестабильной социальной обстановки.

Техногенные факторы

Большинство чрезвычайных ситуаций носят техногенный характер. ЧС техногенного характера – это аварии на системах жизнеобеспечения населения, аварии нефте- и газопроводов, пожары и взрывы на объектах экономики, аварии на транспорте. По категории аварийности большинство аварий относятся к локальным авариям.

Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.

Показатель приемлемого риска ЧС техногенного характера составляет 1х10-4 - 1х10‾5.

Средний уровень индивидуального риска при авариях на взрыво- и пожароопасных объектах составляет 7,5*10-5 1/год для наиболее опасного и 3*10-5 1/год для наиболее вероятного сценария развития ЧС.

Паспорт безопасности территории Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области свидетельствует, что в поселении отсутствует возможность возникновения ЧС следующих видов:

      - На радиационноопасных объектов (в поселении отсутствуют);

      - На химически опасных объектах (в поселении отсутствуют);

      - На биологически опасных объектах (в поселении отсутствуют);

      - На коммунальных системах жизнеобеспечения (из-за слабого развития и минимального влияния на жизнеобеспечение поселения);

      - На гидротехнических сооружениях  (гидротехнические сооружения имеются, однако, службы ГО и ЧС района не рассматривают их как источники возможных серьезных ЧС из-за их размеров и месторасположения относительно населенных пунктов).

По данным Паспорта безопасности наиболее серьезные последствия в поселении могут иметь ЧС на объектах электро-энергетических систем и системах связи и на пожаро- и взрывоопасных объектах (3 АЗС). Показатели риска техногенных ЧС  на таких  объектах (при наиболее опасном сценарии развития ЧС, при наиболее вероятном сценарии развития ЧС) на территории Кормовского сельского поселения приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций | Местораспо-ложение и наименование объектов | Вид и возмож-ное коли-чество опасного вещества, участвую-щего в реализа-ции чрезвы-чайных ситуаций | Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций, год-1 | Показатель приемлемого риска, год-1 | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км-2 | Числен-ность населения у которого могут быть нарушены условия жизнедея-тельности, тыс.чел | Социально-экономические последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел | Возможное число пострадавших | Возможный ущерб, .р. |
| 1. Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи | Подстанция с. Кормовое, Подстанция п. Тихий Лиман | - | 6,6х10-4 | 1х10-6 | - | 1,132 0,635 | - | - | 3000 3000 |
| 2.Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах | АЗС, 1 км западнее с. Кормовое АЗС колхоза «Кормовое» АЗС СПК «Тихолиманский» | Бензин – 50 тн Бензин- 100 тн Бензин- 150 тн | 7,83х10-7 год-1/ 3,25x10-3 | Персонал 1х10-5 /1,512x10-2 Население 1х10-7 /2,65x10-3 | 0,3 |  |  |  |  |

К основным причинам, способствующим возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т. д.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления  возможных отказов и разрушений (например, труб);

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Таким образом, риск возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, на рассматриваемой территории, сравнительно невысок. Вероятность возникновения аварий с тяжелыми последствиями и большим материальным ущербом на объектах является невысокой и не может привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба.

Факторы эпидемиологического и экологического характера

На территории Кормовского  сельского поселения имеются потенциально опасные места размещения отходов:

- Могильников – 2

- Свалок (организованных) – 2.

Для Кормовского сельского поселения эпидемиологические чрезвычайные ситуации могут иметь место, в частности, сохраняется потенциальная угроза заболеваний сибирской язвой, птичьим гриппом а африканской чумой.

Создание благополучной санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки является непременным условием жизнедеятельности населения населенного пункта.

Природные факторы

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий Ремонтненский район относится к категории простых.

На территории Кормовского  сельского поселения  имели место пожары природные, бури, град и  подтопления.  В весенне-летний период наибольшую опасность пожары, пылевые бури и суховеи.

Реализация природных угроз может привести:

к гибели и потере здоровья жителей;

к  ущербу производственного и жилого фондов, культурным ценностям;

к нарушению нормальной жизнедеятельности населения.

Показатели риска природных ЧС приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

| (при наиболее опасном сценарии развития ЧС/при наиболее вероятном сценарии развития ЧС) виды опасных природных явлений | Интен-сив-ность природного явле-ния | Частота природного явле-ния, год-1 | Частота наступления ЧС при возникновении природ-ного явления, год -1 | Разме-ры зон вероятной ЧС, км2 | Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону ЧС, тыс.чел. | Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедея-тельности, тыс.чел. | Социально-экономические последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погиб-ших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, млн. руб. |
| 1.Землетрясения, балл | 7-8 8-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.Извержения вулканов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Оползни, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.Селевые потоки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.Снежные лавины, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с | >32 | 1х10-2 | - | - | 2 | 0,8 | - | 20 | 2 |
| 7.Бури, м/с | >32 | 5x10-2 | 5x10-2 | 35 | - | - | - | - | - |
| 8.Штормы, м/с | 15-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.Град, мм | 20-31 | 0,167 | 0,167 | 12 | - | - | - | - | - |
| 10.Цунами, м | >5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.Наводнения,м | >5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.Подтопления, м | До 5 | 1 | 1 | 11,3 | - | - | - | - | - |
| 13. Пожары природные, га |  | 1х10-0 | 1 | 1,7 | - | - | - | - | - |

# 2. Выводы из оценки факторов риска ЧС природного и техногенного характера и воздействия их последствий на территорию Кормовского сельского поселения, проектные обоснования минимизации их последствий с учётом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории сельского поселения  могут привести аварии (технические инциденты) на линиях электро-, газоснабжения (после ввода в эксплуатацию), водопроводных сетях, взрывы на взрывопожароопасных объектах.

# 2.1. Чрезвычайные ситуации при авариях на объектах, расположенных на территории поселения.

# 2.1.1.Чрезвычайные ситуации в результате аварий гидротехнических сооружений.

На территории поселения находится 7 гидротехнических сооружений, из которых половина  может  рассматривается  как источники возможных ЧС:

-  пруд балочный № 0732026 на балке Крутенькая (объем воды 0,08 млн. м3). В случае разрушения ГТС в зону возможного затопления волной прорыва попадают жилые объекты с.Кормовое;

-  водохранилище "Тихолиманское" балочное №0732031 (объем воды 11,5 млн. м3). В случае разрушения ГТС в зону возможного затопления волной прорыва попадает п.Тихий Лиман, и вода поступит в нижерасположенный пруд по б.Кереста;

- пруд балочный №0732032 (объем воды 0,5 млн. м3). В случае разрушения ГТС в зону возможного затопления волной прорыва попадает прибрежняя часть п.Тихий Лиман

Вероятность ЧС на этих объектах не рассматривается в Паспорте безопасности Кормовского сельского поселения. Из всех указанных выше ГТС опасным признан лишь пруд, расположенный  на восточной окраине п. Тихий Лиман (№0732032).

Данные о гидротехнических сооружениях, расположенных на территории Кормовского сельского поселения  (согласно Реестра ГТС водохозяйственных объектов Ремонтненского района, включенных в инвентаризацию 2006-2007 г.г.) представлены в таблице 2.1.1.1.

Таблица 2.1.1.1.

| Наименование в/х объекта | Местоположение | Емкость водохранилища (пруда) | Характеристика уровня безопасности эксплуатацион-ного состояния ГТС (нормальный, пониженный, неудовлетвори-тельный, опасный) | Оценка потенциальной опасности при аварийном разрушении объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бассейн реки | река, балка | Расстоя-ние от устья или истока водотока до створа ГТС | Расстоя-ние от ближай-шего населен-ного пункта до створа ГТС | Объем при НПУ, млн. м3 | Пло-щадь водно-го зеркала при НПУ, га | Макси-маль-ный напор, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| пруд "Ёнькин" балочный №0732025 | Западный Маныч | балка Гашун-Давста | 40 км от устья | 12 км ЮВ с. Кормовое | 0,9 | 31,5 | 8 | пониженный | потенциально не опасен |
| пруд балочный №0732026 | Западный Маныч | балка Крутенькая -балка без названия | 5 км от устья | центральная часть с. Кормовое | 0,08 | 3,5 | 3 | пониженный | В случае разрушения ГТС в зону возможного затопления волной прорыва попадают жилые объекты с.Кормовое |
| пруд "Тауш" балочный №0732027 | Западный Маныч | балка Крутенькая - балка Тауш | 6 км от устья | 3 км Ю с. Кормовое | 0,3 | 9,5 | 5 | пониженный | потенциально не опасен |
| пруд балочный №0732028 | Западный Маныч | балка Крутенькая | 18 км от устья | 10 км ЮЗ п. Тихий Лиман | 0,4 | 24,1 | 2,5 | опасный | потенциально не опасен |
| водохранилище "Тихолиманское" балочное №0732031 | Западный Маныч | балка Крутенькая -балка Кереста | 20 км от устья | 5 км С п. Тихий Лиман | 11,5 | 210 (228,6) | 8 | пониженный | В случае разрушения ГТС в зону возможного затопления волной прорыва попадает п.Тихий Лиман, и вода поступит в нижерасположенный пруд по б.Кереста |
| пруд балочный №0732032 | Западный Маныч | балка Крутенькая -балка Кереста | 14 км от устья | В окраина п. Тихий Лиман | 0,5 | 38,4 | 2 | опасный | В случае разрушения ГТС в зону возможного затопления волной прорыва попадает прибрежняя часть п.Тихий Лиман |
| пруд балочный №0732033 | Западный Маныч | балка Крутенькая | 12 км от устья | 12 км ЮЗ п. Тихий Лиман | 0,2 | 9,5 | нет воды | прорван | потенциально не опасен |

Возможность ЧС на ГТС не рассматривается службами ГО и ЧС для Кормовского сельского поселения из-за незначительности возможных последствий.

Вместе с тем, наводнения и подтопления относятся к стихийным гидрологическим явлениям, связанным с повышением уровня воды в водоемах и водотоках и затоплением прилегающей местности.

Каждому виду наводнения соответствуют свои инженерно-технические мероприятия по защите от их последствий. К ним относятся:

- проведение систематических обследований технического состояния ГТС  и проведение мероприятий по их ремонту и обслуживанию;

- инженерная разведка развития опасных природных явлений;

- сооружение ограждающих дамб (валов) и других сооружений, для задержания водных и селевых потоков, сбора или стока их;

- использование способа подсыпки территорий; проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ;

- накопление аварийных запасов материала для заделывания пробоин, прорывов и наращивания высоты дамб;

- оборудование мест посадки и высадки;

- накопление и организация безопасного хранения резервных и автономных источников электрической и тепловой энергии.

Накопленный отечественный и зарубежный опыт проведения мероприятий по уменьшению последствий от наводнений свидетельствуют, что наименьшие материальные затраты и более надежная защита территорий от затопления достигается лишь при применении комбинированного способа борьбы с наводнениями, когда вышеперечисленные, активные и пассивные методы защиты используются в комплексе, проводятся оперативно и своевременно.

Для успешного проведения защитных мероприятий накануне конкретного наводнения очень важен своевременный и достоверный гидрометеорологический прогноз.

Прогнозирование угрозы наводнения или подтопления  позволяет своевременно осуществить комплекс предупредительных мероприятий, значительно снижающих возможный ущерб и потери, а также заблаговременно создать условия для проведения спасательных и других неотложных работ в зонах затопления.

# 2.1. Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах.

На территории поселения  расположено 3 пожаро-взрывоопасных объекта:  АЗС, 1 км западнее с. Кормовое, АЗС колхоза «Кормовое», АЗС СПК «Тихолиманский» в  емкостях которых может находиться  50, 100 и 150 тонн бензина.

Для составляющих, входящих в объект, представлены следующие типовые сценарии.

Наиболее вероятными являются сценарии, связанные с аварией при переливе нефтепродуктов при заправке автомобиля на территории АЗС  и разливом нефтепродуктов.

Наиболее вероятными являются сценарии, связанные с полным разрушением наземного резервуара с нефтепродуктами, образование смеси и аэрозоля и паров нефти с воздухом, создание взрывоопасной концентрации паров и аэрозоля нефти, взрыв и возникновение пожара АЗС.

Специалистами служб ГО и ЧС Ремонтненского района проведена оценка возможной ЧС:

Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций 7,83х10-7 год-1 /3,25х10-3 год-1;

Показатель приемлемого риска:

-  для персонала  1х10-5 /1,512x10-2,

-  для  населения 1х10-7год-1/2,65х10-3год-1.

Размер зоны вероятной чрезвычайной ситуации по наиболее опасному сценарию составляют 0,03 км2.

1. Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер.

2. Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и операторной.

3. Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будут разрушение здания операторной, навеса и ТРК.

4. Людские потери со смертельным исходом - в районе площадки слива ГСМ с АЦ, ТРК. На остальной территории объекта - маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторной вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций.

5. Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей составит - более 16 м, при разлитии ГСМ - более 36 м.

Санитарно защитная зона нефтебаз и АЗС должна быть не менее 100 м. Ближайшие жилые и общественные здания должны располагаться на расстоянии более 30 м от границы территории АЗС.

# 2.1.3. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах

Биологически опасных объектов на территории МО нет.

# 2.1.4. Чрезвычайные ситуации на электро - энергетических системах и системах связи

Аварии на электро-энергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения потребителей и обширных территорий приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений  только электроэнергией, так как системы централизованного снабжение теплом  село Кормовое, село  Садовое  и поселок Тихий Лиман практически не  имеют.

Для обеспечения населения ГО электроэнергией используются мощности трансформаторных пунктов и распределительных подстанций.

Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций 6,6х10-4  год-1

Показатель приемлемого риска – 1х10-6 год-1.

Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону чрезвычайной ситуации, 3 населенных пунктов (село Кормовое, село Садовое, поселок Тихий Лиман), возможное количество населения, попадающего в зону чрезвычайной ситуации от 0,6 до 1,3 тысяч человек.

Имеющиеся электро-энергетические системы и системы связи на территории поселения не  представляют угрозу, как источники техногенных чрезвычайных ситуаций, и в качестве вариантов последующих действий дальнейший анализ не проводился ввиду незначительности опасностей.

# 2.1.5. Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом.

Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов.

# 3.  Чрезвычайные ситуации на транспортных коммуникациях.

Транспортные коммуникации на территории МО составляют:

- для автомобильного транспорта   69,6 км (по данным Паспорта безопасности поселения).

На территории поселения не зафиксированы предприятия, осуществляющие перевозку опасных грузов, кроме нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо) и сжиженного газа для нужд населения. Необходимо учитывать, что объем этих перевозок незначительный.

Предприятия имеют сертифицированный подвижной состав, оборудованный для перевозок опасных грузов, обученных водителей и подготовленный управленческий персонал, формируют безопасные маршруты и согласовывают их с органами ГИБДД и МЧС, в предусмотренных случаях.

Ввиду отсутствия паспорта безопасности опасного объекта у предприятий, осуществляющих перевозку опасных грузов, произведен предварительный теоретический расчет. Точные данные по каждому объекту необходимо занести в паспорт безопасности ГО после предоставления предприятиями паспорта безопасности опасного объекта согласованного с ГУ МЧС России по Ростовской области.

Для составляющих, определяющие перевозку опасных грузов с учетом специфики Кормовского сельского поселения, представлены следующие типовые сценарии.

Перевозка опасных грузов автотранспортом.

Интенсивность аварийных ситуаций на автотранспорте при перевозке опасных грузов 1,2*10-6.

Перевозка легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ).

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией автоцистерны: разлив нефтепродуктов —> воспламенение паров нефтепродуктов —> взрыв автоцистерны —> пожар —> выделение токсичных газов —> поражение персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами.

В реализации чрезвычайной ситуации будет участвовать до 7,86 т нефтепродуктов. При этом в создании поражающих факторов будет участвовать 0,786 т опасного вещества.

Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций 4,68х10-3год-1.

Уровень коллективного риска 9,36х10-2год-1.

Уровень индивидуального риска 9,53х10-8год-1.

Показатель приемлемого риска 1х10-5год-1.

Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации по наиболее вероятному сценарию составляют:

-	площадь пожара - 118,8 м2;

-	граница порога поражения людей на открытой местности - 92 м:

-	радиус полных разрушений зданий - 41,0 м.

Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности - 50 чел.

Перевозка сжиженных углеводородных газов (СУГ).

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией при истечении СУГ в результате разгерметизации автоцистерны, образованием зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ГВС поражением персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами.

В реализации чрезвычайной ситуации будет участвовать до 10 м3 сжиженного газа. При этом в создании поражающих факторов будет участвовать 2,87 т опасного вещества.

Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций 6,6х10-4год-1.

Уровень коллективного риска 5,75х10-3год-1.

Уровень индивидуального риска 5,9х10-8год-1.

Показатель приемлемого риска 1х10-5год-1.

Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации по наиболее вероятному сценарию составляют:

- граница порога поражения людей на открытой местности – 120 м;

- радиус полных разрушений зданий - 87,0 м.

Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности - нет.

# 4. Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях, нефтебазах и АЗС.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с		- СУГ - 14.5 м3;

- ГСМ - 8 м3;

давление в емкостях с СУГ				 - 1.6 МПа;

толщина слоя разлития				 - 0.05 м (0,02 м);

территория						 - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы	 		 - плюс 20оС;

скорость приземного ветра	 			 - 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС			 - 15-100 м;

класс пожара						 - В1, С.

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ приведены в таблица 4.1.

Таблица 4.1.

| Параметры | автоцистерны |
| --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 8 | 14.5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 5.85 | 9.64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 7 | 9.4 |
| Площадь разлития, м2 | 152 | 275.5 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0.02 | 0.7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0.12 | 6.75 |
| Зона полных разрушений, м | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 21 | 84 |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 12.7 | 47.6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 0 |

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения пожара на объекте невозможно, персонал, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях на проектируемом объекте и готовы к реальным действиям при возникновении аварий.

Аварии на АЗС:

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории АЗС, возможно:

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;

- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии. На АЗС имеется: запасенная химическая энергия (горючие материалы); запасенная механическая энергия (кинетическая - движущиеся автомобили и др.).

Анализ опасностей, связанных с авариями на АЗС, показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования станции и автоцистерн, доставляющих топливо на АЗС.

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.

Сценарии развития аварий с инициирующими событиями, связанными с частичной разгерметизацией фланцевых соединений, сальниковых уплотнений, незначительных коррозионных повреждений трубопроводов отличаются от сценариев при разрушении трубопроводов, емкостей только объемами утечек.

Событиями, составляющими сценарий развития аварий, являются:

-  разлив (утечка) из цистерны ГСМ.

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади разлива.

В качестве поражающих факторов рассматриваются:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) используется «Методика оценки последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994), «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (РД 03-409-01).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с емкостями ГСМ рассчитаны для следующих условий:

- тип вещества					- ГСМ (бензин, ДТ);

- емкость подземная с ГСМ, ДТ		- 25 м3;

- автомобильная цистерна (топливозаправщик) - 8 м3;

- разлив топлива 				- 300 л;

- нефтебаза, в единичной емкости 	- 5000 м3;

- разлитие на подстилающую поверхность (асфальт) - свободное;

- толщина слоя разлития			- 0.05 м;

- территория					- слабозагроможденная;

- происходит разрушение емкости с уровнем заполнения - 85 %;

- температура воздуха		          - +20 оС;

- почвы	                                       - +15 оС;

- скорость приземного ветра		- 0.25-1 м/сек;

- класс пожара				- В1;

- при горении				- ГСМ выгорает полностью.

Выводы:

1. Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер.

2. Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и операторной.

3. Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будут разрушение здания операторной, навеса и ТРК.

4. Людские потери со смертельным исходом - в районе площадки слива ГСМ с АЦ, ТРК. На остальной территории объекта - маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторной вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций.

5. Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей составит - более 16 м, при разлитии ГСМ - более 36 м.

Санитарно защитная зона нефтебаз и АЗС должна быть не менее 100 м. Ближайшие жилые и общественные здания должны располагаться на расстоянии более 30 м от границы территории АЗС.

# 5. Аварии на магистральных газопроводах

В настоящее время на территории Кормовского поселения  магистральных газопроводов нет. Однако, в связи с проводимой газификацией всего  Ремонтненского района вопрос аварий на газопроводах может стать актуальным

Вследствие аварии на газопроводе возможно возникновение следующих поражающих факторов:

- воздушная ударная волна;

- разлет осколков;

- термическое воздействие пожара.

Анализ аварий на магистральных газопроводах показывает, что наибольшую опасность представляют пожары, возникающие после разрыва трубопроводов, которые бывают двух типов: пожар в котловане (колонного типа) и пожар струевого типа в районах торцевых участков разрыва. Первоначальный возможный взрыв газа и разлет осколков (зона поражения несколько десятков метров), учитывая подземную прокладку газопровода и различные удаления объектов по пути трассы, возможные зоны поражения необходимо рассматривать конкретно для каждого объекта.

Возможные радиусы термического поражения приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

| Время нахождения в зоне пожара | Тип пожара |
| --- | --- |
|  | Колонного | Струевого |
| t, сек | Rп 100% | Rп 1% | Rп 100% | Rп 1% |
| 5 | 306 | 566 | 690 | 1200 |
| 20 | 354 | 654 | 1060 | 1360 |
| 60 | 379 | 687 | 1114 | 1422 |

# 6. При воздействии поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций (опасные геологические процессы, опасные гидрологические явления и процессы, опасные метеорологические явления и процессы, природные пожары).

Возможными опасными природными явлениями, характерными для Кормовского сельского поселения, являются следующие ЧС природного характера:

- ураганы более 32 м/с;

- бури более 32 м/с;

- град 20-31 мм;

- природные пожары.

Другие опасные природные явления (извержения вулканов, оползни, селевые потоки, снежные лавины, бури, штормы, цунами, наводнения.) для территории поселения   не характерны.

Виды и частота возникновения опасных природных явлений представлены в таблице 6.1.

Таблица.6.1.

| Наименование источника природного ЧС | Среднемноголетняя частота возникновения ЧС, един/год |
| --- | --- |
| Опасные геологические процессы | 1 раз в 50 лет |
| Опасные гидрологические явления и процессы | I раз в год |
| Опасные метеорологические (атмосферные) явления и процессы | 1 раз в 6 (град). 20 (бури), 100 (ураганы) лет |
| Природные пожары | Каждый год |

Сведения о наблюдаемых на территории поселения  опасных природных процессах, требующих превентивных защитных мер приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2.

| Среднегодовые: |  |
| --- | --- |
| направление ветра, румбы | Юго-восток |
| скорость ветра, м/сек | 6-10 |
| относительная влажность, % | 82 |
| Максимальные значения (по сезонам) скорость ветра, м/сек | До 15 |
| Количество атмосферных осадков, мм - среднегодовое - максимальное (весна) | 350-450 112 |
| Температура, °С |  |
| среднегодовая | +8,4 |
| максимальная (по сезонам) | -38°С до +42°С |

Опасные геологические процессы.

Землетрясения

Землетрясения относятся к числу наиболее опасных стихийных бедствий. Внезапные колебания земной поверхности обладают огромной разрушительной силой и приводят к большому числу человеческих жертв и значительному материальному ущербу.

Землетрясение проявляется в форме колебания грунта и эффективность его воздействия на внешнюю среду и. в частности, на здания количественно оцениваются интенсивностью (I) по 12-ти бальной шкале. В России и ряде европейских стран используется Международная модифицированная сейсмическая шкала ММ5К-86.

Интенсивность землетрясений является величиной относительной и зависит от эпицентрального расстояния (чем ближе к очагу, тем выше интенсивность), а также от других условий (высокое залегание грунтовых вод и рыхлых пород способствует усилению бальности).

В соответствии со СНиП П-7-81* «Строительство в сейсмических районах» расчетная сейсмическая интенсивность в баллах для Кормовского сельского поселения равна 5 баллам с 1% вероятностью возможного превышения в течение 50 лет. Повторяемости сотрясений для данного района в среднем составляет один раз в 5000 лет.

При проведении расчетов по определению последствий землетрясения целесообразно пользоваться классификацией зданий, приведенной в сейсмической шкале ММ5К-86.

Землетрясения приводят к возникновению ЧС на коммунально-электрических сетях (КЭС). Причины, вызывающие повреждения КЭС можно разделить на две группы:

- связанные с волновыми движениями грунта, которые вызывают движение подземных коммуникаций и сооружение КЭС – коллекторов, трубопроводов, колодцев, кабельных линий;

- связанные с разрушением вводов в наземные здания и сооружения.

Последствия от аварии КЭС могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов, ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

Анализ последствий землетрясений показывает, что в среднем на 1 км разрушенной части населенного пункта  приходится 6-8 аварий, нарушающих условия жизнедеятельности населения.

Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности 500 человек для поселения.

Опасные метеорологические явления и процессы

Бури,  ураганы

Бури, штормы, ураганы - опасные метеорологические явления, характеризующиеся высокими скоростями ветра. Эти явления вызываются неравномерным распределением атмосферного давления на поверхности земли и прохождением атмосферных фронтов, разделяющих воздушные массы с разными физическими свойствами.

Характеристики ветрового режима, бальности и диапазона изменения скоростей ветра при ураганах, а также визуальная оценка признаков ветрового режима принята в 1963 году Всемирной Метеорологической организацией (шкала Бофорта).

Ветровые нагрузки – уровень опасности сильных ветров - высокий (среднее многолетнее число дней за год с сильным ветром 23 м/сек и более - более 1,0; возможно возникновение ЧС объектового, муниципального и межмуниципального уровня в результате нарушения устойчивости функционирования линейных объектов энергоснабжения).

Основному поражающему воздействию сильных ветров подвержены линейные объекты систем энергоснабжения и кровли зданий различного назначения.

Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах приведена в таблице 6.3.

Таблица 6.3

| № п/п | Типы конструктивных решений здания, сооружений и оборудования | Скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | Степень разрушения |
|  |  | слабая | средняя | сильная | полная |
| 1 | Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-40 | 40-60 | >60 |
| 2 | Складские кирпичные здания | 25-30 | 30-45 | 45-55 | >55 |
| 3 | Склады-навесы с металлическим каркасом | 15-20 | 20-45 | 45-60 | >60 |
| 4 | Трансформаторные подстанции закрытого типа | 35-45 | 45-70 | 70-100 | >100 |
| 5 | Насосные станции наземные железобетонные | 25-35 | 35-45 | 45-55 | >55 |
| 6 | Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |
| 7 | Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | >50 |
| 8 | Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | >60 |
| 9 | Контрольно-измерительные приборы | 20-25 | 25-35 | 35-45 | >45 |

Разрушение зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов ЛЭП способствуют возникновению и быстрому распространению массовых пожаров.

В поселении  расположено 3  населенных пункта.

Плотность населения в поселении составляет 2,76 чел./км2.

Частота природного явления – бури  5,0х10-2год-1

Частота наступления чрезвычайной ситуации в результате бури для одного населенного пункта 5,8х10-1год-1.

Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации определяется как площадь (района) населенного пункта, в пределах которой застройка получает разрушения.

Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации 35 км2

Выпадение снега. Основными поражающими факторами сильных снегопадов, сопровождающихся морозами и ветрами, являются обрывы линий электропередач и возникновение снежных заносов. Конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок 180 кг/м2, установленных СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства.

В результате обильного выпадения осадков, сопровождающих ураганный ветер, могут возникнуть затопления местности, а зимой - снежные заносы на большой территории.

Опасные гидрологические явления и процессы.

Подтопление и наводнения не имеют места на территории поселения и не рассматриваются. Такие явления могут иметь место только при разрушении некоторых из ГТС, что рассмотрено ранее.

Объектов экономики, попадающих в зоны возможного подтопления, на территории сельского поселения не имеется.

Природные пожары.

Пожар представляет достаточно сложное явление, обусловленное протеканием и развитием во времени и пространстве процессов горения, массо- и теплообмена. При этом, безусловно определяющим процессом является горение.

При пожарах может быть выделено три зоны: горения, теплового воздействия и задымления.

В зоне горения протекают процессы термического разложения, испарения в объеме диффузионного факела пламени. Границей зоны горения является тонкий светящийся поверхностный слой пламени. Интенсивность горения определяется скоростью поступления кислорода из окружающего пространства в зону горения.

Зона теплового взаимодействия примыкает к границе зоны горения. В этой части пространства протекают процессы теплопередачи, обусловливающие формирование одного из самых важных поражающих факторов при пожаре — облучение людей и объектов окружающей среды тепловым излучением.

Зона задымления примыкает к зоне горения. Название зоны в известном смысле условно, так как под ней обычно понимается не все то пространство, охваченное дымом, а только его часть, где невозможно пребывание людей без средств защиты органов дыхания. Границами зоны задымления считаются изолинии с концентрацией аэродисперсной фазы дыма 10 кг/м3, видимостью предметов 6—12 метров и концентрацией кислорода не менее 16%. Нахождение людей без средств защиты органов дыхания на границе зоны безопасно.

К числу поражающих факторов, возникающих при пожарах, их параметры и степень воздействия на человеческий организм, относят:

- облучение людей и объектов окружающей среды тепловым излучением;

- воздействие на людей и объекты окружающей среды высокотемпературным полем;

- загрязнение воздуха токсичными продуктами горения и обеднение его кислородом до уровней ниже порогового в зонах теплового взаимодействия и задымления.

Облучение тепловым излучением может оцениваться по интенсивности облучения (плотности теплового потока), обычно выражаемой в кВт/м:, а также по количеству тепловой энергии, поступающей на единицу поверхности объекта за определенное время.

Воздействие высокотемпературного поля оценивается по температуре в районе нахождения объекта поражения. Установлено, что при температуре, равной 80-100°С в сухом воздухе и при 50-60°С во влажном, человек без специальной теплозащиты может находиться лишь считанные минуты. Более высокая температура или длительное пребывание при указанных температурах приводят к ожогам, тепловым ударам, потере сознания и даже смертельным исходам. Предельно допустимая температура нагревания незащищенных поверхностей кожи человека составляет 40°С.

Интенсивность облучения объектов на том или ином расстоянии от зоны горения зависит от интенсивности выделения тепла при пожаре, а также от расстояния, наличия преград на пути его распространения.

Природный пожар - это стихийное (то есть неуправляемое) горение, распространившееся на лесную или степенную  площадь, окруженную негорящей территорией.

По скорости распространения пожары разделяются на три категории: сильные (свыше 100м/мин.); средней силы (3-100 м/мин) и слабые (до 3м/мин).

Наиболее вероятной зоной развития пожара для поселения являются природные степи из-за неконтролируемых палов сухой травы.

Основными поражающими факторами являются открытое пламя и сильное задымление территорий.

Показатель приемлемого риска ЧС природного характера составляет 1х10-2 - 1х10‾5.

С целью предупреждения лесных и торфяных пожаров необходимо совершенствование контрольно-профилактической работы с населением, надзорной деятельности, сил и средств предупреждения и тушения пожаров, технических мероприятий противопожарной защиты лесов и населённых пунктов, расположенных вблизи лесных массивов (в соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности»).

# 7.  При развитии застройки территории и размещения объектов капитального строительства.

При проектировании и строительстве объектов жилого фонда, промышленного назначения, инженерных сетей в ходе перспективного развития города и населенных пунктов, необходимо учитывать требования раздела 3 СНиП 2.01.51-90.

При проектировании и строительстве промышленных объектов требуется учитывать следующее:

- степень огнестойкости производственных, складских и административно-бытовых зданий определять в зависимости от категорий объектов по гражданской обороне и мест их размещения (п. 4.1-4.5 СНиП 2.01.51-90.);

При дальнейшей застройке населённых пунктов необходимо по отношению к этажности зданий, плотности застройки и плотности населения учитывать требования п. 3.20 -3.22 СНиП 2.01.51-90.

Новые промышленные предприятия не должны размещаться в поселениях, где строительство и расширение промышленных предприятий запрещены или ограничены, за исключением предприятий, необходимых для непосредственного обслуживания населения, а также для нужд промышленного, коммунального и жилищно-гражданского строительства.

На территории Кормовского сельского поселения имеются места отдыха людей на водных объектах в летнее время купального сезона (искусственные водоемы). Проектирование зон отдыха возможно при дальнейшем развитии системы рекреации в рамках региональных планов.

При размещении на территории поселения зон отдыха необходимо учитывать требования п. 3.25-3.27 СНиП 2.01.51-90.

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и реконструируемые проектировать с учетом приспособления:

- бань и душевых промышленных предприятий - для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;

- прачечных, фабрик химической чистки - для специальной обработки одежды, в качестве станций обеззараживания одежды;

- помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях технического обслуживания - для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания техники.

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей общественного транспорта, производственно-ремонтные базы уборочных машин, и др. размещать рассредоточено и преимущественно на окраинах населенных пунктов.

# 8. При обеспечении мероприятий пожарной безопасности.

На снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие пожаров на территории Кормовского сельского поселения, оказывают влияние следующие основные факторы.

Размещение пожаровзрывоопасных объектов – АЗС и АГЗС, склады и хранилища сжиженного газа.

При дальнейшем проектировании и размещении на территории района пожаро- и взрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям, и с учётом соблюдений нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Анализ системы противопожарного водоснабжения по населенным пунктам показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не отвечает предъявляемым требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов в части, касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

На территории сельского поселения должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Населенные пункты должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром имеются, однако, не все соответствуют требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 м2 или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

В исторической застройке населенных пунктов допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 метров при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Противопожарные расстояния от границ застройки населенных пунктов до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 м.

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций (АЗС) на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары.

Противопожарные расстояния от коллективных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях населенных пунктов и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях населенных пунктов должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 16 приложения к Федеральному закону.

Размещение и оборудование пожарной охраны и пожарных депо

Анализ, имевших место на территории населенных пунктов, пожаров показывает, что размещение подразделений пожарной охраны не обеспечивает своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы. На территории МО Кормовское сельское поселение  имеется пожарное депо на территории СПК «Кормовое» (с. Кормовое) с одной приспособленной для пожаротушения машиной.

Необходимо, в соответствии с нормами и требованиями нормативных документов, на территории сельского поселения строительство новых пожарных депо и формирование пожарных охран.

При дальнейшем развитии застройки населенных пунктов, при проектировании, размещении и строительстве пожарных депо для подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения ст. 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

# 9. При развитии транспортной и инженерной инфраструктур

Система зеленых насаждений и незастраиваемых территорий должна вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей населенного пункта (в случае его поражения) в парки и леса загородной зоны.

Магистральные улицы должны прокладываться с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и промышленных районов на загородные дороги не менее чем по двум направлениям.

При проектировании внутренней транспортной сети проектировать наиболее короткую и удобную связь центра населенного пункта, жилых и промышленных районов с железнодорожными и автобусными вокзалами, грузовыми станциями, и т.д.

Следует предусматривать строительство подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и требования к ним.

Водоснабжение Кормовского сельского поселения в основном осуществляется из артезианских скважин и Орловского водопровода.

Качество питьевой воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96 «Вода питьевая», СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГОСТ Р 51232-98 (2002), ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

При расширении жилой застройки на территории сельского поселения требуется проектирование и строительство новых артезианских скважин и магистрального водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90.

Для минимизации последствий ЧС вследствие воздействия радиоактивного излучения, при проектировании источников водоснабжения на территории города необходимо учитывать требования ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

Суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружении должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Требования к устойчивости электроснабжения поселений и объектов.

Износ элементов электросетевых объектов понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Линейные и точечные объекты электроснабжения наиболее подвержены активному воздействию источников природных чрезвычайных ситуаций (ураганный ветер, сильный снегопад), в результате чего вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций вследствие выхода из строя линейной части и коротких замыканий на оборудовании точечных объектов.

Для повышения устойчивости функционирования объектов электроснабжения, при реконструкции сети электроснабжения с расширением застройки населённых пунктов, возможном размещении производств требуется учитывать положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90).

Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения особо важных объектов (участков железных дорог, газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и др.).

Линии электропередачи и подстанции напряжением 500 кВ и выше, выполняющие функции основных межсистемных связей объединенных энергетических систем, а также транзитные линии электропередачи (ЛЭП) и узловые подстанции напряжением 220 и 330 кВ в тех энергосистемах, в которых они образуют сеть высшего напряжения, следует сооружать за пределами зон возможных разрушений населенных пунктов.

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 110-330 кВ должны быть, как правило, закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны по возможности проходить по разным трассам.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

При перспективном проектировании и строительстве на территории сельского поселения новых объектов электроснабжения, требуется учитывать положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90.

Газоснабжение.

Наиболее вероятные аварии связаны с разгерметизацией участков магистрального газопровода или газопровода-отвода высокого давления в результате повреждения стенок, взрыва или пожара на ГРС (ГКС).

При проектировании системы газоснабжения на территории сельского, для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных ЧС, необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90.

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

# 10. При развитии сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и организации мероприятий первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

На муниципальном уровне мониторинг чрезвычайных ситуаций осуществляется силами работников Администраций путём визуальных наблюдений, за состоянием окружающей среды, проведением проверок состояния потенциально опасных объектов, контроля проведения мероприятий устойчивости функционирования объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Прогнозирование ЧС осуществляется на основании мониторинга и информации о прогнозе ЧС, поступающей из органов управления РСЧС.

На объектовом уровне мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, организуется руководителями объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории поселения необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

Организацию и проведение мероприятий первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, следует организовывать на основе соответствующих планов и проводить с учётом положений ГОСТ Р 22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения, ГОСТ Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях».

# 11. Профилактические мероприятия по снижению риска чрезвычайных ситуаций.

# 11.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

- осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,

- проводить работу по совершенствованию анализа риска,

- осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

Для наблюдения за опасными природными явлениями в городском округе необходимо:

- осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Для снижения вероятности возникновения лесных и торфяных пожаров ежегодно (с наступлением летнего времени) в засушливые периоды необходимо:

- вводить ограничение посещения населением лесных массивов.

Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

- проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны Ростовской области.

- внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

- использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

- сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

- создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия ущерба в случае их возникновения.

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы на гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ, по наращиванию и строительству водозащитных дамб, строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

-	организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля»;

-	освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

-	совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

-	повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

# 11.2. Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей.

Обеспечить выполнение федеральных и областных законов, целевых программ по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, проводить профилактику массовых инфекционных заболеваний людей.

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов и своевременно проводить обновление санитарного транспорта.

Повысить укомплектованность органов управления здравоохранением ГО врачебными кадрами (инфекционистами, эпидемиологами, врачами-микробиологами).

Создать резервы медицинских препаратов и имущества, специфических иммуноглобулинов, сывороток, применяемых для экстренной профилактики и лечения инфекционных больных.

Обеспечить выполнение основных федеральных и областных законов, целевых программ по предупреждению и распространению инфекционных заболеваний.

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов в ГО.

Повысить укомплектованность органов управления здравоохранением МО врачебными кадрами (инфекционисты, эпидемиологи, врачи-микробиологи).

Создать резервы медицинских препаратов и имущества, специфических иммуноглобулинов, сывороток, применяемых для экстренной профилактики и лечения инфекционных больных.

Обеспечить более широкое использование всех форм и методов массовой информации и обучения населения (в первую очередь - неработающего) мерам профилактики инфекционных заболеваний.

Широко использовать все формы и методы массовой информации и обучения населения (в первую очередь - неработающего) мерам профилактики инфекционных заболеваний.

В интересах медицинской службы на объектах экономики сформировать санитарные дружины.

# 11.3. Предупреждение эпизоотии, эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.

Проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы в полном объеме:

- диагностические исследования крупного рогатого скота на туберкулез, бруцеллез, лейкоз и лептоспироз;

- профилактические прививки против сибирской язвы крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз.

Улучшить ассортимент применяемых пестицидов в сторону увеличения количества наиболее эффективных и современных препаратов для обработки против сорняков сельхозугодий.

Проводить работу по приведению в надлежащее состояние скотомогильников и биотермических ям в соответствии с вышеуказанными требованиями ветеринарно-санитарных правил.

# 11.4. Меры противодействия терроризму

Обеспечить совместными действиями условия безопасной эксплуатации и функционирования потенциально опасных объектов и систем жизнеобеспечения, защиту населения и территории от техногенных и радиационных поражающих факторов в условиях имеющих место террористических угроз и их проявлений.

Для снижения риска и смягчения последствий террористических диверсионных актов необходимо:

- определить наиболее уязвимые объекты, для которых следует разработать и осуществить дополнительные мероприятия;

- заблаговременно создать необходимые ресурсы для оперативного реагирования на различные варианты;

- обеспечить органы управления современной базой данных. Наличие специальных сведений, расчетов и программ - необходимое условие для своевременного обнаружения и определения характера поражения АХОВ;

- тщательно спланировать порядок действий по смягчению возможных последствий ЧС, связанных с актами химического и биологического терроризма;

- наладить эффективное взаимодействие объектовых формирований с органами и силами РСЧС, включая силы СНЛК, медицины катастроф, правоохранительных органов, пожарной охраны и служб жизнеобеспечения, участвующих в ликвидации ЧС;

- отработать систему управления спасательными и другими неотложными работами при применении террористами химического или биологического оружия.

Нельзя забывать о таком важном деле, как обучение всех групп населения правилам поведения и порядку действий в условиях угрозы и применения террористами различных видов взрывчатых, химических, биологических и иных опасных для жизни веществ, проведение разъяснительной работы среди населения по правилам безопасности и проведения при очистке местности (объектов) от взрывоопасных предметов (ВОП).

Разъяснительная работа среди населения по правилам безопасности и поведения должна быть направлена на исключение или сведение к минимуму человеческих жертв, нанесения ущерба здоровью людей и материальных потерь.

Информирование населения осуществлять путем:

- проведения совещаний с руководителями администраций городов, районов, предприятий и организаций,

- выступлений по радио, телевидению, в печати;

- проведения бесед и информаций;

- издания специальных плакатов, литературы, памяток;

- демонстрации кинофильмов по правилам безопасности при обнаружении ВОП;

- оформления фотостендов,

- проведения индивидуальных бесед; информирования населения о правилах безопасности при обнаружении подозрительных предметов, сумок, игрушек и т.д.

Террористический и диверсионный акт может быть совершен на любом объекте, следовательно, каждый из них должен иметь собственную систему безопасности. Могут быть совершенно разные структуры защиты объектов, однако все сети должны иметь следующие характерные элементы: внешнюю безопасность, внутреннюю безопасность, превентивную защиту от террористов.

# 11.5. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий.

В качестве основных средств инженерной защиты территории предусмотреть:

- обвалование отдельных участков,

- берегоукрепительные работы,

- устройство дамб и других сооружений по регулированию и отводу поверхностного стока вод.

Проводить организационно-технические мероприятия, предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий и летних дождевых паводков.

На объектах экономики проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования предприятий, что частично обеспечивает инженерную защиту города и потенциально-опасных объектов от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Не допускать сокращения существующего фонда убежищ и противорадиационных укрытий.

# 11.6. Состояние страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Рассматривать совершенствование системы страхования и страхового воспитания граждан, как одну из мер гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций, которая позволяет частично разгрузить областной и местные бюджеты от расходов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Основным направлением деятельности по вопросам развития системы страховой защиты населения от чрезвычайных ситуаций является:

- усиление контроля за проведением обязательного страхования (страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов в случае причинения вреда третьим лицам в результате аварий).

# VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2008г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га/га на чел. | 64253/34,03 | 64253/31,78 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | 1. Земли сельскохозяйственного назначения | га/% | 62272/96,92 | 62272/96,92 |
|  | 2. Земли населенных пунктов | га/% | 307/0,48 | 307/0,48 |
|  | 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец. назначения | га/% | 8/0,01 | 8/0,01 |
|  | 4. Земли особо охраняемых территорий | га/% | 1006/1,56 | 1006/1,56 |
|  | 5. Земли лесного фонда | га/% | - | - |
|  | 6. Земли водного фонда | га/% | 660/1,03 | 660/1,03 |
|  | 7. Земли запаса | га/% | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | 1,888 | 2,022 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | ‰ | 0,2 | 7,0 |
| 2.3 | Показатели миграции населения | ‰ | -8,7 | -1,0 |
| 2.4 | Общий коэффициент убыли (прироста)населения | ‰ | -8,5 | 6,0 |
| 2.5 | Численность занятого населения - всего | тыс. чел./% | 629/33,3 | 708/35,0 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 30,19 | 60,66 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда всего | тыс. м2 общей площади квартир | 0,3 |  |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда |  |  |  |
|  | убыль по: |  |  |  |
|  | - техническому состоянию | тыс.м2 общей площади квартир | 0,3 |  |
|  | - реконструкции | тыс. м2 общей площади квартир | - |  |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2. общей площади квартир | 29,89 | 29,89 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 общей площади квартир |  | 30,77 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома | тыс. м2 общей площади квартир |  | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 общей площади квартир |  | 30,77 |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | тыс. м2 общей площади квартир |  | 27,0 |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки | тыс. м2 общей площади квартир |  | 3,77 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. | 16 | 30 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 80 | 80 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - - | 495 | 495 |
| 4.3 | Учреждения внешкольного образования | учащихся | - | 50 |
| 4.5 | Больницы | коек | - | - |
| 4.6 | Поликлиники | посещений в смену | 40 | 40 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли, | м2 торговой площади | 440,9 | 1212 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства - | мест | >320 | >320 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения - | м2 площади пола зала | 300 | 300 |
| 4.11 | Учреждения социального обеспечения – всего | мест | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог | км | 53,7 | 53,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | регионального значения | км | 20,6 | 20,6 |
|  | межмуниципального значения | км | 21,5 | 21,5 |
|  | местного значения | км | 11,6 | 11,6 |
| 5.9 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 190 | 350 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего по району | тыс. м3/сут. | 0,448 | 0,480 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1.1 | с. Кормовое: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,268 | 0,289 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 0,181 | 0,194 |
|  | - на производственные нужды |  | 0,087 | 0,095 |
|  | Производительность водозаборных сооружений׃ |  |  |  |
|  | Повысительная насосная станция | количество | - | - |
|  | Резервуары чистой воды | м3 | 2 х 250 | - |
|  | Артезианская скважина (q=6м3/час) | количество | 7 | - |
|  | Водонапорная башня V=25м3; Н=12м | количество | - | - |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека: | л/сут. на чел. | 237 | 237 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 160 | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км | 15,0 | 1,2 |
|  | Ø110 | - - | 15,0 | 0,9 |
|  | Ø 63 | - - | - | 0,3 |
| 6.1.2 | с. Садовое: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,029 | 0,031 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 0,019 | 0,021 |
|  | - на производственные нужды | - - | 0,010 | 0,010 |
|  | Производительность водозаборных сооружений׃ |  |  |  |
|  | Артезианская скважина (q=6м3/час) | количество | 7 | - |
|  | Водонапорная башня V=25м³; Н=12м | количество | - | 1 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. | 237 | 237 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 160 | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км | 0,8 | 2,9 |
|  | Ø110 | - - | 0,8 | 1,1 |
|  | Ø 63 | - - | - | 1,8 |
| 6.1.3 | п.Тихий Лиман: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,151 | 0,161 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 0,102 | 0,109 |
|  | - на производственные нужды | - - | 0,049 | 0,052 |
|  | Производительность водозаборных сооружений׃ |  |  |  |
|  | Артезианская скважина (q=6м3/час) | количество | 7 | - |
|  | Резервуары чистой воды | м³ | 2х250 | - |
|  | Повысительная насосная станция (q=20м3/час; Н=40,0м) (q=60м3/час; Н=40,0м) | количество | 1 | 1 |
|  | Водонапорная башня V=25м3; Н=14м | количество | 2 | - |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека: | л/сут. на чел. | 237 | 237 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 160 | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км | 15,20 | 1,50 |
|  | Ø110 | - - | 5,20 | 1,50 |
|  | Ø112 | - - | 10,00 | - |
| 6.2 | Канализация : |  |  |  |
|  | Количество сточных вод очищаемых на очистных сооружениях : | тыс.м3/ сут | - | 0,340 |
| 6.2.1 | с. Кормовое: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод – всего: | тыс.м3/ сут | - | 0,204 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - | - | 0,194 |
|  | - производственные сточные воды | - - | - | 0,010 |
|  | КНС q=3 м3/час; Н=17,0м | количество | - | 1 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации («Е-200 БПФ» 150÷230 м³/сут): | количество | - | 1 |
|  | Протяженность сетей: | км | - | 13,1 |
|  | Самотечных: Ø200 мм | - - | - | 12,5 |
|  | Напорных: Ø 63 мм ПЭ | - - | - | 0,6 |
|  | Регулирующая ёмкость на 50м3 с погружным насосом с режущей кромкой (q=30м3/час; Н=10,0м) | количество | - | 1 |
| 6.2.2 | с. Садовое: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод – всего: | тыс.м3/ сут | - | 0,022 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - | - | 0,021 |
|  | - производственные сточные воды | - - | - | 0,001 |
|  | КНС q=10м3/час; Н=20,0м | количество | - | 1 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации («Е-200М1БПФ» 150-230м³/сут) | количество | - | в с. Кормовое |
|  | Протяженность сетей: | км |  | 4,8 |
|  | Самотечных: Ø200 мм | - - | - | 3,5 |
|  | Напорных: Ø90 мм ПЭ | - - | - | 1,3 |
| 6.2.3 | п.Тихий Лиман: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод – всего: | тыс.м3/ сут | - | 0,147 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - | - | 0,141 |
|  | - производственные сточные воды | - - | - | 0,006 |
|  | КНС (q=19м3/час; Н=15,0м) | количество | - | 2 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации «Е-100М1БПФ» (70-120м³/сут): | количество | - | 1 |
|  | Протяженность сетей: | км |  | 6,50 |
|  | Самотечных: Ø200 мм | - - | - | 4,60 |
|  | Напорных: Ø110 мм ПЭ | - - | - | 1,70 |
|  | Ø63 мм ПЭ | - - | - | 0,20 |
|  | Регулирующая ёмкость на 50м3 с погружным насосом с режущей кромкой (q=20м3/час; Н=10,0м) | количество | - | 1 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | МкВт·ч/ год | 2,82 | 3,32 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | МкВт·ч/ год |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | МкВт·ч/ год |  |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч/год | 1440-1488 | 2170 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч/год | 1440-1488 | 2170 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок |  |  |  |
|  | «ПС Кормовская 35/10» | МВт |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей, | км | 24,68 | 27,68 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ВЛ-220 | км | - |  |
|  | ВЛ-110 | км | 11 | 11 |
|  | ВЛ-35 | км | 19 | 19 |
|  | ВЛ-10 | км | 200 | 201 |
| 6.3.5 | ТП | шт. | 85 | 93 |
| 6.4 | Теплоснабжение годовое Тихий Лиман | МВт Гкал | 6749 5803 | 10862 9340 |
| 6.4.1 | Потребление тепла | МВт Гкал/ч | 3,170 2,725 | 5,126 4,407 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | МВт Гкал/ч | 0,298 0,256 | 1,237 1,064 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | БМК №1 | МВт Гкал/ч | - | 1,237 1,064 |
| 6.4.3 | Производительность автономных источников теплоснабжения проектируемых кварталов | МВт Гкал/ч | 2,871 2,469 | 3,889 3,444 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Котельная д/с | МВт Гкал/ч | 0,298 0,256 | - |
|  | АИТы (встроеные, пристроеные) | МВт Гкал/ч | 0,928 0,798 | 0,075 0,064 |
|  | Индивидуальные котлы | МВт Гкал/ч | - | 3,814 3,280 |
|  | Печное отопление | МВт Гкал/ч | 1,943 1,671 | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,28 |
|  | Øу80 | км | - | 0,02 |
|  | Øу125 | км | - | 0,15 |
|  | Øу150 | км | - | 0,11 |
| 6.4 | Теплоснабжение годовое Кормовое | МВт Гкал | 14553 12514 | 22069 18976 |
| 6.4.1 | Потребление тепла | МВт Гкал/ч | 6,979 6,001 | 10,424 8,963 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | МВт Гкал/ч | 1,802 1,549 | 1,989 1,710 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | БМК №1 (реконструкция сущ. Кот) | МВт Гкал/ч | 1,802 1,549 | 1,989 1,710 |
| 6.4.3 | Производительность автономных источников теплоснабжения проектируемых кварталов | МВт Гкал/ч | 5,177 4,452 | 8,435 7,253 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | АИТы (встроенные, пристроенные) | МВт Гкал/ч | 0,580 0,499 | 0,580 0,499 |
|  | Индивидуальные котлы | МВт Гкал/ч | - | 7,855 6,754 |
|  | Печное отопление | МВт Гкал/ч | 7,855 6,754 | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,55 |
|  | Øу70 | км | - | 0,31 |
|  | Øу80 | км | - | 0,11 |
|  | Øу100 | км | - | 0,08 |
|  | Øу150 | км | - | 0,02 |
|  | Øу175 | км | - | 0,03 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Доля потребления природного газа всеми потребители | % | - | 98 |
| 6.5.2 | Потребление газа -всего | млн.м3/год |  | +3,711 |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | на теплоснабжение |  |  | +3,487 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  |  |  |
|  | ГРС | шт | - | - |
| 6.5.4 | Газорегуляторные пункты ( ГРПШ)) | шт | - | +4 |
| 6.5.5 | Общая протяженность сетей, в том числе | км | - | + 2,3 |
|  | высокого давления |  | - | По генплану |
|  | Среднего давления |  |  | +2,3 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000чел. | 106 | 390 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | м3/год | 2974 | 3185 |
| 6.8.5 | Полигоны ТБО) | единиц /га | 2/5 | 2/5 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 2/2,2 | 2/2,2 |

# Заключение

Проект генерального плана муниципального образования Кормовского сельского поселения развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Градостроительная стратегия направлена на формирование Кормовского сельского поселения как развитого социально-экономического и крупного агротехнического центра Ремонтненского  района.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории Кормовского сельского поселения, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Кормовского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.

## Приложение 1

Нормы законодательства, используемые при разработке Генерального плана Кормовского  сельского  поселения.

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 № 117-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 31.12.2005 № 210-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 27.07.2006 № 143-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от 24.07.2007 № 215-ФЗ, от 08.11.2007 № 257-ФЗ);

- Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 19.06.2007 № 102-ФЗ);

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 03.10.2004 № 123-ФЗ, от 21.12.2004 № 172-ФЗ, от 29.12.2004 № 189-ФЗ, от 29.12.2004 № 191-ФЗ, от 07.03.2005 № 15-ФЗ, от 21.07.2005 № 111-ФЗ, от 22.07.2005 № 117-ФЗ, от 31.12.2005 № 206-ФЗ, от 17.04.2006 № 53-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 30.06.2006 № 92-ФЗ, от 30.06.2006 № 93-ФЗ, от 27.07.2006 № 154-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от  04.12.2006 № 204-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 29.12.2006 № 260-ФЗ, от 29.12.2006 № 261-ФЗ, от 28.02.2007 № 21-ФЗ, от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от  19.06.2007 № 102-ФЗ, от 24.07.2007 № 212-ФЗ, от 30.10.2007 № 240-ФЗ, от 08.11.2007 № 257-ФЗ);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 27.02.2003 № 29-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 03.06.2005 № 57-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ);

- Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» от  24.06.1998 г. № 89-ФЗ;

- Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ;

- Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов (СП 2.1.7.1038-01), зарегистрированные в Минюсте РФ 26 июля 2001 г. за № 2826;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 19.06.2004 № 53-ФЗ, от 12.08.2004 № 99-ФЗ, от 28.12.2004 № 183-ФЗ, от 28.12.2004 № 186-ФЗ, от 29.12.2004 № 191-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 30.12.2004 № 211-ФЗ (ред. 26.12.2005), от 18.04.2005 № 34-ФЗ, от 29.06.2005 № 69-ФЗ, от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 21.07.2005 № 97-ФЗ, от 12.10.2005 № 129-ФЗ, от 27.12.2005 № 198-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 31.12.2005 № 206-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ, от 15.02.2006 № 24-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 18.07.2006 № 120-ФЗ, от 25.07.2006 № 128-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от 01.12.2006 № 198-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от 15.06.2007 № 100-ФЗ, от 18.06.2007 № 101-ФЗ, от 21.07.2007 № 187-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 04.11.2007 № 253-ФЗ);

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52-ФЗ;

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 23.03.2007 № 37-ФЗ);

- Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 05.03.2001 № 20-ФЗ, от 12.04.2001 № 36-ФЗ, от 11.04.2002 № 36-ФЗ, от 09.06.2003 № 69-ФЗ, от 11.05.2004 № 39-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 02.11.2004 № 127-ФЗ, от 29.12.2004 № 189-ФЗ, от 29.12.2004 № 196-ФЗ, от 30.12.2004 № 214-ФЗ, от 30.12.2004 № 217-ФЗ, от 05.12.2005 № 153-ФЗ, от 31.12.2005 № 206-ФЗ, от 17.04.2006 № 53-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 30.06.2006 № 93-ФЗ, от 18.07.2006 № 111-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ);

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 05.02.2007 № 13-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ);

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ;
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую";

- Федеральный закон «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов севера, Сибири и Дальнего востока РФ» от 20 июля 2000 года № 104-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ);

- Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. САНПиН 2.1.4.1110-02», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002,  зарегистрированные в Минюсте РФ 24 апреля 2002 г. за № 3399;

- СНиП 32-03-96 «Аэродромы»;

- Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1420;

- Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. СанПиН 2.1.1279-03», зарегистрированные в Минюсте РФ 30 апреля 2003 г. за № 4475;

- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», зарегистрированные в Минюсте РФ 29 апреля 2003 г. за № 4459;

- Положение о проведении территориального землеустройства, утвержденное Постановлением Правительства от 7 июня 2002 г. № 396;

- Положение о комиссии по выработке решений о целесообразности и способе отчуждения отдельных объектов недвижимого имущества и имущественных комплексов, находящихся в федеральной собственности от 25.12.2000 №1376-р;

- Правила подготовки и согласования перечней земельных участков, на которые у Российской Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований возникает право собственности, утвержденные Постановлением Правительства от 04.03.2002 №140;

- Правила выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости федерального значения, а также объектов недвижимости на территориях объектов градостроительной деятельности особого регулирования федерального значения, утвержденные Постановлением Правительства от 10.03.2000 №221;

- Положение о постоянно действующей комиссии Минимущества России по координации и контролю работ по учету и вовлечению в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства, находящихся в федеральной собственности, утвержденное распоряжением Минимущества России от 18.01.2001 №91-р;

- Порядок составления комплекта документов по технической инвентаризации имущественных комплексов, составляющих системы газоснабжения РФ, а также других объектов недвижимого имущества, принадлежащих ОАО «Газпром» и его дочерним организациям, утвержденный Приказом Госстроя России от 29.12.2000 №308;

- Распоряжение Минимущества от 26.06.2001 №1769-р «Об организации учета и вовлечении в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства, находящихся в федеральной собственности»;

- Указания для территориальных органов Росземкадастра по проведению работ по инвентаризации сведений о ранее учтенных земельных участках ГЗК-1-Т.Р.-11-02-01.

- Положение о совместной подготовке проектов документов территориального планирования, а также о составе, порядке создания и деятельности комиссии по совместной подготовке проектов документов территориального планирования Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. № 804.

- Положение о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований  Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 178;

- Устав Ростовской области от 29 мая 1996 года № 19-ЗС (в ред. Областных законов от 06.08.1996 № 23-ЗС,от 18.10.1996 № 28-ЗС, от 22.11.1996 № 34-ЗС, от 05.12.1997 № 48-ЗС, от 08.06.1998 № 3-ЗС, от 26.02.1999 № 22-ЗС, от 18.10.2001 № 180-ЗС, от 27.02.2002 № 219-ЗС, от 29.12.2003 № 83-ЗС, от 20.01.2005 № 277-ЗС, от 26.05.2005 № 317-ЗС, от 05.12.2005 № 402-ЗС, от 07.03.2006 № 460-ЗС, от 19.05.2006 № 478-ЗС, от 31.07.2006 № 523-ЗС, от 03.11.2006 № 549-ЗС, от 15.03.2007 № 644-ЗС, от 07.05.2007 № 690-ЗС, от 27.07.2007 № 730-ЗС, от 14.01.2008 № 854-ЗС, от 15.02.2008 № 865-ЗС);

- Областной закон Ростовской области «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» от 22 июля 2003 года № 19-ЗС (в ред. Областных законов от 07.10.2003 № 24-ЗС, от 05.05.2005 № 305-ЗС, от 02.08.2005 № 350-ЗС, от 18.09.2006 № 539-ЗС, от 09.01.2007 № 607-ЗС, от 07.05.2007 № 697-ЗС, от 03.08.2007 № 753-ЗС, от 16.11.2007 № 798-ЗС, от 14.01.2008 № 860-ЗС);

- Областной закон Ростовской области № 5-ЗС от 21.03.08 "О полномочиях органов государственной власти Ростовской области в сфере использования автомобильных дорог и дорожной деятельности в Ростовской области";

- Областной закон Ростовской области от 4 июня 1999 года № 34-ЗС «Об автомобильных дорогах Ростовской области» (в ред. Областных законов от 14.05.2001 № 150-ЗС, от 25.12.2003 № 63-ЗС, от 28.12.2005 № 438-ЗС, от 18.09.2006 № 543-ЗС, от 20.11.2007 № 810-ЗС);

- Областной закон Ростовской области  от 16 августа 2000 года № 97-ЗС «О безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» (в ред. Областных законов от 25.12.2003 № 64-ЗС, от 22.10.2005 № 379-ЗС, от 07.05.2007 № 699-ЗС, от 15.02.2008 № 874-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 15 января 2001 года № 125-ЗС «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ростовской области» (в ред. Областных законов от 04.03.2003 № 306-ЗС, от 17.07.2003 № 14-ЗС, от 01.08.2007 № 742-ЗС);

- Областной закон Ростовской области  от 14 июля 2004 года № 138-ЗС « О порядке предоставления в собственность граждан земельных участков для ведения садоводства,огородничества и дачного хозяйства» (в ред. Областных законов от 19.05.2006 № 492-ЗС, от 25.07.2006 № 522-ЗС, от 03.11.2006 № 555-ЗС, от 14.01.2008 № 859-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 22 октября 2004 года № 177-ЗС «О культуре»  (в ред. Областных законов от 06.06.2005 № 326-ЗС, от 19.05.2006 № 494-ЗС, от 16.11.2007 № 804-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 22 октября 2004 года № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры в Ростовской области) (в ред. Областных законов от 19.05.2006 № 495-ЗС,от 29.03.2007 № 676-ЗС, от 22.06.2007 № 721-ЗС, от 11.12.2007 № 824-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 22 октября 2004 года № 179-ЗС
«Об охране здоровья жителей Ростовской области» (в ред. Областных законов от 29.12.2004 № 262-ЗС, от 07.03.2006 № 464-ЗС, от 19.05.2006 № 489-ЗС, от 28.11.2006 № 598-ЗС, от 07.05.2007 № 695-ЗС, от 20.11.2007 № 807-ЗС, от 15.02.2008 № 876-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 25 ноября 2004 года № 202-ЗС «О пожарной безопасности» (в ред. Областных законов от 05.05.2005 № 310-ЗС, от 28.12.2005 № 443-ЗС, от 07.05.2007 № 700-ЗС, от 19.02.2008 № 880-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 25 октября 2002 года № 275-ЗС «О недропользовании на территории Ростовской области» (в ред. Областных законов от 30.12.2003 № 90-ЗС, от 20.01.2005 № 278-ЗС, от 19.05.2006 № 493-ЗС, от 20.11.2007 № 809-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 7 октября 2005 года № 363-ЗС «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области» (в ред. Областных законов от 07.03.2006 № 463-ЗС, от 27.02.2007 № 632-ЗС, от 26.07.2007 № 727-ЗС, от 20.11.2007 № 813-ЗС, от 07.12.2007 № 821-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 28 декабря 2005 года № 434-ЗС «Об особо охраняемых территориях Ростовской области» (в ред. Областных законов от 12.03.2007 № 642-ЗС,от 22.06.2007 № 717-ЗС, от 20.11.2007 № 808-ЗС);

- Областной закон Ростовской области  от 28 декабря 2005 года  № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области» в редакции областных законов от 30.03.06 № 473-ЗС, от 31.07.06 № 525-ЗС - 527-ЗС, от 03.11.06 № 564-ЗС – 577-ЗС, от 03.11.06 № 579-ЗС, от 28.11.06 № 593-ЗС, от 28.11.06 № 602-ЗС - 603-ЗС, от 12.01.07 № 615-ЗС – 626-ЗС, от 15.03.07 № 662-ЗС - № 669-ЗС, от 29.03.07 № 681-ЗС, от 30.03.07 № 683-ЗС, от 20.04.07 № 686-ЗС, от 07.05.07 № 693-ЗС, от 22.06.07 № 723-ЗС, от 03.08.07 № 761-ЗС, от 09.10.07 № 789-ЗС, от 14.01.08 № 855-ЗС;

- Областной закон Ростовской области  от 03 ноября 2006года  № 478-ЗС  «Об экологической экспертизе в Ростовской области»;

- Областной закон Ростовской области  от 27 ноября 2006 года № 586-ЗС «Об областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010 годы (в ред. Областных законов от 03.08.2007 № 754-ЗС,от 20.11.2007 № 813-ЗС, от 26.12.2007 № 844-ЗС)

- Областной закон Ростовской области от 11 января 2007 года № 609-ЗС « Об областной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» на 2007-2012 годы» (в ред. Областных законов от 03.10.2007 № 781-ЗС,от 20.11.2007 № 813-ЗС, от 07.12.2007 № 818-ЗС, от 26.12.2007 № 842-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 12 марта 2007 года № 638-ЗС «Об архивном деле в Ростовской области»;

- Областной закон Ростовской области от 15 марта 2007 года № 653-ЗС «Об областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Ростовской области в 2007-2012 годах» (в ред. Областных законов от 03.08.2007 № 756-ЗС, от 20.11.2007 № 813-ЗС (ред. 11.12.2007,от 11.12.2007 № 827-ЗС, от 19.02.2008 № 881-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 3 августа 2007 года № 747-ЗС «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области»;

- Областной закон Ростовской области от 26 декабря 2007 года № 836-ЗС « О внесении изменений в областной закон «Об областной целевой программе развития инновационной деятельности в Ростовской области на 2007-2008 годы»;

- Областной закон Ростовской области от 26 декабря 2007 года № 848-ЗС «О внесении изменений в областной закон «Об областной целевой программе молодежь  Дона» на 2006-2010 годы»;

- Областной закон Ростовской области от 14 января 2008 года № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области»;

- Областной закон Ростовской области от 19 февраля 2008 года № 882-ЗС «О внесении изменений в областной закон «О целевой программе переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в Ростовской области на 2004-2011 годы»;

- Областной закон Ростовской области от 19 февраля 2008 года № 883-ЗС «О внесении изменений в областной закон «Об областной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области» на 2006-2010 годы»;

- Областной закон Ростовской области от 19 февраля 2008 года № 884-ЗС «О внесении изменений в областной закон «Об областной целевой программе в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2007-2010 годы»;

- Постановление Администрации Ростовский области от 9 октября 2002 г. № 463 «Об утверждении границ и положения о водно-болотных угодьях Ростовской области, имеющих международное значение» (в ред. постановления Администрации РО от 07.12.2007 № 478);

- Постановление Администрации Ростовский области от 14 февраля 2008 г. № 55 «О территориальной программе государственных гарантий оказания  гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области на 2008 год»;

- Решение региональной энергетической комиссии Ростовской области от 30 мая 2000 г. № 4/4 «Об установлении тарифов на электроэнергию на летний период 2000 года для детских оздоровительных учреждений, расположенных на территории Ростовской области» в ред. решений РЭК РО от 28.06.2000 № 5/3, от 28.07.2000 № 6/3, от 20.09.2000 № 7/3);

- Областной закон Ростовской области от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС  «О муниципальных казачьих дружинах» (в ред. Областных законов от 24.09.2001 № 173-ЗС, от 05.05.2004 № 113-ЗС, от 22.10.2005 № 382-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 5 мая 2004 года № 102-ЗС «О приоритетном развитии шахтерских территорий Ростовской области» (в ред. Областных законов от 13.01.2005 № 269-ЗС,от 22.10.2005 № 388-ЗС, от 03.08.2007 № 762-ЗС,от 16.11.2007 № 800-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 27 декабря 2004 года № 244-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Каменский район» и муниципальных образований в его составе»;

- Областной закон Ростовской области от 18 сентября 2002 года № 270-ЗС «О законодательном собрании Ростовской области» (в ред. Областных законов от 29.12.2003 № 84-ЗС,от 04.03.2005 № 289-ЗС, от 05.12.2005 № 403-ЗС,от 17.03.2006 № 468-ЗС, от 15.03.2007 № 645-ЗС,от 07.05.2007 № 691-ЗС, от 27.07.2007 № 731-ЗС,от 15.02.2008 № 869-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 25 июля 2005 года № 340-ЗС «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области» (в ред. Областных законов от 13.12.2005 № 410-ЗС, от 28.12.2005 № 451-ЗС, от 31.07.2006 № 528-ЗС, от 14.01.2008 № 856-ЗС);

- Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года;

- Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы.

- Муниципальная программа повышения безопасности дорожного движения на территории Ремонтненского района на 2007-2012 г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 28.04.07г. №106.

- Муниципальная целевая программа в области охраны окружающей среды Ремонтненского района на 2007-2011 г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 24.05.07г. №111.

- Муниципальная   целевая программа улучшения демографической ситуации в Ремонтненском районе на 2008-2010г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 25.07.07г. №112.

- Муниципальная комплексно-целевая программа «Одаренные дети» Ремонтненского района на 2007-2010г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 29.10.07г. №129.

- Муниципальная целевая программа освоения систем земледелия на ландшафтной основе в Ремонтненском районе на 2008-2010г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 28.11.07г. №137.

- Комплексная муниципальная программа профилактики правонарушений на территории муниципального образования «Ремонтненский район» на 2007-2010 г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 28.12.07г. №140.

- Муниципальная целевая программа реализации приоритетных направлений в сферах: «Развитие АПК», «Образование»,  «Здравоохранение»,  «Доступное и комфортное жилье» Ремонтненского района на 2008-2010г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 27.03.08г. №148.

- Районная программа по развитию мясного скотоводства в Ремонтненском районе на 2008-2012 г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 22.05.08г. №158.

- Муниципальная целевая программа «Обеспечение молодых семей жильем в Ремонтненском районе на  2009-2010г.г.», утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 21.08.08г. №168.

- Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Ремонтненском районе на 2009-2011г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 30.10.08г. №178.

- Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ремонтненском районе на 2009-2010г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 30.12.08г. №191.

- Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2008-2009г.г.», утвержденная Постановлением Главы района от 27.03.08г. № 137.

- Комплексная целевая программа «Вакцинопрофилактика населения Ремонтненского района на 2006-2009г.г.», утвержденная Постановлением Главы района от 11.04.06г. № 115.

## Приложение 2

## Приложение 3

Земельные участки, на которые зарегистрировано право

Федеральной Собственности.

| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь (кв.м) | Кадастровая стоимость (тыс.руб) | Вид вещного права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | :365 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир западная часть села,с запада на расстоянии 10 м автомобильная дорога с твердым покрытием с.Ремонтное-с.Приютное, с восточной стороны - на расстоянии 50м от земельного участкм ул.Западная. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, с Кормовое | 2 | Под строительство АЗС | 1500 | 25.095 | Государственная собственность Сведения о земельном участке носят временный характер |
| 13 | :1386 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир от п.Тихий Лиман п.Тихий Лиман. Участок находится примерно в 15-17 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение, тер КХ "Имам" пастбища | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 2600000 | 107.38 | Собственность РФ |
| 178 | :3 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, отс Тихий Лиман, тер ПС Овцевод 110/35/10 кВ | 3 | Под объекты инженерного оборудования Энергоснабжения | 3655 | 0.3289 | Собственность РФ |
| 237 | :3512 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 1-2 отарные участки. Участок находится примерно в 8-12 км от ориентира по направлению на запад от п. тихий лиман. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер СПК "Тихолиманское" | 4 | Для природоохранной деятельности | 9900000 | 2217.6657 | Собственность РФ |

Земельные участки, на которые зарегистрировано

право Собственности Кормовского сельского поселения

| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь (кв.м) | Кадастровая стоимость (тыс.руб) | Вид вещного права | Обременения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | :65 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, с Садовое, ул Москаленко, д 2 "Б" | 2 | Для предпринимательской деятельности | 18 | 0.1311 | Муниципальная собственность | _____ |
| 74 | :339 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, с Кормовое, тер ПС Кормовая 35/10 кВ | 2 | Под объекты инженерного оборудования Электроснабжения | 1500 | 9.4074 | Муниципальная собственность | _____ |
| 6 | :1383 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 3 , 6 и 14 отарные участки, поля №1 ,2, 4 ;1 и 2 полевого севооборота. Участок находится примерно в 6-12 км от ориентира по направлению на юго-запад от п. тихий лиман. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение, тер сельхозугодья | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 7140000 +/- 4470.68 | 1682.184 | Муниципальная собственность | аренда |
| 34 | :391 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир от бывшей фермы № 3 СПК "Тихолиманское". Участок находится примерно в 4 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение, тер пастбища | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 4720000 | 404.976 | Муниципальная собственность | аренда |
| 47 | :8169 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир в 2-3 км южнее бывшей фермы № 3 СПК "Тихолиманский". Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение, тер пастбища | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 3000000 | 257.4 | Муниципальная собственность | _____ |
| 49 | :401 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир в 8-9 км по направлению на юг от п.Тихий Лиман п.Тихий Лиман. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение, тер пастбища | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 2500000 | 214.5 | Муниципальная собственность | аренда |
| 77 | :54 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир расположен примерно в 14 км по направлению на юг от п.Тихий Лиман на 15 отарном участке. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение | 1 | Для сельскохозяйственного производства | 2080000 +/- 1000 | 490.048 | Муниципальная собственность Сведения о земельном участке носят временный характер | _____ |
| 87 | :206 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир в12км на юго-восток от п. Тихий Лиман, 6 и 10 отарные участки. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение, тер пастбища | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 3780000 +/- 4118.81 | 324.324 | Муниципальная собственность | аренда |
| 102 | :50 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир расположен примерно в 5-6 км по направлению на юго-запад от п.Тихий Лиман на 4,11 отарных участках. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение | 1 | Для сельскохозяйственного производства | 950000 +/- 5777.56 | 223.82 | Муниципальная собственность Сведения о земельном участке носят временный характер | _____ |
| 104 | :831 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 3 поле 1 полевого севооборота. Участок находится примерно в 9-10 км от ориентира по направлению на северо-запад от п. тихий лиман. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение, тер пастбища | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 1000000 | 39.6 | Муниципальная собственность | _____ |
| 107 | :141 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир п.Тихий Лиман. Участок находится примерно в 11,5-12 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Ремонтненский | 1 | Для сельскохозяйственного производства | 2000000 | 471.2 | Муниципальная собственность | _____ |
| 115 | :1571 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 12 отарный участок пастбищеоборота согласно системы земледелия СПК "Тихолиманское" , с юга граничит с землями республики Калмыкия с востока с землями КХ "Стимул" , с запада примыкает непосредственно к землям КХ "Пламя". Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение, тер пастбище КХ "Пламя" | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 2050000 | 84.665 | Муниципальная собственность | _____ |
| 131 | :6225 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир 7 отарный участок от п. Тихий Лиман п. Тихий Лиман. Участок находится примерно в 15 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение, тер КХ "Гасанов" пастбища | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 1610000 | 138.138 | Муниципальная собственность | _____ |
| 138 | :382 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение, тер пастбища | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 5000000 | 429 | Муниципальная собственность | Аренда |
| 143 | :257 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир в 2-3 км южнее бывшей фермы № 3 СПК "Тихолиманский". Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение, тер пастбища | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 2750000 | 726 | Муниципальная собственность | _____ |
| 161 | :1148 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 21, 22 отарный участок. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение, тер Пастбища | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 3000000 | 257.4 | Муниципальная собственность | аренда |
| 174 | :74 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир пашня расположена северо-восточнее п. Тихий Лиман на растоянии 1-1.5 км поле №1 третьего полевого севооборота. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 800000 | 188.48 | Муниципальная собственность Сведения о земельном участке носят временный характер | _____ |
| 198 | :7225 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир бывшие поля № 1 № 2 второго полевого севооборота. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение, тер КХ "Гасанов" пастбища | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 940000 | 80.652 | Муниципальная собственность | _____ |
| 209 | :43 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение | 1 | Для сельскохозяйственного производства | 1740000 +/- 910.53 | 409.944 | Муниципальная собственность Сведения о земельном участке носят временный характер | _____ |
| 223 | :140 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир п.Тихий Лиман. Участок находится примерно в 11,5-12 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Ремонтненский | 1 | Для сельскохозяйственного производства | 320000 | 75.392 | Муниципальная собственность | _____ |
| 225 | :7193 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 2 рабочий участок, 1 поля 1 полевого севооборота. Участок находится примерно в 15-16 км от ориентира по направлению на северо-запад от п. тихий лиман. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение, тер КХ "Кайнур" пастбища | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 1370000 | 2558.886 | Муниципальная собственность | _____ |
| 229 | :1572 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 7 и 9 отарный участок. Участок находится примерно в 14-16 км от ориентира по направлению на юго-запад от п. тихий лиман. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение, тер пастбище Гаджиева Б. | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 450000 | 106.02 | Муниципальная собственность | _____ |
| 257 | :90 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 15-16 км на запад от п. Тихий Лиман бывшая пашня 1-е поле 1-го полевого севооборота и прилегающие пастбища на 3-ем отарном участке. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение, тер сельхозугодья | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 770000 | 181.412 | Муниципальная собственность | _____ |
| 258 | :48 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир расположен примерно в 5-6 км по направлению на юг от п.Тихий Лиман, на 15-м отарном участке. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение, кв пастбища | 1 | Для сельскохозяйственного производства | 658400 +/- 5.31 | 155.119 | Муниципальная собственность Сведения о земельном участке носят временный характер | _____ |
| 277 | :383 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир 3 поле 1-го полевого севооборота от п.Тихий Лиман п.Тихий Лиман. Участок находится примерно в 9-10 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение, тер Пастбища КХ "Марс" | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 400000 | 34.32 | Муниципальная собственность | _____ |
| 278 | :44 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение | 1 | Для сельскохозяйственного производства | 800000 +/- 4877.25 | 188.48 | Муниципальная собственность Сведения о земельном участке носят временный характер | _____ |
| 296 | :8134 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 4 поле, 3 полевого севооборота. Участок находится примерно в 9 км от п. Денисовский от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение, тер Пастбища КХ "Марс" | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 1030000 | 42.539 | Муниципальная собственность | _____ |
| 299 | :46 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир в 6-7 км по направлению на юг от п.Тихий Лиман на 18 -м отарном участке. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение, кв пастбища | 1 | Для сельскохозяйственного производства | 441600 +/- 21.36 | 104.041 | Муниципальная собственность Сведения о земельном участке носят временный характер | _____ |
|  | :8167 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир 1,2 отарные участки. Участок находится примерно в 18-20 км от ориентира по направлению на северо-запад от п. тихий лиман. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение, тер пастбища | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 3000000 +/- 8332.08 | 706.8 | Муниципальная собственность Сведения о земельном участке носят временный характер | _____ |
| 43 | :2591 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 7 поле 2 полевого севооборота. Участок находится примерно в 18 км от с. Кормовое от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Кормовское сельское поселение, тер пашня Мирзаева Р.А. | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 780000 | 66.924 | Муниципальная собственность | _____ |

Земельные участки, на которые зарегистрировано

постоянное (бессрочное) право собственности

| 158 | :15 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, с Кормовое, ул Мира, кв 9 | 2 | Размещение школы | 4360 | 52.1456 | Постоянное (бессрочное) пользование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 249 | :348 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, с Кормовое, ул Ленина, д 32 | 2 | Под размещение школы | 26000 | 310.96 | Постоянное (бессрочное) пользование |
| 330 | :345 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, с Кормовое, ул Комсомольская, д 1 а | 2 | Размещение сельской администрации | 1450 | 17.342 | Постоянное (бессрочное) пользование |
| 139 | :175 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, отс Тихий Лиман, ул Школьная, д 4 | 2 | Под размещение здания школы | 27760 +/- 3.53 | 215.14 | Постоянное (бессрочное) пользование |