Приложение

к решению Собрания депутатов

Ремонтненского района

от ______________№ _________

«Об утверждении местных нормативов

градостроительного проектирования

Кормовского сельского поселения

Ремонтненского района»

Местные нормативы градостроительного проектирования

Кормовского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Том I

2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«ГЛАВСТАНДАРТПРОЕКТ»

Заказчик – Администрация

Ремонтненского района Ростовской области

Местные нормативы градостроительного проектирования

Кормовского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

004.1-40-2018

Том I

ГАП	      А.Ю. Гайдаревский

Разработал	О.Ю. Ичёткина

2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4

Раздел I. Основная часть.	4

Глава 1. Общие расчетные показатели планировочной организации территории Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области.	4

Статья 1. Показатели численности населения за 2013-2017 года.	4

Статья 2. Показатели в сфере жилищного обеспечения.	4

Глава 2. Расчетные показатели в сфере социального и культурно-бытового обеспечения.	5

Статья 3. Объекты образования.	5

Статья 4. Объекты здравоохранения и социальной защиты.	9

Статья 5. Объекты физической культуры и массового спорта.	12

Статья 6. Объекты культуры и искусства.	12

Статья 7. Объекты торговли и общественного питания.	13

Статья 8. Объекты бытового обслуживания.	14

Статья 9. Объекты, относящиеся к области озеленения благоустройства территории.	15

Статья 10. Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, и места захоронения.	15

Глава 3. Расчетные показатели в сфере транспортно-дорожной, улично- дорожной сети и ее элементов, систем пассажирского общественного транспорта.	15

Статья 11. Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог.	15

Статья 12. Категории и параметры улично-дорожной сети.	16

Статья 13. Объекты УДС - пешеходные переходы.	17

Статья 14. Объекты УДС – обслуживание общественного транспорта.	17

Статья 15. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок для временного хранения легковых автомобилей и объектов обслуживания.	17

Статья 16. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов обслуживания транспортных средств.	21

Глава 4. Предельные значения расчетных показателей, устанавливаемые для объектов местного значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры.	21

Статья 17. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности по электроснабжению.	21

Статья 18. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности по теплоснабжению.	22

Статья 19. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности удельного водопотребления.	24

Статья 20. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности удельного водоотведения.	25

Статья 21. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения.	25

Статья 22. Предельные значения расчетных показателей, минимально допустимого уровня обеспеченности, устанавливаемые для объектов местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.	26

Глава 5. Доступность жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.	27

# Введение

Муниципальное образование «Кормовское сельское поселение» расположено в юго-восточной  части  Ростовской области.

В соответствии со статьей 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативы градостроительного проектирования Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области включают в себя:

I. Основную часть расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и  расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области для объектов местного значения сельского поселения, относящихся к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения сельского поселения.

II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

IV. Нормативные ссылки.

V. Термины и определения.

Расчетные показатели применимы ко всей территории Кормовского сельского поселенияРемонтненского района Ростовской области в части, не противоречащей действующему законодательству и устанавливаются в соответствии с разделом I настоящих Нормативов.

# Раздел I. Основная часть.

## Глава 1. Общие расчетные показатели планировочной организации территории Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области.

### Статья 1. Показатели численности населения за 2013-2017 года.

По численности населения Кормовское сельское поселение Ремонтненского района Ростовской области относится к группе больших сельских поселений.

Таблица №1

| Численность населения чел. |
| --- |
| 2013 г. | 2014г. | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1584 | 1605 | 1573 | 1568 | 1542 |

### Статья 2. Показатели в сфере жилищного обеспечения.

Жилые зоны застройки могут подразделяться на:

- зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

- зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

- зоны жилой застройки иных видов.

2. Подготовку генерального плана Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области и внесение в него изменений, а также документации по планировке территории, проектирование отдельных объектов и застройку жилых зон следует осуществлять с соблюдением следующего условия:

1) наличие в каждом жилом районе необходимого количества объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, школ, лечебных учреждений и других объектов социального назначения), инженерно-технического обеспечения, парковок и озеленения в соответствии с расчетными показателями, установленными местными нормативами (в случае отсутствия – региональными нормативами) градостроительного проектирования;

3. Расчетный показатель минимальной обеспеченности общей площадью жилого помещения в многоквартирных жилых домах следует принимать в значениях, указанных в таблице № 2.

Таблица № 2

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Минимально допустимый уровень обеспеченности общей площадью, кв. м/чел. |
| --- | --- |
| Престижный (бизнес-класс) | 40 |
| Массовый (эконом-класс) | 30 |
| Социальный (муниципальное жилье) | 20 |
| Специализированный | - |

В микрорайонах (кварталах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других условий. При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для МГН.

Рекомендуемый минимальный состав и размеры площадок на придомовой территории многоквартирных домов следует принимать в соответствии с таблицей № 3.

Таблица № 3

| Тип площадки | Удельный размер площадок, кв. м/чел. |
| --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Для занятий физкультурой и спортом | 2,0 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 |

Допускается уменьшать, но не более чем на 50 % удельные размеры площадок:  для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

## Глава 2. Расчетные показатели в сфере социального и культурно-бытового обеспечения.

Учреждения, организации и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских поселений.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки и обеспечивая доступность этих площадок и мобильных учреждений для МГН.

### Статья 3. Объекты образования.

Таблица № 4

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей | Рекомендуемый размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, ед. изм.: мест/тыс. жителей | максимально допустимого уровня территориальной доступности* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дошкольные образовательные организации |
| Общего типа | 80 мест (70% обеспеченности детей дошкольного возраста) | 500* м | При вместимости дошкольных образовательных организаций, на 1 место: - до 100 мест – 44 м.кв.; - св. 100 мест – 38 м.кв.; - в комплексе дошкольных образовательных организаций св. 500 мест – 33 м.кв.; Рекомендуемые размеры земельных участков в условиях реконструкции могут быть уменьшены: на 20 % в условиях реконструкции;на 15% при размещении на рельефе с уклоном более 20%; |
| Специализированного типа | 3 места (3% обеспеченности детей дошкольного возраста) | Не нормируется |  |
| Оздоровительного типа | 14 мест (12% обеспеченности детей дошкольного возраста) | Не нормируется |  |
| Крытые бассейны для дошкольников | По заданию на проектирование |
| Общеобразовательные организации |
| Общеобразовательные школы, лицеи, гимназии | 87 мест - 100% охвата детей начальным общим и основным общим образованием 65 мест - 75% детей охват средним общим образованием | Транспортная доступность: для начального общего образования – 15 мин (в одну сторону); для основного общего и среднего общего образования – не более 30 мин (в одну сторону)** | При вместимости учащихся: св.40 до 400 - 55 м2на 1 учащегося. св. 400 до 500 - 65 м2 на 1 учащегося. св. 500 до 600 - 55 м2 на 1 учащегося. св. 600 до 800 - 45 м2 на 1 учащегося. св. 800 до 1100 - 36 м2 на 1 учащегося. св. 1100 до 1500 – 23 м2 на 1 учащегося. св. 1500 до 2000 - 18 м2 на 1 учащегося. св. 2000 - 16 м2 на 1 учащегося. Рекомендуемые размеры земельных участков могут быть увеличены на 30% в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки на землях совхозов и колхозов. При размещении на земельном участке общеобразовательной организации здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка рекомендуется увеличивать на 0,2 га. |
| Общеобразовательные организации, имеющие интернат | По заданию на проектирование | Не нормируется | При вместимости учащихся: св.200 до 300 - 70 м2на 1 учащегося. св. 300 до 500 - 65 м2 на 1 учащегося. св. 500 – 45 м2 на 1 учащегося. |
| Межшкольный учебный комбинат | 7 мест - 8% от общего числа школьников | Не нормируется | Не менее 2 га, при устройстве автополигона или трактородрома - 3 га. Автотрактородром следует размещать вне селитебной территории. |
| Внешкольные организации |
| Дворцы (дома) творчества школьников | 3 места (3,3% от общего числа школьников) | Рекомендуется размещать в зданиях общеобразовательных организаций | По заданию на проектирование |
| Детско-юношеские спортивные школы | 2 места (2,3% от общего числа школьников) |  | По заданию на проектирование |
| Детские школы искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | 2 места (2,7 % от общего числа школьников) |  | По заданию на проектирование |
| Станции юных техников | 1 место (0,9 % от общего числа школьников) |  | По заданию на проектирование |
| Станции юных натуралистов | 0,5 места (0,4 % от общего числа школьников) |  | По заданию на проектирование |
| Станции юных туристов | 0,5 места (0,4 % от общего числа школьников) |  | По заданию на проектирование |
| Среднее и высшее профессиональное образование |
| Профессиональные образовательные организации | По заданию на проектирование с учетом города-центра и других поселений в зоне его влияния | Не нормируется | При вместимости учащихся: до 300 - 75 м2на 1 учащегося. св. 300 до 900 – 50-65 м2 на 1 учащегося. св. 900 до 1600 – 30-40 м2 на 1 учащегося. Рекомендуемые размеры земельных участков могут быть: - уменьшены в условиях реконструкции на 50% - уменьшены для профессиональных организаций гуманитарного профиля на 30%; - увеличены на 50 % - для профессиональных образовательных организаций сельскохозяйственного профиля. |
| Образовательные организации высшего образования | По заданию на проектирование | Не нормируется | Учебная зона на 1 тыс. студентов, га: университеты, технические образовательные организации высшего образования - 4-7; сельскохозяйственные - 5-7; медицинские, фармацевтические - 3-5; экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры - 2-4; институты повышения квалификации и образовательные организации высшего образования с заочной формой обучения - соответственно их профилю с коэффициентом 0,5; специализированная зона - по заданию на проектирование; спортивная зона - 1-2; зона студенческих общежитий 1,5-3. Образовательные организации высшего образования в области физической культуры и спорта проектируются по заданию на проектирование. Рекомендуемый размер земельного участка может быть уменьшен на 40% в условиях реконструкции. |

*Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.).

**Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

Остановка транспорта должна быть оборудована навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, иметь твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10 % мест общей вместимости организации.

### Статья 4. Объекты здравоохранения и социальной защиты.

Таблица №5

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей | Рекомендуемый размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Медицинские организации |
| Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями | Необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование Но не менее 13,47 коек на 1 тыс. населения; в том числе: больничных 10,2 коек полустационарных 1,42 коек; в домах сестринского ухода 1,8 коек; хосписах 0,05 коек; | см. примечание п.1,2 | При мощности стационаров, коек: до 50 - 210 м2на 1 койку. св. 50 до 100 – 210-160 м2на 1 койку. св. 100 до 200 – 160-110 м2на 1 койку. св. 200 до 300 – 110-80 м2на 1 койку. св. 300 до 500 – 80-60 м2на 1 койку. св. 500 – 60 м2на 1 койку. |
| Стационары для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями |  |  | При мощности стационаров, коек: до 50 - 360 м2на 1 койку. св. 50 до 100 – 360-310 м2на 1 койку. св. 100 до 200 – 310-260 м2на 1 койку. св. 200 до 300 – 260-210 м2на 1 койку. св. 300 до 500 – 210-180 м2на 1 койку. св. 500 – 150 м2на 1 койку. |
| Амбулаторно- поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | 18,15 посещений в смену на 1 тыс. жителей | 30 мин. транспортной доступности | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га Рекомендуемые размеры земельных участков стационара и поликлиники (диспансера) объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | 1 объект на 10 тыс. жителей | Транспортная доступность на специальном автомобиле - 15 мин. | на 1 автомобиль требуется земельный участок 0,05 га, но не менее 0,1 га. |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | 1 автомобиль на 5 тыс. чел. | 30 мин. транспортной доступности | на 1 автомобиль требуется земельный участок 0,05 га, но не менее 0,1 га. |
| Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, объект | По заданию на проектирование | 30 мин. транспортной доступности | 0,2 га |
| Аптека | 1 объект на 6,2 тыс. жителей | 30 мин. транспортной доступности. | По заданию на проектирование Возможно размещение как в лечебных заведениях, так и во встроено- пристроенных помещениях |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | По заданию на проектирование | При многоэтажной застройке – 500м; При одно-двух этажной застройке 800м. | Встроенные |
| Дома-интернаты |
| Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты (с 60 лет) | 28 мест на 1 тыс. чел. (с 60 лет) | Не нормируется | По заданию на проектирование |
| Дома интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | 28 мест на 1 тыс. чел. (с 18 лет) | Не нормируется | По заданию на проектирование |
| Психоневрологические интернаты (с 18 лет) | 3 места на 1 тыс. чел. (с 18 лет) | Не нормируется | По заданию на проектирование |
| Детские дома-интернаты (от 4 до 17 лет) | 3 места на 1 тыс. жителей | Не нормируется | При вместимости интернатов, мест: до 200 – 125м2 на одно место; св. 200 до 400 – 100м2 на одно место; св. 400 до 600 – 80 м2 на одно место; |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | 60 мест на 1 тыс. чел. (с 60 лет) | Не нормируется | По заданию на проектирование |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | 0,5 мест на 1 тыс. жителей | Не нормируется | По заданию на проектирование |
| Учреждения медико-социального обслуживания (хоспис, геронтологический центр, гериатрический центр, дом сестринского ухода) | 2 места на 1 тыс. жителей старшей возрастной группы | Не нормируется | По заданию на проектирование. Возможно размещение в пригородной зоне. |

Примечания:

1. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме (за исключением станций скорой медицинской помощи, отделений скорой медицинской помощи поликлиник (больниц, больниц скорой медицинской помощи), размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 60 минут.

2. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 120 минут.

3. Размещение отдельных видов медицинских организаций, включенных в номенклатуру медицинских организаций в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 6 августа 2013 г. N 529н "Об утверждении номенклатуры медицинских организаций", исходя из условий, видов, форм оказания медицинской помощи и рекомендуемой численности обслуживаемого населения осуществляется в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 27 февраля 2016 г. N 132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения"

### Статья 5. Объекты физической культуры и массового спорта.

Таблица №6

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей | Рекомендуемый размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, ед. изм./тыс. жителей | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | 0,1 га | Не нормируется | По заданию на проектирование |
| Спортивный зал общего пользования | 60 м2 площади пола зала | Не нормируется | По заданию на проектирование |
| Бассейны общего пользования | 20 м2 зеркала воды | Не нормируется | По заданию на проектирование |

Нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учётом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

### Статья 6. Объекты культуры и искусства.

Таблица №7

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей | Рекомендуемый размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, ед. изм./ 1 тыс. жителей | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | 50 м2общей площади | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно- массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м. | По заданию на проектирование |
| Кинотеатры | 25 мест | Радиус шаговой либо транспортной доступности: 15-30 мин. | По заданию на проектирование |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания (из расчета 30-минутной доступности) для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: св. 1 до 2 | 6 тыс. ед. хранения 5 читательских мест | 30 мин. доступность | По заданию на проектирование |
| Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: св. 1 до 2 | 230 мест на 1 тыс. населения | Не нормируется | По заданию на проектирование |
| Дом культуры | 1 объект на 1 Административный центр сельского поселения | Шаговая, либо транспортная доступность 15-30 минут | По заданию на проектирование |
| Филиал сельского дома культуры | 1 объект на 1 тыс. жителей | Не нормируется | По заданию на проектирование |

### Статья 7. Объекты торговли и общественного питания.

Таблица № 8

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей | Рекомендуемый размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, ед. изм./1 тыс. жителей | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Магазины, в том числе: | 300 м2 |  |  |
| продовольственных товаров | 100 м2 | 2000 м |  |
| непродовольственных товаров | 200м2 | Не нормируется |  |
|  |  |  | Торговые центры сельских поселений с числом жителей, тыс. чел.: до 1 0,1-0,2 га св. 1 до 3 0,2-0,4 га св. 3 до 4 0,4-0,6 га св. 5 до 6 0,6-1,0 га св. 7 до 10 1,0-1,2 га |
| Предприятия общественного питания | 40 мест | 2000 м | По заданию на проектирование |
| Предприятия общественного питания в производственных зонах сельских поселений, а также на полевых станах | 220 мест на 1 тыс. работающих в максимальную смену | Не нормируется |  |
| Рыночные комплексы | По заданию на проектирование | Не нормируется | По заданию на проектирование |

### Статья 8. Объекты бытового обслуживания.

Таблица № 9

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей | Рекомендуемый размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, ед. изм./1 тыс. жителей | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Предприятия бытового обслуживания, в том числе: | 7 рабочих мест |  | По заданию на проектирование |
| Непосредственного обслуживания населения | 4 рабочих мест | 2000 м |  |
| Производственные предприятия централизованного выполнения заказов | 3 рабочих места | Не нормируется |  |
| Прачечные, в том числе: | 60 кг. белья в смену |  |  |
| - прачечные самообслуживания | 20 кг. белья в смену | 2000 м | 0,1-0,2 га на объект |
| - фабрики-прачечные | 40 кг. белья в смену | Не нормируется | 0,5-1,0 га на объект |
| Химчистки | 3,5 кг. вещей в смену |  |  |
| - химчистки самообслуживания | 1,2 кг. вещей в смену | 2000 м | 0,1-0,2 га на объект |
| - фабрики-химчистки | 2,3 кг. вещей в смену | Не нормируется | 0,5-1,0 га на объект |
| Банно-оздоровительные комплексы, бани, сауны | 7 помывочных мест* | 800 м | 0,2-0,4 га на объект |
| Общественные уборные | 1 прибор. На площадях около вокзалов - 2 прибора | Не нормируется | По заданию на проектирование |

В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс.чел. допускается уменьшать до 3 мест.

### Статья 9. Объекты, относящиеся к области озеленения благоустройства территории.

Таблица № 10

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | 2 | 3 |
| Парк | 100 чел./га | Транспортная доступность 30 мин. |
| Леса, расположенные на территории населенных пунктов | 1 чел./га | Не нормируется |
| Детский парк, включая площадки и спортивные сооружения | 0,5 кв. м. на 1 чел. | Не нормируется |
| Площадь озеленения территорий общего пользования | 12 кв.м. на 1чел. | Не нормируется |

В средних, малых сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70 %.

### Статья 10. Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, и места захоронения.

Таблица № 11

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, ед. изм./тыс. жителей | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | 2 | 3 |
| Кладбища традиционного захоронения* | 0,24 га | Не нормируется |
| Кладбища урновых захоронений после кремации | 0,02 га | Не нормируется |

*Размещение кладбища площадью более 40 га не допускается.

Минимальный размер земельного участка – не нормируется.

Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации.

## Глава 3. Расчетные показатели в сфере транспортно-дорожной, улично- дорожной сети и ее элементов, систем пассажирского общественного транспорта.

### Статья 11. Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог.

1. Улично-дорожная сеть дифференцируется по назначению, составу потока и скоростям движения транспорта на категории в соответствии с таблицей №12.

Таблица №12

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Основные улицы сельского поселения | Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги |
| Местные улицы | Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами |
| Местные дороги | Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории |
| Проезды | Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки |
| Парковые дороги | Дороги предназначены для обслуживания посетителей и территории парка, проезда экологически чистого транспорта, велосипедов, а также спецтранспорта (уборочная техника, скорая помощь, полиция). |
| Велосипедные дорожки в составе поперечного профиля УДС | Специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта. Может устраиваться на магистральных улицах общегородского значения 2-го и 3-го классов районного значения и жилых улицах |
| Велосипедные дорожки на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п. | Специально выделенная полоса для проезда на велосипедах |

### Статья 12. Категории и параметры улично-дорожной сети.

Основные расчетные параметры улично-дорожной сети приведены в таблице № 13.

Таблица №13

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане с виражом/без виража, м | Наибольший продольный уклон, | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основные улицы сельского поселения | 60 | 3,5 | 2-4 | 220 | 70 | 1,5-2,25 |
| Местные улицы | 40 | 3,0 | 2 | 80 | 80 | 1,5 |
| Местные дороги | 30 | 2,75 | 2 | 40 | 80 | 1,0 (допускается устраивать с одной стороны) |
| Проезды | 30 | 4,5 | 1 | 40 | 80 | - |
| Парковые дороги | 40 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Велосипедные дорожки |
| В составе поперечного профиля УДС | - | 1,50* 1,00** | 1-2 2 | 25 | 70 | - |
| На рекреационных территориях в жилых зонах и т.п. | 20 | 1,5* 1,00** | 1-2 2 | 25 | 70 | - |

* При движении в одном направлении. ** При движении в двух направлениях.

### Статья 13. Объекты УДС - пешеходные переходы.

Таблица №14

| Наименование | Интервал расположения пешеходных переходов |
| --- | --- |
| Дороги регулируемого движения в пределах застроенной территории в одном уровне | 400м |

### Статья 14. Объекты УДС – обслуживание общественного транспорта.

Таблица № 15

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности. |
| --- | --- | --- |
| Остановки общественного транспорта | Не нормируется | 800 м |
| Норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта, свободной площади пола пассажирского салона | 4 чел/м2 для обычных видов наземного транспорта | Не нормируется |
| Расчетная скорость движения | 40 км/ч | Не нормируется |
| Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, км/км² | В зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков | Не нормируется |

Для жителей сельских поселений затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) и передвижения в пределах сельскохозяйственного предприятия не должны превышать 30 мин.

### Статья 15. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок для временного хранения легковых автомобилей и объектов обслуживания.

Таблица № 16

| Наименование объектов | Расчетная единица | Количество машино-мест (парковочных мест) на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Жилые дома |
| Жилой дом бизнес-класс | 1 квартира | 2,0 |
| Жилой дом эконом-класс | 1 квартира | 1,2 |
| Жилой дом муниципальный | 1 квартира | 1,0 |
| Жилой дом специализированный | 1 квартира | 0,7 |
| В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся застройки места для хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков жилых домов из расчета не менее 1,0 машино-места на одну квартиру. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов: - мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 0,5; - мотоциклы и мотороллеры без колясок – 0,28; - мопеды и велосипеды – 0,1. |

В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции - не более 1000 м.

Таблица № 17

| Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха | Расчетная единица | Предусматривается 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц |
| --- | --- | --- |
| Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления | общей площади | 200 |
| Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | общей площади | 50 |
| Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: |
| - с операционными залами | общей площади | 30 |
| - без операционных залов | общей площади | 55 |
| Образовательные организации, реализующие программы высшего образования | Преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену | 2 преподавателя и сотрудника + 1 машино-место на 10 студентов |
| Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | общей площади | 20 |
| Научно-исследовательские и проектные институты | общей площади | 140 |
| Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | Работающие в двух смежных сменах, чел. | 6 |
| Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | 1000 чел., работающих в двух смежных сменах | 140 |
| Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | общей площади | 30 |
| Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | общей площади | 40 |
| Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | общей площади | 60 |
| Рынки постоянные: |
| - универсальные и непродовольственные | общей площади | 30 |
| - продовольственные и сельскохозяйственные | общей площади | 40 |
| Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | Посадочные места | 4 |
| Объекты коммунально-бытового обслуживания: |
| - бани | Единовременные посетители | 5 |
| - ателье, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | общей площади | 10 |
| - салоны ритуальных услуг | общей площади | 20 |
| - химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | Рабочее место приемщика | 1 |
| Гостиницы | До категории «три звезды» - 20% от общего количества номеров; От категории «четыре звезды» - 30% от общего количества номеров; Не менее 10% от числа обслуживающего персонала. |
| Мотель | 50% от общего количества номеров Не менее 10% от числа обслуживающего персонала. |
| Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | Единовременные посетители | 6 |
| Театры, концертные залы | Зрительские места | 15 |
| Киноцентры и кинотеатры | Зрительские места | 15 |
| Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | Постоянные места | 6 |
| Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | Единовременные посетители | 8, но не менее 10 машино-мест на объект |
| Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | Единовременные посетители | 4 |
| Бильярдные, боулинги | Единовременные посетители | 3 |
| Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | Места на трибунах | 25 |
| Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) |
| - общей площадью менее 1000 м.кв. | общей площади | 25 |
| Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания: |  |  |
| - тренажерные залы площадью 150-500 м.кв. | Единовременные посетители | 8 |
| - ФОК с залом площадью 1000-2000 м.кв. | Единовременные посетители | 10 |
| Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | Единовременные посетители | 3 |
| Автовокзалы | Пассажиры в час пик | 10 |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 15 |
| Лесопарки и заповедники | 100 единовременных посетителей | 7 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 100 единовременных посетителей | 10 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3 |
| Предприятия общественного питания, торговли | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7 |
| Здания и комплексы многофункциональные | 450 автомобилей на 1000 жителей |
| Здания судов общей юрисдикции | С численностью судей: до 10 – 16 мест от 11 до 25 – 28 мест от 26-до 50 78 мест |
| Здания и сооружения следственных органов | Количество сотрудников | 3 |

Примечания:

При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режимом суточного функционирования допускается снижение расчетного количества машино-мест по каждому объекту в отдельности на 10-15 %.

Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.

### Статья 16. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов обслуживания транспортных средств.

Таблица № 18

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, ед. изм./1000 жителей | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | 2 | 3 |
| Станции технического обслуживания, моечные пункты | 1 пост на 200 автомобилей | не нормируется |
| Автозаправочные станции | 1 колонка на 1200 автомобилей | не нормируется |

Примечания:

1. Рекомендуемые размеры земельных участков для объектов технического обслуживания, принимать, га:

на 10 постов - 1,0;

на 15 постов - 1,5;

на 25 постов - 2,0;

на 40 постов – 3,5

2. Рекомендуемые размеры земельных участков АЗС принимать, га:

на 2 колонки - 0,1;

на 5 колонок - 0,2;

на 7 колонок - 0,3;

на 9 колонок – 0,35;

на 11 колонок – 0,4 ;

## Глава 4. Предельные значения расчетных показателей, устанавливаемые для объектов местного значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры.

### Статья 17. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности по электроснабжению.

Таблица № 19

| Наименование объекта/расчетного показателя | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Электроэнергия, электропотребление | 950 кВт*ч/год на 1 чел. | Не нормируется |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки | 4100 ч/год | Не нормируется |

Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей электропотребления.

### Статья 18. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности по теплоснабжению.

Рекомендуемые размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки, следует принимать по таблице.

Таблица № 20

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- |
|  | Минимальные рекомендуемые размеры земельных участков, га, котельных, работающих | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
|  | на твердом топливе | на газомазутном топливе |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до 5 | 0,7 | 0,7 | Не нормируется |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 | Не нормируется |
| св. 10 до 50 (св. 12 до 58) | 2,0 | 1,5 | Не нормируется |
| св. 50 до 100 (св. 58 до 116) | 3,0 | 2,5 | Не нормируется |
| св. 100 до 200 (св. 116 до 233) | 3,7 | 3,0 | Не нормируется |
| св. 200 до 400 (св. 233 до 466) | 4,3 | 3,5 | Не нормируется |

Таблица № 21

Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление

и вентиляцию жилых домов, Вт/м.кв.

| Этажность жилых зданий | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C |
| --- | --- |
|  | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
| Для зданий строительства до 1995 г. |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 146 | 155 | 165 | 175 | 185 | 197 |
| 2-3-этажные одноквартирные блокированные | 108 | 115 | 122 | 129 | 135 | 144 |
| 4-6-этажные кирпичные | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
| 4-6-этажные панельные | 51 | 56 | 61 | 65 | 70 | 75 |
| 7-10-этажные кирпичные | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 81 |
| 7-10-этажные панельные | 47 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 |
| Более 10 этажей | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 92 |
| Для зданий строительства после 2000 г. |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 76 | 76 | 77 | 81 | 85 | 90 |
| 2-3-этажные одноквартирные блокированные | 57 | 57 | 57 | 60 | 65 | 70 |
| 4-6-этажные | 45 | 45 | 46 | 50 | 55 | 61 |
| 7-10-этажные | 41 | 41 | 42 | 46 | 50 | 55 |
| 11-14-этажные | 37 | 37 | 38 | 41 | 45 | 50 |
| Более 15 этажей | 33 | 33 | 34 | 37 | 40 | 44 |
| Для зданий строительства после 2010 г. |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 65 | 66 | 67 | 70 | 73 | 78 |
| 2-3-этажные одноквартирные блокированные | 49 | 49 | 50 | 52 | 58 | 64 |
| 4-6-этажные | 40 | 41 | 42 | 44 | 49 | 55 |
| 7-10-этажные | 36 | 37 | 38 | 40 | 43 | 48 |
| 11-14-этажные | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 45 |
| Более 15 этажей | 31 | 32 | 34 | 35 | 38 | 43 |
| Для зданий строительства после 2015 г. |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 60 | 61 | 62 | 64 | 67 | 72 |
| 2-3-этажные одноквартирные блокированные | 47 | 48 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| 4-6-этажные | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 49 |
| 7-10-этажные | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 |
| 11-14-этажные | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 41 |
| Более 15 этажей | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 | 40 |

Полная версия таблицы удельных показателей максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/м.кв. (с расчетной температурой до -55 °C) см. СП 124.13330.2012"СНиП 41-02-2003. Тепловые сети"

Таблица № 22

Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев

| Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды, л/сут | Норма общей/полезной площади на 1 измеритель, м.кв./чел. | Удельная величина тепловой энергии, Вт/м.кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 25 | 12,2 |
| То же, с заселенностью 20 | 1 житель | 105 | 20 | 15,3 |
| 2 То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 |
| 3 Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 17,0 |
| 4 Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 |
| 5 Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 |
| 6 Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 |
| 7 Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,3 |
| 8 Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 |
| 9 Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 |
| 10 Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 |
| 11 Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,1 |
| 12 Магазины промтоварные | То же | 8 | 30 | 0,7 |
| Примечания: 1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.). 2. Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать аналогично по характеру водопотребления. |

### Статья 19. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности удельного водопотребления.

Таблица № 23

| Наименование объектов | Степень благоустройства застройки | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности *, л/сут. на ед. изм. | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилые объекты | с централизованным водоснабжением и канализацией без ванн | 100 на 1 чел. | Не нормируется |
|  | С водопроводом, канализацией, газоснабжением | 120 на 1 чел. | Не нормируется |
|  | водоснабжением с ваннами и ёмкостными водонагревателями | 210 на 1 чел. | Не нормируется |
|  | То же, с водонагревателями проточного типа | 250 на 1 чел. | Не нормируется |
|  | с централизованным горячим водоснабжением и сидячими ванными | 230 на 1 чел. | Не нормируется |
|  | без централизованного водоснабжения с водопользованием из водоразборных колонок | 50 на 1 чел. | Не нормируется |
| Общежития | с общими душевыми | 90 на 1 чел. | Не нормируется |
|  | с душами при всех жилых комнатах | 140 на 1 чел. | Не нормируется |
| Поликлиники и амбулатории | 10 на 1 больного 30 на 1 работающего в смену | Не нормируется |
| Больницы | с общими ванными и душами | 120 на 1 чел. | Не нормируется |
|  | с санитарными узлами приближенными к палатам | 200 на 1 чел. | Не нормируется |
|  | инфекционные | 240 на 1 чел. | Не нормируется |
| Физкультурно-оздоровительные учреждения | со столовыми на полуфабрикатах, без стирки белья | 60 на 1 место | Не нормируется |
|  | со столовыми работающими на сырье и прачечными | 200 на 1 место | Не нормируется |
| Дошкольные образовательные учреждения | с дневным пребыванием детей, со столовыми на полуфабрикатах | 40 на 1 ребенка | Не нормируется |
|  | с дневным пребыванием детей, со столовыми на сырье и прачечными | 80 на 1 ребенка | Не нормируется |
|  | с круглосуточным пребыванием детей, со столовыми на полуфабрикатах | 60 на 1 ребенка | Не нормируется |
|  | с круглосуточным пребыванием детей, со столовыми на сырье и прачечными | 120 на 1 ребенка | Не нормируется |
| Учебные заведения с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 20 на 1учащегося и 1 препод. | Не нормируется |
| Административные здания | 15 на 1 работающего | Не нормируется |
| Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале | 12 на 1 блюдо | Не нормируется |

Указанные нормы следует применять с учетом требований таблицы 1 СП 31.13330.2016 "Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*".

### Статья 20. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности удельного водоотведения.

Таблица № 24

| Наименование объекта (наименование ресурса) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| Бытовая канализация, зона застройки многоквартирными жилыми домами | % от водопотребления | 100 | Не нормируется |
| Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами | % от водопотребления | 100 | Не нормируется |
| Удельное водоотведение в неканализованных районах | л/сут на 1 жителя. | 25 | Не нормируется |

Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать согласно СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85*»

### Статья 21. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения.

Таблица № 25

| Наименование объектов | Степень благоустройства застройки | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности * | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Население | При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | 120 м3/год на 1 чел. | не нормируется |
|  | При наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии горячего водоснабжения) | 300 м3/год на 1 чел. |  |
|  | При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | 180 м3/год на 1 чел. |  |
| Предприятия общественного питания | На приготовление обедов (вне зависимости от пропускной способности предприятия) | 0,12 м3/1 обед | не нормируется |
|  | На приготовление завтраков или ужинов | 0,06 м3/ 1 завтрак или ужин |  |
| Больницы и родильные дома | На приготовление пищи | 95 м3/год на 1 койку | не нормируется |
|  | На приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд | 271 м3/год на 1 койку |  |

Примечание:

Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3))

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. следует принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Годовые расходы газа на нужды промышленных предприятий следует определять по данным топливо потребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

### Статья 22. Предельные значения расчетных показателей, минимально допустимого уровня обеспеченности, устанавливаемые для объектов местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Таблица № 26

| Наименование объекта/расчетного показателя | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности на 1 чел. в год | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| ТКО от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением | 190кг/900л. | Не нормируется |
| ТКО от прочих жилых зданий | 300кг/1100л. | Не нормируется |
| ТКО общее количество с учётом общественных зданий | 280кг/1400л. | Не нормируется |
| ЖКО из выгребов (при отсутствии канализации) | -/2000л. | Не нормируется |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5кг/8л. | Не нормируется |

Показатели в табл.№ 26 не являются нормативами накопления коммунальных отходов. Нормативы накопления коммунальных бытовых отходов следует принимать в соответствии с Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области №2 от 08.02.2018 «Об утверждении нормативов накопления коммунальных отходов на территории Ростовской области» (в действующей редакции).

Рекомендуемые требования к земельным участкам и соблюдения санитарно-защитных зон объектов местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Таблица № 27

| Наименование объекта/расчетного показателя | Рекомендуемая площадь земельного участка на тыс.т/год, га | Размеры санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, до 40 тыс. т /год | 0,05 | 500 |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, свыше 40 тыс. т/год: | 0,05 | 1 000 |
| Склады компоста | 0,04 | 300 |
| Полигоны твердых бытовых отходов | 0,02 | 500 |
| Поля компостирования | 0,5 | 500 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Сливные станции | 0,02 | 300 |
| Полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления 1-2 классов опасности. | 0,3 | 1000 |
| Скотомогильники с захоронением в ямах | - | 1000 |
| Скотомогильники с биологическими камерами | - | 500 |

Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ сельских населенных пунктов.

## Глава 5. Доступность жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При планировке и застройке территории необходимо  обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

Необходимо обеспечивать повышенное качество среды обитания МГН при соблюдении:

- досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;

- безопасности путей движения, а также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН;

- своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.;

- удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения.

Проектные решения объектов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности или ущемлять возможности других групп населения.

Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида принимать в соответствии с таблицей №28.

Таблица № 28

| Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя |
| --- | --- | --- |
| На открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания | % мест от общего кол-ва парковочных мест | 10 |
| На открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях | % мест от общего кол-ва парковочных мест | 10 |
| На открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении болезней спинного мозга или болезней с нарушением опорно-двигательного аппарата | % мест (в т. ч. для инвалидов колясочников) от общего кол-ва парковочных мест | 20 |

Расстояние от жилого дома до места хранения индивидуального автотранспорта инвалида не более 50 м.

Рекомендуемый размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида (м2 на 1 машино-место) – 21,6 м2.

Разметка для стоянки(парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0х3,6м. Если предусматривается регулярная парковка автомобилей инвалидов в креслах колясках, ширина боковых подходов к этим автомобилям должна быть не менее 2,5 м.